Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Instalarea unui sistem de operare de reţea

Instalarea şi configurarea sistemului de operare Linux

Material de învăţare

Domeniul: Informatică

Calificarea: Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Nivel  3 avansat

2009

AUTOR:

CORNELIU BOCĂNEŢ - profesor grad didactic I

SIMONA CEACU - profesor grad didactic II

COORDONATOR:

GIOVANNA STĂNICĂ  - profesor grad didactic I

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Resurse	6

Tema 1.  Introducere în sistemele de operare în reţea.	7

Fişa de documentare 1.1. – Scopul utilizării unui sistem de operare în reţea şi cerinţe de sistem.	7

1.1.Introducere SOR. Cerinţe de sistem (TOC)	7

Activitatea de învăţare nr. 1.1. (TOC)	9

Fişa de documentare 1.2. – Introducere în sistemul de operare Linux (Fedora 10).	10

1.2.1.Ce este Linux?( TOC)	10

1.2.2.Kernelul sistemului Linux (TOC)	10

1.2.3.Sistemele de fişiere Linux(TOC)	10

Activitatea de învăţare nr. 1.2. (TOC)	12

Fişa de documentare 1.3. – Comenzi Linux.	13

1.3.Linux Shell/Comenzi Linux de bază(TOC)	13

Activitatea de învăţare nr. 1.3. (TOC)	15

Fişa de documentare 1.4. – Utilizatorii sistemului de operare Linux .	16

1.4.Utilizatori. Permisiuni (TOC)	16

Activitatea de învăţare nr. 1.4. (TOC)	18

Fişa de documentare 1.5. – Structura de directoare a sistemul de operare Linux. Distribuţii Linux.	20

1.5.1.Structura de directoare (TOC)	20

1.5.2.Distribuţii Linux (TOC)	22

Activitatea de învăţare nr. 1.5. (TOC)	23

Tema 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare	24

Fişa de documentare 2. - Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare	24

Activitatea de învăţare 2. (TOC)	26

Tema 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea	27

Fişa de documentare 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea (TOC)	27

Activitatea de învăţare 3. (TOC)	45

Tema 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea	46

Fişa de documentare 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea (TOC)	46

4.1.Configurarea numelui calculatorului, configurarea interfeţelor de reţea, DNS şi Gateway.( TOC)	49

4.2.Dezactivarea SELinux (TOC)	59

4.3.Firewall(TOC)	61

4.4.Actualizarea sistemului. Instalarea unor aplicaţii.( TOC)	69

4.5.Configurarea serviciului HTTP(TOC)	70

4.6.Configurarea serverului DNS(Serviciul Numelor de Domeniu)	78

( TOC)	78

4.7.Configurarea serverului DHCP(TOC)	86

Activitatea de învăţare 4. (TOC)	89

III. Glosar (TOC)	90

IV. Bibliografie (TOC)	92

# I. Introducere

Materialul de invatare are rolul de a conduce elevul la dobandirea competentelor: Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare, Pregăteşte sistemul de calcul pentru instalare, Instalează sistemul de operare pentru reţea, Configurează sistemul de operare.

Domeniul: Informatică

Calificarea: Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Nivelul de calificare: 3 avansat

Materialul cuprinde:

- fise de documentare

- activitati de invatare

- glosar

-(TOC)-

| Competenţa / Rezultatul învăţării | Teme | Elemente component |
| --- | --- | --- |
| Competenta 1 Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare. | Tema 1. Introducere în sistemul de operare. | Fişa de documentare 1.1. Scopul utilizării unui sistem de operare în reţea şi cerinţe de sistem |
|  |  | Activitatea de invatare 1.1. Introducere SOR. Cerinţe de sistem |
|  |  | Fişa de documentare 1.2. Introducere în sistemul de operare Linux (Fedora 10) |
|  |  | Activitatea de invatare 1.2. Introducere în sistemul de operare Linux (Fedora 10) |
|  |  | Fişa de documentare 1.3. Comenzi Linux |
|  |  | Activitatea de invatare 1.3. Comenzi Linux |
|  |  | Fişa de documentare 1.4. Utilizatorii sistemului de operare Linux |
|  |  | Activitatea de invatare 1.4. Utilizatorii sistemului de operare Linux |
|  |  | Fişa de documentare 1.5. Structura de directoare a sistemul de operare Linux. Distribuţii Linux |
|  |  | Activitatea de invatare 1.5. Structura de directoare a sistemul de operare Linux. Distribuţii Linux |
| Competenta 2 Pregăteşte sistemul de calcul pentru instalare | Tema 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare | Fişa de documentare 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare |
|  |  | Activitatea de invatare 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare |
| Competenta 3 Instalează sistemul de operare pentru reţea | Tema 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea | Fişa de documentare 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea |
|  |  | Activitatea de invatare 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea |
| Competenta 4 Configurează sistemul de operare | Tema 4 – Configurarea sistemului de operare pentru reţea | Fişa de documentare 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea |
|  |  | Activitatea de invatare 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea |

Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Administrator reţele locale şi de comunicaţii trebuie să fie capabil să utilizeze echipamentele reţelelor de calculatoare, să cunoască şi să utilizeze protocoale şi terminologii de reţea, să cunoască şi aplice topologii de reţele locale (LAN) şi reţele globale (WAN), modele de referinţă OSI (Open System Interconnection), să utilizeze cabluri, unelte pentru cablarea structurată, router-e în conformitate cu standardele în vigoare.

# II. Resurse

Prezentul material de invatare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fise de documentare

- activitati de invatare

- în anexă: fotoalbume digitale cu screen shot-uri ilustrând instalarea şi configurarea sistemelor de operare

Elevii pot folosi atat materialul prezent (in forma printata) cat si varianta echivalenta online.

## Tema 1.  Introducere în sistemele de operare în reţea.

### Fişa de documentare 1.1. – Scopul utilizării unui sistem de operare în reţea şi cerinţe de sistem.

#### 1.1.Introducere SOR. Cerinţe de sistem (TOC)

Sistemele de operare în reţea (SOR) furnizează:

- servicii de reţea

- funcţii multiuser şi multitasking

- securitate

- partajarea resurselor

- administrarea centralizată a reţelei.

Exemple de SOR:

- Microsoft Windows : NT 3.51, NT 4.0, 2000, XP, 2003, 2008

- Novell NetWare : NetWare 3.12, IntraNetWare 4-11, NetWare 5.0 şi 5.1

- Linux cu distribuţiile : Red Hat(şi proiectul Fedora), Caldera, SuSE, Debian, Slackware, Mandriva, etc.

- Unix : HP-UX, Sun Solaris, BSD, SCO, şi AIX.

Cele mai utilizate SOR sunt:

- Windows : a fost comercializat de la început ca un sistem de operare desktop cu o interfaţă grafică prietenoasă (GUI), evoluând ulterior ca sistem de operare în reţea.

- Linux: a fost conceput iniţial ca un sistem de operare în reţea, distribuit gratuit (sub licenţă GNU/GPL), utilizând pentru administrare o interfaţă în linie de comandă (CLI). Ulterior, când a devenit mai cunoscut, a început să migreze către sisteme de tip desktop, fiind însoţit şi de o interfaţă grafică prietenoasă(GUI). Menţionăm că există distribuţii sau versiuni de Linux comerciale, dar marea mojoritate sunt distribuite gratuit, incluzând şi codul sursă.

Cerinţele hardware ale unui sistem de operare de reţea Linux (Ex: Fedora 10) :

- Arhitectură x86(32 biţi)

| Cerinţe hardware | Valoare |
| --- | --- |
| Frecvenţă recomandată CPU pentru mod text | 200 MHz Pentium sau mai bun |
| Frecvenţă recomandată CPU pentru mod grafic | 400 MHz Pentium II sau mai bun |
| Memorie minimă RAM pentru mod text | 128 MB |
| Memorie minimă RAM pentru mod grafic | 192 MB |
| Memorie RAM recomandată pentru mod grafic | 256 MB |
| Spaţiu HDD | Minimum 7 GB sau mai mare, depinzând de pachetele instalate (instalarea tuturor pachetelor de programe necesită peste 9 Gb spaţiu HDD) În mod real, când gestionăm un server Web şi/sau un server de mail este necesar un spaţiu HDD suplimentar de peste 20 GB (total peste 30 GB) |

- Arhitectură x86_64(64 biţi)

| Cerinţe hardware | Valoare |
| --- | --- |
| Frecvenţă recomandată CPU pentru mod text | 200 MHz Pentium sau mai bun |
| Frecvenţă recomandată CPU pentru mod grafic | 400 MHz Pentium II sau mai bun |
| Memorie minimă RAM pentru mod text | 256 MB |
| Memorie minimă RAM pentru mod grafic | 384 MB |
| Memorie RAM recomandată pentru mod grafic | 512 MB |
| Spaţiu HDD | Minimum 7 GB sau mai mare, depinzând de pachetele instalate (instalarea tuturor pachetelor de programe necesită peste 9 Gb spaţiu HDD) În mod real, când gestionăm un server Web şi/sau un server de mail este necesar un spaţiu HDD suplimentar de peste 20 Gb (total peste 30 Gb) |

Alte echipamente periferice utilizate:

- Monitor VGA sau cu rezoluţie mai mare

- Tastatură

- Mouse (opţional)

- Pentru instalarea de pe suport optic este necesară existenţa unei unităţi CD/DVD.

#### Activitatea de învăţare nr. 1.1. (TOC)

Introducere SOR. Cerinţe de sistem

Competenţa:

Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare.

Obiective : Să identifice problemele de compatibilitate la instalarea unui sistem de operare în reţea;

Tipul activităţii:  Metoda grupurilor de experţi

Sugestii:

-elevii se vor împărţi în patru grupe

-dacă este posibil elevii vor folosi resurse Internet pentru documentare sau fişele de documentare.

-timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Cerinţe hardware minime necesare instalării unui sistem de operare în reţea

Obiectivul: După această activitate veţi fi capabili să determinaţi şi să rezolvaţi problemele de compatibilitate hardware apărute la instalarea unui sistem de operare în reţea.

Enunţ: Fiecare grupă trebuie să completeze câte trei linii din primul tabel respectiv al doilea tabel. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit experţi în subtema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

Arhitectură x86(32 biţi) Linux (Fedora 10)

| Cerinţe hardware | Valori minimale | Valori recomandate |
| --- | --- | --- |
| Frecvenţă CPU-mod text | 200 MHz | ~1800 MHz |
| Frecvenţă CPU-mod grafic | 400 Mhz | ~1800 MHz |
| Memorie RAM-mod text | 128 MB | >128 MB |
| Memorie RAM-mod grafic | 192 MB | 256 MB |
| HDD | 7 GB | Peste 30 GB |
| Placă video | Compatibilă | Compatibilă |

Arhitectură x86(32 biţi) Linux (Fedora 10)

| Cerinţe hardware | Valori minimale | Valori recomandate |
| --- | --- | --- |
| Frecvenţă CPU-mod text | 200 MHz | ~1800 MHz |
| Frecvenţă CPU-mod grafic | 400 Mhz | ~1800 MHz |
| Memorie RAM-mod text | 256 MB | >256 MB |
| Memorie RAM-mod grafic | 384 MB | 512 MB |
| HDD | 7 GB | Peste 30 GB |
| Placă video | Compatibilă | Compatibilă |

Evaluare: La final fiecare elev va prezenta cunoştinţele acumulate după faza a doua a grupelor, altele decât studiate în prima fază.

### Fişa de documentare 1.2. – Introducere în sistemul de operare Linux (Fedora 10).

#### 1.2.1.Ce este Linux?( TOC)

Linux este un sistem de operare complet multitasking şi multiuser derivat din sistemul UNIX, oferind performanţe identice cu acesta.

Linux a fost dezvoltat iniţial pentru calculatoare bazate pe arhitectura de 32 biţi x86 (procesoare Intel), fiind ulterior extins şi pentru arhitectura x86_64.

Astăzi sistemul de operare Linux rulează pe arhitecturi pe 32-biţi sau 64-biţi cum ar fi : Compaq Alpha AXP, Sun SPARC şi UltraSPARC, Motorola 68000, PowerPC, PowerPC64, ARM, Hitachi SuperH, IBM S/390, MIPS, HP PA-RISC, Intel IA-64, DEC VAX, AMD x86-64, AXIS CRIS, şi Renesas M32R.

Datorită caracteristicilor lui, Linux este un sistem robust, foarte fiabil destinat aproape în exclusivitate serverelor de Internet. Poate fi folosit şi ca sistem desktop datorită suitei de programe, aplicaţii şi utilitare de configurare a sistemului care cresc numeric şi în complexitate de la an la an. Interfaţa grafică cu utilizatorul a fost mult îmbunătăţită, ajungând să depăsească sistemul Windows la calitate.

#### 1.2.2.Kernelul sistemului Linux (TOC)

- Este nucleul (inima) sistemului de operare.

- Este o interfaţă între componenta hardware şi software a sistemului.

- A fost dezvoltat de la zero de către Linus Torvalds cu ajutorul unor programatori şi hakeri din întreaga lume.

- Astăzi Linux reprezintă doar nucleul, toţi distribuitorii de sisteme de operare Linux, folosesc kernelul Linux ca nucleu pentru sistemele lor.

#### 1.2.3.Sistemele de fişiere Linux(TOC)

- ext2 - este sistemul de fişiere tradiţional pentru Linux. A fost dezvotat în 1992 de Remy Card şi a fost considerat sistemul implicit de fişiere pentru sistemele Linux. Permite stocarea de fişiere cu dimensiune până la 4 Gb, foarte robust şi o viteză de acces foarte mare. Are dezavantajul că la o cădere a sistemului necesită verificarea integrităţii sistemului de fişiere care poate dura foarte mult ţinând cont de dimensiunea HDD-ului.

- ext3 – A fost dezvoltat de Dr.Stephen Tweedie în 1999 şi este în esenţă un sistem ext2 cu jurnal. Prin jurnalizare înţelegem faptul că orice modificare a fişierelor este stocată într-un fişier jurnal, care este citit de către sistemul  de operare la pornire. După o cădere a sistemului, acesta se poate recupera rapid fără a fi nevoie de verificarea tuturor fişierelor din sistem. Dezavantajul sistemului ext3 faţă de ext2 este că fişierele sterse nu mai pot fi recuperate, şi că jurnalizarea nu preîntâmpină deteriorarea fişierelor în timp! Sistemul Fedora 10 foloseşte în mod uzual sistemul de fişiere ext3.

- ReiserFS – A fost iniţial dezvoltat de Hans Reiser cu ajutorul comunităţii SuSE şi este un alt sistem de fişiere jurnalizat. Sunt două versiuni de ReiserFS: versiunea 3 care este în uz şi versiunea 4 care este în curs de dezvoltare şi nu este încă stabilă. Este un sistem de fişiere asemănător cu ext3, diferenţa constând în faptul că ReiserFS stochează în baza de date numele fişierului şi fişierul însuşi, pe când sistemul ext3 stochează doar numele fişierului şi locaţia.

- Swap este echivalentul memoriei virtuale de sub Windows-când sistemul are nevoie de memorie RAM mai multă decât poate oferi sistemul, va folosi o porţiune de pe HDD pentru stocarea parţială a datelor. Sub Linux se alocă o partiţie întreagă pentru acest lucru şi are dimensiunea în funcţie de scopul calculatorului: pentru workstation se alocă o dimensiune a partiţiei egală cu memoria RAM iar pentru servere se alocă o dimensiune egală cu dublul memoriei RAM.

#### Activitatea de învăţare nr. 1.2. (TOC)

Introducere în sistemul de operare Linux (Fedora 10).

Competenţa:

Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare.

Obiective : Să operaţi cu noţiuni specifice sistemelor de operare în reţea Linux.

Tipul activităţii: Rezumare

Sugestii:

-elevii vor lucra individual sau în grupe mici (2-3 elevi)

-dacă este posibil elevii vor folosi resurse Internet pentru documentare sau fişele de documentare.

-timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Ce este Linux. Kernelul sistemului Linux. Sisteme de fişiere Linux.

Obiectivul: După această activitate veţi fi capabili să identificaţi caracteristicile sistemului de operare Linux.

Enunţ: Folosind cuvintele cheie prezentate, completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos

Cuvinte cheie: ext3, Linux, kernel, Unix, sistemele de fişiere, multitasking, servere, ext2, swap, multiuser, Windows, jurnalizarea, ReiserFS.

Enunţuri:

- Sistemul ............ a fost dezvoltat de Linus Torvalds având ca bază sistemul ........... .

- Dacă un sistem de operare este capabil să gestioneze mai mai multe activităţi în acelaşi timp se numeşte sistem de operare  .................... .

- Sistemul de fişiere folosit în mod curent de sistemul Linux Fedora10 este...... .

- Interfaţa dintre componenta hardware şi software a sistemului Linux este numit ............. .

- Mai mulţi clienţi ai unui sistem Linux folosesc folosesc caracteristica sistemului de operare numită ............. pentru a se conecta de la distanţă.

- Datorită caracteristicilor lor sistemele .................... sunt folosite cu precădere pentru ............... de Internet.

- Sistemele Linux folosesc ca memorie virtuală o partiţie specială numită ........ .

- Diferenţa esenţială între sistemele de operare Windows şi Linux constă în ............ ... .............. .

- Sistemele de fişiere ext3 se deosebesc de sistemele ext2 prin faptul că folosesc ................... pentru a păstra orice modificare a fişierelor sistemului de operare.

- Sistemele de fişiere .................... se deosebesc de sistemele ext3 prin faptul că păstrează în baza de date nu numai numele fişierului ci chiar fişierul însuşi.

Evaluare: La final elevii vor prezenta individual sau pe grupe enunţurile completate. Dacă apar eventuale erori (elevii au completat diferit spaţiile de la anumite enunţuri), vor fi analizate şi corectate în urma discuţiilor între elevi, moderate de profesor.

### Fişa de documentare 1.3. – Comenzi Linux.

#### 1.3.Linux Shell/Comenzi Linux de bază(TOC)

- Linux/Unix shell reprezintă un program special care permite utilizatorului să interacţioneze cu sistemul de operare folosind comenzi de la tastatură (interpretorul de comenzi) ; shell-ul va executa comenzile şi va afişa rezultatul la monitor. Mediul de interacţiune este bazat pe comenzi textuale, interfaţa cu utilizatorul fiind un ecran cu fundalul negru iar textul de culoare albă. Această interfaţă este ceea ce se numeşte CLI –Command Line Interface (Interfaţă în Linie de Comandă). Până la adoptarea Interfeţei Grafice cu Utilizatorul (GUI-Graphical User Interface), tot controlul calculatorului :logare, configurare, instalare, creare soft nou, compilare, etc. se făcea de la linia de comandă (CLI). Shell-ul Linux-ului se numeşte bash (Bourne-again shell).

- Sintaxa generală a unei comenzi Linux este: comandă [opţiuni] [argumente] unde comandă reprezintă cuvântul cheie (instrucţiunea) iar [opţiuni] [argumente] grupuri de simboluri şi/sau text în funcţie de situaţia concretă.Simbolurile [….] indică faptul că opţiuni sau argumente pot fi opţionale uneori !

Linia de comandă este de două tipuri funcţie de contul în care suntem:

- utilizator : [utilizator@nume_calculator]$ comandă [opţiuni] [argumente]

- root  : [root@nume_calculator]# comandă [opţiuni] [argumente]

Simbolul $ este pentru utilizator obişnuit iar # pentru root-super administratorul sistemului. Comenzile administrative (creare useri, modificări fişiere de configurare, pornire/oprire servicii, instalare soft etc.) sunt permise doar contului root ! Utilizatorii obişnuiţi pot modifica doar fişierele la care au drept de access (vezi subiectul: Utilizatori.Permisiuni).Comanda se scrie după simbolurile $ sau #.

Exemple de comenzi:

- cd nume_director ( schimbă directorul folosind calea relativ la directorul curent.

- cd /home/elevi ( ca şi precedenta dar folosind calea absolută (directorul rădăcină sub Linux este „ / ” (echivalentul discului logic „C:\” sub Windows)

- cd .. (deplasare cu un nivel în sus în structura de directoare (între cd şi .. este un spaţiu)

- cd ~ ( schimbă poziţia curentă în directorul asignat utilizatorului

(ex:/home/vasile)

- mkdir nume_director (creare director (dacă doriţi crearea mai multor directoare simultan scrieţi numele directoarelor unul după altul separate prin spaţiu ex: mkdir dir1 dir2 dir3…)

- rmdir nume_director (şterge directorul dacă este gol.

- rmdir -rf nume_director( şterge recursiv directorul împreună cu fişierele şi
subdirectoarele aferente

- rmdir -rf * ( şterge recursiv toate directoarele existente în directorul
curent

- touch fişier_text (creare fişier text gol (fişier_text este numele fişierului creat), ce poate fi editat cu un editor de texte: vi, joe în mod text sau în mod grafic cu gedit. Comanda de deschidere fişier text este: vi fişier_text; joe fişier_text; gedit fişier_text

- rm nume_fişier (şterge fişierul respectiv; se cere confirmare cu „y” sau „n”.

- rm -rf * ( şterge recursiv toate fişierele din directorul curent indiferent de
atributele lor

- dir ( afişează directoarele din locatia curentă (afişează doar directoarele, nu şi fişierele)

- ls (listează conţinutul directorului curent.

- ls -l (ca şi precedenta dar detaliat : tip(director(d), fişier(-), legătură(l) etc.), permisiuni, număr legături, proprietarul, grupul, dimensiunea, data, nume fişier/director.

- mv director/fişier_sursă director_destinaţie ( mută directorul/fişierul specificat în director_destinatie

- cp director/fişier director_destinaţie ( copiază directorul/fişierul specificat în directorul destinaţie

- cat fişier ( afişează conţinutul fişierului specificat

- logout ( închide sesiunea din contul curent

- exit ( închide sesiunea curentă iniţiată în terminalul curent

- su utilizator ( autentificare sub utilizator fără a incheia sesiunea curentă (se revine cu comanda exit)

- adduser utilizator ( adaugă utilizator în sistem

- passwd utilizator ( stabileşte o parolă pentru utilizator

- userdel utilizator ( şterge contul utilizator

- addgroup grup ( adaugă grupul grup

- groupdel grup ( şterge grup

- chown utilizator fişier/director ( schimbă proprietarul fişierului/directorului

- chgrp grup fişier/director ( schimbă grupul fişierului/directorului

- reboot ( reporneşte sistemul

- shutdown -h now ( închide sistemul acum

- startx ( porneşte interfaţa grafica instalată

- chmod +/- atribut fişier ( adaugă/scoate atribut pentru fişier – atribute pot fi +/-w pentru scriere, +/-r pentru read-only, +/-x pentru atributul de executabil

- df ( afişează spaţiul disponibil pe dispozitivele de stocare instalate în sistem

- ifconfig(afişează configuraţia interfeţei de reţea

- service nume_serviciu start/status/stop/restart (porneşte/statusul/oprire/repornire  serviciul nume_serviciu  ex: httpd, dhcpd, named, squid, network, etc.

Sunt foarte multe comenzi pe care le veţi învăţa doar lucrând cu sistemul Linux!

#### Activitatea de învăţare nr. 1.3. (TOC)

Comenzi Linux

Competenţa:

Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare.

Obiective : Să utilizaţi comenzile Linux pentru administrarea unui sistem de operare în reţea Linux

Tipul activităţii:  Exerciţiu practic

Sugestii:

-elevii vor lucra individual sau în grupe mici (2-3 elevi)

-dacă este posibil elevii vor folosi resurse Internet pentru documentare sau fişele de documentare.

-dacă este posibil se va folosi un client de SSH (preferabil) sau Telnet pentru conectarea la un server de Linux (se poate folosi aplicaţia Putty, care este un client de SSH gratuit)

-fiecare elev va primi un cont de utilizator şi parola de conectare asociată.

-timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Comenzi Linux

Obiectivul: După această activitate veţi fi capabili să utilizaţi comenzile uzuale Linux.

Enunţ: Tastaţi în linia de comandă, comenzile necesare pentru realizarea sarcinilor precizate mai jos:

obs: simbolul $ nu se tastează; este simbolul de prompt iar contul utilizatorului este xyz (xyz va fi înlocuit cu contul primit de la profesor)

- Listaţi continutul directorului curent: $ ls

- Creaţi directorul cu numele elev :$ mkdir elev

- Vă deplasaţi în directorul elev: $ cd elev

- Creaţi fişierul text gol numit exercitiu.txt : $ touch exercitiu.txt

- Creaţi directorul numit elev1 : $ mkdir elev1

- Creaţi o copie a fişierului exercitiu.txt în directorul elev1  având numele text.txt:   $ cp exercitiu.txt elev1/text.txt

- Redenumiţi fişierul text.txt în dhcp.conf : $ mv elev1/text.txt elev1/dhcp.conf

- Vă deplasaţi în directorul elev1 : $ cd elev1

- Mutaţi fişierul exerciţiu.txt din directorul elev în directorul elev1 cu schimbarea numelui în httpd.conf folosind calea absolută:

$ mv /home/xyz/elev/exercitiu.txt httpd.conf

- Vă deplasaţi în directorul iniţial (xyz) printr-o singura comandă: $ cd /home/xyz

- Ştergeţi fişierul httpd.conf : $ rm elev/elev1/httpd.conf

- Ştergeţi directorul elev cu tot ce conţine (directoare şi fişiere): $ rmdir –rf elev

Evaluare: La final elevilor li se va solicita să tasteze câteva din comenzile folosite dar cu anumiţi parametri modificaţi. Profesorul precizează sarcina verbal sau scrisă pe tablă fără precizarea vreunei comenzi iar elevii rezolvă problema.

### Fişa de documentare 1.4. – Utilizatorii sistemului de operare Linux .

#### 1.4.Utilizatori. Permisiuni (TOC)

- Sunt patru tipuri de entităţi utilizator ai sistemului Linux:

  - Root-super administratorul sistemului

  - User(Owner)-Proprietar

  - Group-Grupul

  - Other-Alţii

- Utilizatorul root are drepturi absolute asupra sistemului. Poate realiza orice acţiune în sistem. Atenţie când vă logaţi ca root, deoarece puteţi realiza acţiuni ireversibile: ştergeri de fişiere importante, etc.

- Utilizatorul (user) obişnuit, creat de către root are drepturi absolute doar asupra fişierelor din directorul său din   /home/utilizator creat odată cu utilizatorul. În restul sistemului va avea drepturi asupra fişierelor/directoarelor dacă i se va permite.

- Grupul (group) reprezintă o entitate la care poate fi asociat orice utilizator. La crearea unui utilizator se creează automat şi un grup cu acelaşi nume. Fişierele/directoarele create de un utilizator sunt trecute în proprietatea utilizatorului/grupului din care face parte.

- Alţii (other) sunt utilizatorii care nu fac parte din grupul utilizatorului.

Sistemul utilizator/grup permite un control foarte strict al permisiunilor asupra fişierelor/directoarelor.

Din punct de vedere al permisiunilor, sunt trei tipuri de acţiuni:

- Citire (Read) - permisiunea de citire a unui fişier/listare conţinut director

- Scriere (Write) - permisiunea de modificare fişier/modificare conţinut director(ştergere fişiere, creare/ştergere/modificare nume director)

- Executare (eXecute) - permisiunea de executare a unui script, program.

Cel mai bun şi uşor de folosit mod de modificarea a permisiunilor este cel în format numeric:

- Cifra 4 simbolizează dreptul de citire-r (read)

- Cifra 2 simbolizează dreptul de scriere-w (write)

- Cifra 1 simbolizează dreptul de executare-x (execute)

Suma lor r+w+x  ne oferă drepturile setate pentru fiecare element din entitatea ugo (user-group-other) şi se exprimă printr-un grup de trei cifre alăturate. Permisiunile se modifică cu comanda chmod  ex:  chmod 754 nume_fişier/director

unde

(7=4(r)+2(w)+1(x) sunt drepturile asociate proprietarului fişierului (citire+scriere+executare)

(5=4(r)+0(w)+1(x) sunt drepturile asociate grupului din care face parte utilizatorul (nu are drept de scriere)

(4=4(r)+0(w)+0(x) sunt drepturile asociate restului utilizatorilor care nu fac parte din grupul utilizatorului (nu au drept de scriere şi executare)

Este permisă orice combinaţie a celor trei numere din suma r+w+x pentru cele trei elemente din entitatea ugo, valorile permise pentru fiecare sunt: r=4 sau 0, w=2 sau 0 şi x=1 sau 0, cifra 0 însemnând lipsa dreptului respectiv. Cea mai utilizată combinaţie pentru permisiuni este chmod 755 nume_fişier/director care elimină posibilitatea de modificare/ştergere a fişierelor/directoarelor!

Schimbarea proprietarului/proprietarului+grupul unui fişier/director se schimbă cu comanda chown

chown alt_utilizator nume_fişier/director  când se schimbă numai proprietarul

chown alt_utilizator:alt_grup nume_fişier/director

Cu comnda ls -l verificăm modificările survenite. Dacă folosim “ * ” în loc de nume_fişier/director  se va schimba proprietarul/proprietarul+grupul  tuturor fişierelor şi directoarelor din locaţia respectivă.

Modificarea numai a grupului se face cu comanda chgrp

ex : chgrp nume_fişier/director alt_grup

Pentru a modifica proprietarul/proprietarul+grupul/numai grupul, trebuie să fii proprietar al obiectului respectiv sau să fii logat ca root !

#### Activitatea de învăţare nr. 1.4. (TOC)

Utilizatorii sistemului de operare Linux

Competenţa:

Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare.

Obiective :

- Să opereze cu noţiuni specifice sistemelor Linux.

- Să utilizeze comenzi specifice administrării utilizatorilor şi permisiunii asupra fişierelor şi directoarelor.

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii:

-elevii vor lucra individual sau în grupe mici (2-3 elevi)

-dacă este posibil elevii vor folosi resurse Internet pentru documentare sau fişele de documentare(folosiţi şi fişa 1.3.-Comenzi Linux).

-dacă este posibil (sunt sisteme Linux deja instalate) elevii se vor conecta ca administrator şi vor exersa comenzile cerute; elevii vor primi parola de root pentru sistemele instalate pentru exerciţii.

-timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Utilizatori .Permisiuni

Obiectivul: După această activitate veţi fi capabili să utilizaţi comenzile Linux necesare administrării utilizatorilor sistemului şi a dreptului de acces la fişiere şi directoare.

Enunţ: Tastaţi în linia de comandă sau scrieţi în coloana liberă, comenzile necesare pentru realizarea sarcinilor precizate mai jos:

Obs: simbolul # nu se tastează; este simbolul de prompt.

| Nr.crt. | Sarcina de lucru | Comanda asociată |
| --- | --- | --- |
|  | Creaţi utilizatorul elev | # adduser elev |
|  | Setaţi parola alfaomega pentru utilizatorul elev | # passwd elev |
|  | Schimbaţi parola de acces pentru utilizatorul elev în alfabeta | # passwd elev |
|  | Deplasaţi-vă în directorul utilizatorului elev | # cd /home/elev |
|  | Creaţi directorul test | # mkdir test |
|  | Vizualizaţi detaliat conţinutul directorului elev | # ls -l |
|  | Creaţi grupul elev | # addgroup elev |
|  | Treceţi directorul test în proprietatea utilizatorului elev şi a grupului elev | # chown elev:elev test |
|  | Schimbaţi permisiunile directorului test aşa încât doar utilizatorul elev să aibă toate permisiunile iar grupul şi alţii să poată doar vizualiza conţinutul directorului | # chmod 744 test |
|  | Creaţi fişierul text gol în directorul test cu numele config | # touch test/config |
|  | Treceţi fişierul config în proprietatea utilizatorului elev şi a grupului elev | # chown elev:elev test/config |
|  | Setaţi permisiunile asupra fişierului config aşa încât doar utilizatorul elev şi grupul elev să aibă drept de citire, scriere şi executare; alţii să aibă doar drept de execuţie | #chmod 771 test/config |
|  | Ştergeţi directorul test cu tot ce conţine | # rmdir –rf test |
|  | Ştergeţi grupul elev | # groupdel elev |
|  | Ştergeţi utilizatorul elev | # userdel elev |

Evaluare: La final, elevilor li se va solicita să tasteze câteva din comenzile folosite dar cu anumiţi parametri modificaţi. Profesorul precizează sarcina verbal sau scrisă pe tablă fără precizarea vreunei comenzi iar elevii rezolvă problema.

Obs : pentru verificare răspunsuri activaţi în documentul Word controlul Show/Hide sau selectând zona de date din coloana Comandă asociată dezactivaţi Hidden  din meniul Font .

### Fişa de documentare 1.5. – Structura de directoare a sistemul de operare Linux. Distribuţii Linux.

#### 1.5.1.Structura de directoare (TOC)

- Structura de directoare sub Linux este o structură arborescentă asemănătoare ca cea de la sistemul Windows. Deosebirea constă în faptul că partiţiile nu se observă în mod distinct ca la sistemul Windows. Directorul rădăcină este notat cu „/” şi îşi afişează conţinutul urmând paşii în interfaţa grafică:Computer( Filesystem -“Sistemul de fişiere” (directoarele

Conţinut Desktop

Conţinut Computer

Conţinut Filesystem (directorul rădăcină „/”)

De la linia de comandă putem vizualiza structura de directoare cu comanda ls sau ls –l

Comanda ls -l generează acest rezultat în directorul rădăcină /

Structura pe discuri şi partiţii se poate observa doar cu instrumentul de administrare volume sau de la linia de comandă tastând df

Hard discurile sunt simbolizate astfel hda (hard disk 1), hdb (hard disk 2) etc., iar partiţiile aferente hda1, hda2, etc. pentru hard discul hda respectiv hdb1, hdb2, etc. pentru hard discul hdb

Dacă sunt montate corect, partiţiile nu vor vedea decât ca nişte directoare în structura „/”.Prin montare, se atribuie un nume şi poziţia în arbore ex: partiţia hdax (x este un număr al partiţiei) se montează ca  /home şi va găzdui fişierele utilizatorilor. Se obişnuieşte din motive de siguranţă să se atribuie câte o partiţie directoarelor principale din sistem: etc, var, home, tmp, boot. Dar fragmentarea excesivă a HDD-urilor duce la diminuarea ulterioară a spaţiului pe partiţii (instalare soft, update, etc.) şi la o încărcare neuniformă a acestuia. Sistemul Fedora permite în timpul instalării, crearea de partiţii după dorinţă, dar permite şi gestionarea automată de către programul de instalare a spaţiului disk, când se creează Grupuri de volume cu câteva partiţii de bază: boot, “/” şi swap.(Este cea mai bună soluţie să lăsăm sistemul să gestioneze spaţiul hard disk; nu vom avea probleme cu distribuirea neuniformă a spaţiului, umplerea excesivă a unor partiţii respectiv existenţa unui spaţiu nefolosit pe alte partiţii)

Dintre directoarele cele mai cunoscute amintim:

- /home – găzduieşte fişierele utilizatorilor în subdirectoare cu numele utilizatorilor

- /etc- conţine fişierele de configurare

- /var –conţine paginile web în subdirectorul html din structura /var/www/html, fişierele bazelor de date, etc

- /bin- conţine fişierele în format binar

- /boot –conţine nucleul sistemului de operare

- /tmp- directorul temporar

#### 1.5.2.Distribuţii Linux (TOC)

- O distribuţie Linux este un sistem de operare complet ce poate fi instalat şi rulat pe un calculator sau server.

- În mod normal se numesc Distro Linux.

- Asamblate şi compilate de diferiţi furnizori.

- Distribuite gratuit şi cu sursă deschisă (se oferă şi codul sursă ce face posibilă modificarea).

- Include kernelul şi alte utilitare/aplicaţii ce pot fi folosite de utilizatorii finali.

- Oferite cu program de instalare.

Dintre distribuitori amintim: Fedora Core, Red Hat, Debian, SuSE, Mandrake

#### Activitatea de învăţare nr. 1.5. (TOC)

Structura de directoare a sistemul de operare Linux. Distribuţii Linux

Competenţa: Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare.

Obiective : Să opereze cu noţiuni specifice sistemelor de operare în reţea Linux

Tipul activităţii:  Metoda grupurilor de experţi

Sugestii:

-elevii se vor împărţi în patru grupe

-dacă este posibil elevii vor folosi resurse Internet pentru documentare sau fişele de documentare.

-timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Structura de directoare. Distribuţii Linux

Obiectivul: După această activitate veţi fi capabili să identificaţi structura de directoare a sistemelor Linux, rolul lor şi să alegeţi o distribuţie Linux care corespunde scopului şi cerinţelor voastre.

Enunţ: Fiecare grupă trebuie să completeze câte trei linii din tabel. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit experţi în subtema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

| Nr.Crt. | Director/partiţie/comandă | Rol/simbol |
| --- | --- | --- |
|  | Directorul rădăcină | / |
|  | Comanda df | Afişează structura pe discuri şi partiţii |
|  | Simbol HDD | hda, hdb |
|  | Simbol partiţii | hda1, hda2, etc. |
|  | /home | Găzduieşte fişierele utilizatorilor în subdirectoare cu numele utilizatorilor |
|  | /etc | Conţine fişierele de configurare |
|  | /var | Conţine paginile web , fişierele bazelor de date, etc. |
|  | /bin | Conţine fişierele în format binar |
|  | /boot | Conţine nucleul sistemului de operare |
|  | Distro Linux | O distribuţie Linux |
|  | Fedora | Un proiect al companiei RedHat |
|  | Kernel | Nucleul sistemului de operare |

Evaluare: La final fiecare elev va prezenta cunoştinţele acumulate după faza a doua a grupelor, altele decât studiate în prima fază.

Obs : pentru verificare răspunsuri activaţi în documentul Word controlul Show/Hide sau selectând zona de date din coloana Rol/Simbol dezactivaţi Hidden  din meniul Font .

## Tema 2. Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare

### Fişa de documentare 2. - Pregătirea sistemului de calcul pentru instalare

(TOC)

Obs: Sugerez utilizarea softului de virtualizare VMWare Server care permite simularea configurării fizice a unui PC, configurarea de BIOS şi instalarea tuturor tipurilor de sisteme de operare existente. Se poate instala pe orice tip de sistem de operare care are o memorie RAM >=1Gb şi spaţiu liber pe HDD peste 20 Gb. Pentru a putea crea reţele de calculatoare virtuale (care să comunice între ele) trebuie ca calculatoarele gazdă să aibă instalat un sistem de operare în reţea (Windows 2000/2003 Server) sau Windows Vista. Acest soft se poate downloada de pe Internet şi solicită o înregistrare pentru obţinerea licenţelor (varianta VMWare Server este freeware).

Pregătirea instalării sistemului de operare constă în următoarele operaţii:

- Procurarea kitului de instalare de la una din următoarele adrese:

http://fedora.tuchemnitz.de/pub/linux/fedora/linux/releases/10/Fedora/i386/iso/

Fedora-10-i386-DVD.iso

http://fedoraproject.org/get-fedora

http://ftp.iasi.roedu.net

http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/10/-mirrors site

Kitul de instalare se poate găsi în două forme de arhive imagine  *.iso: Live CD şi DVD

După descărcare se creează CD-ul sau DVD-ul boot-abil cu Nero sau ImgBurn (soft freeware de creare şi scriere imagini iso) de la http://www.imgburn.com/

- Pregătirea sistemului de calcul :

- verificarea componentelor hardware:HDD, memorie, procesor, placă de reţea(se montează la nevoie una suplimentar dacă sistemul va fi gateway -ieşire la Internet pentru o reţea internă).Verificarea vizează montarea corectă a componentelor respectiv valorile cerute pentru HDD şi memoria RAM (conform scopului sistemului de calcul şi cerinţelor de sistem) respectiv dacă dispunem de unitatea DVD-ROM pentru instalarea de pe DVD.

- Se setează sistemul din BIOS să boot-eze de pe unitatea CD/DVD-ROM:

se porneşte sistemul urmărindu-se ecranele care apar pentru identificarea mesajului care ne precizează tasta sau combinaţia de taste ce trebuiesc apăsate pentru apariţia ferestrei de Setare Bios (Bios Setup). Tasta sau combinaţia de taste poate diferi de la un sistem la altul! Modificăm ordinea de boot-are, după care salvăm modificările. Ni se va cere confirmarea modificării, după care sistemul se va reporni. Avem grijă ca CD-ul sau DVD-ul să fie introdus în unitatea CD/DVD-ROM.

Alegem panoul Boot, schimbăm valorile folosind tastele şi simbolurile din partea de jos a ferestrei

Ieşim cu confirmarea salvării

#### Activitatea de învăţare 2. (TOC)

Pregătirea sistemul de calcul pentru instalare

Competenţa: Pregăteşte sistemul de calcul pentru instalare

Obiective :

- Să download-eze de pe Internet kit-ul de instalare;

- Să instaleze componente hardware suplimentare (Memorie RAM, placă de reţea, HDD-uri, etc.)

- Să seteze sistemul pentru boot-are de pe unităţile CD/DVD

Tipul activităţii: Exerciţiu practic

Sugestii:

-elevii se vor lucra individual sau în grupe în funcţie de numărul de calculatoare de exerciţiu disponibile

-dacă este posibil elevii vor folosi resurse Internet pentru documentare sau fişele de documentare.

-timp de lucru recomandat:

- 20 minute pentru pregătirea hardware a sistemului;

- dacă se descarcă kit-ul de pe Internet se cere o conexiune de mare viteză (durata download-ului depinde ce variantă se foloseşte:CD iso sau DVD iso);

- recomand pregătirea de către profesor a setului de CD/DVD-uri cu kitul de instalare.

-elevii doar vor simula descărcarea kit-ului de pe Internet: identificare resurse

Conţinutul: Pregătirea sistemul de calcul pentru instalare

Obiectivul: După această activitate veţi fi capabili să descărcaţi de pe Internet o distribuţie Linux care corespunde scopului şi cerinţelor voastre, să adăugaţi componente hardware suplimentare şi să setaţi sistemul să booteze de pe CD/DVD.

Enunţ:

- Folosind URL-urile din fişa de documentare, identificaţi kitul de instalare pentru distribuţia aleasă (Puteţi folosi un motor de căutare pentru identificarea URL-urilor)

- Simulaţi sau realizaţi adăugarea unei plăci de reţea suplimentare.

- Setaţi sistemul pentru boot-area de pe CD/DVD.

Evaluare: La final fiecare elev/grupă va prezenta sistemul pregătit pentru faza de instalare.

## Tema 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea

### Fişa de documentare 3. Instalarea sistemului de operare pentru reţea (TOC)

În continuare vom descrie pas cu pas modul de instalare a sistemului Fedora 10 de pe suport DVD. La pornirea sistemului cu DVD-ul introdus în unitatea DVD-ROM, acesta va începe citirea DVD-ului şi va iniţializa procesul de instalare. La primul ecran alegem

prima opţiune adică instalare. Observăm că se permite şi actualizarea unui sistem mai vechi.

Prima fereastră grafică

Urmează testarea mediului de instalare (CD/DVD).Dacă CD/DVD-ul este folosit prima dată este bine să-l testăm pentru a nu avea surprize nedorite în timpul instalării. Dacă testul este trecut cu bine, vom primi un mesaj în care suntem atenţionaţi că putem continua instalarea.

Putem alege între a testa sau a nu testa mediul

Expertul instalare Linux (Wizard-ul) numit Anaconda începe să ruleze, ghidându-ne pe parcursul instalării.

Începe rularea expertului instalare Anaconda

Fereastra cu logo-ul asociat distribuţiei Fedora 10

În continuare apar două ferestre unde putem alege limba în care vor apărea instrucţiunile pe parcursul instalării şi limba pentru tastatură. Sugerez alegerea limbii române pentru instrucţiuni (dacă instalaţi pentru prima oară un sistem de acest tip) iar pentru tastatură US English deoarece majoritatea tastaturilor sunt de tip US.

Putem alege limba de instalare

Am ales limba română

Am ales tastatura US English

Ni se cere cere iniţializarea hard discului, proces care va determina ştergerea informaţiilor de pe el. De regulă acest avertisment apare la un hard disc nou, neformatat sau cu un alt tip de fişiere decât cele utilizate de sistemul Linux.

Se iniţializează HDD-ul

Aici introducem numele serverului

Se cere introducerea numele complet al serverului (FQN), deoarece se presupune că va fi legat la Internet şi deţinem un domeniu înregistrat. Se permite şi nume scurt cum ar fi “server” în loc de “www.server.ro” . Se poate lăsa numele implicit deoarece numele final se poate stabili după instalare.

Am schimbat numele implicit

Urmează setarile de zonă geografică, pentru ajustarea automată a timpului !

Poziţia geografică se setează automat în funcţie de limba instalării

Un pas foarte important: setarea parolei administrative. Trebuie să fie greu de ghicit şi uşor de reţinut. Să nu se folosească ca parolă date personale care pot fi depistate uşor de către persoane răuvoitoare. Cine se loghează ca root are drepturi absolute asupra sistemului şi poate produce dezastre.

Setarea parolei de root

În acest moment trebuie stabilită structura de partiţii a hard disk-ului. Există mai multe variante posibile, vizibile în imaginea de mai jos.

Se pot crea propriile partiţii, conform unei scheme de încărcare a spaţiului dorite (opţiunea Structură personalizată).

Orice partiţie creată trebuie să conţină un punct de montare (adică ce director va fi localizat pe acea partiţie în structura  arborescentă: ex: /boot, /home, /var, /tmp, etc.

Chiar directorul rădăcină „/” trebuie să fie montat, pentru a putea fi localizat de nucleul sistemului de operare la boot-are.

Partiţia de swap nu trebuie montată; se alege doar dimensiunea şi tipul de sistem de fişiere asociat.

Putem să alegem varianta implicită prezentată în imaginea de mai jos, când lăsăm sistemul să gestioneze şingur spaţiul şi să creeze partiţiile necesare pentru o funcţionare optimă. Chiar este indicată această opţiune, deoarece există în sistemul Fedora o funcţie specială de management a partiţiilor care împarte spaţiul pe hard disk în Grupuri de Volume, mai uşor de administrat de către sistemul de operare.

Alegem varianta  din listă

Dacă am stabilit structura partiţiilor alegem „Write changes to disk” pentru realizarea şi formatarea partiţiilor

, conform schemei stabilite, sau dacă nu ne-am hotărât, ne putem întoarce să modificăm apăsând „Go back”.

Alegem scrierea modificărilor pe HDD

Se creează partiţiile şi se formatează

După formatare trebuie să stabilim ce aplicaţii dorim să instalăm. Se permite personalizarea  aplicaţiilor ce se vor instala, în funcţie de destinaţia calculatorului. În acest lucru constă “frumuseţea ” sistemelor Linux: pot fi instalate ca staţie de lucru cu aplicaţii de birou şi altele, sau pot fi instalate ca sisteme server, cu aplicaţii specifice de servire şi de configurare a lor foarte puternice. Şi după instalare, un sistem poate fi transformat din staţie de lucru în server prin instalarea şi configurarea aplicaţiilor specifice. Deoarece noi dorim să configurăm sistemul ca server, vom instala următoarele aplicaţii:

- Server Web cu PHP

- Server MySQL

- Server de Mail

- Server FTP

- Server de nume DNS

- Servere de reţea (DHCP)

Fiecare dintre opţiunile alese implică instalarea principalelor aplicaţii pentru funcţionarea optimă a serviciilor respective. Se pot instala pachete suplimentare în funcţie de necesitate, apăsând pentru un serviciu din listă selectat controlul „Optional packages”.

În plus, dacă dorim configurarea sau monitorizarea a serviciilor sau a echipamentelor, vom selecta de la categoria “Sistem de bază” :

- Unelte de administrare

- Unelte sistem

- Suport hardware

La categoria “Dezvoltare” alegem “Librării pentru dezvoltare” şi „Unelte pentru dezvoltare” deoarece multe aplicaţii ce se vor instala ulterior sunt în format sursă şi trebuiesc compilate pentru a se adapta la caracteristicile sistemului nostru din punct de vedere hardware şi software. Din celelalte categorii alegem Editoare, Internet în mod text, Java şi debifaţi celelalte care nu sunt necesare pentru funcţionarea serverului.

La categoria “Medii pentru spaţiul de lucru” putem alege între mediul Gnome şi KDE. Le putem instala pe amândouă. De regulă ne interesează aceste aspecte dacă instalăm o staţie de lucru la care ne interesează în mod deosebit aspecte grafice şi aplicaţii diverse. Fiecare mediu grafic oferă anumite aspecte de design particular şi/sau aplicaţii distincte.Le puteţi încerca pe amândouă pentru a observa care se potriveşte cu gusturile estetice ale dumneavoastră. Sunt anumite aplicaţii în mod grafic care sunt construite special pentru unul din cele două medii grafice.

Dacă dorim să instalăm din alte depozite suplimetare de programe selectăm „Installation Repo” , „Fedora 10-i386” şi „Fedora 10-i386-Updates”. Atenţie: dacă selectăm al doilea, respectiv al treilea depozit este necesară o conexiune la Internet ; ne apare o fereastră de configurare a conexiunii automat prin DHCP sau manual.

Sugerez instalarea fără depozite suplimentare, deoarece conexiunea la Internet poate să nu funcţioneze corect şi se pot instala aplicaţii suplimentare după finalizarea instalarii primare.

Alegem “Înainte”

Dacă am ales depozitele suplimentare trebuie adăugaţi parametrii ceruţi

Bifăm „Personalizează acum” apoi apăsăm Înainte

Alegem serverele de bază

Înainte de începerea instalării se verifică dependenţele pachetelor selectate pentru instalare. Sistemul Linux este compus din pachete de programe de dimensiuni mici care pot depinde unele de altele. În plus pot partaja între ele biblioteci de librării.

Verificarea dependenţelor de alte pachete

Începe instalarea

Procesul de instalare este pornit. În funcţie de programele selectate şi de caracteristicile sistemului, instalarea poate dura aproximativ 45 - 60 de minute.

Un stadiu din procesul de instalare

Instalarea este finalizată. Apăsăm Reboot (Repornire) şi extragem DVD-ul din unitate.

Fereastra de pornire a sistemului. Dacă apăsăm tasta Esc va apărea  ecranul cu prezentarea serviciilor şi pornirea lor. Dacă toate sunt cu Ok ( de culoare verde), înseamnă că serviciile pornesc normal. Dacă apare Failed (culoare rosie) înseamnă că sunt probleme cu serviciul respectiv şi este necesară verificarea fişierele de configurare.

Prima fereastră. Dacă apăsăm  tasta Esc apare ecranul din figura următoare

Prezentarea serviciilor

La prima pornire a sistemului apar ecranele următoare ce cuprind acordul de licenţă, setarea datei şi orei sistemului, fereastra de creare a unui utilizator obişnuit şi în final ni se cere (dacă conexiunea la Internet ar fi activă) să trimitem profilul hardware al sistemului pentru a ajuta la dezvoltările ulterioare al sistemului Linux.

Fereastra de Bun venit

Acordul de Licenţă

Creare utilizator obişnuit

Setare dată-oră

Trimitere profil hardware.

După configurarea minimală de la prima pornire apare fereastra de login.

Nu vă logaţi cu contul de root căci este dezactivat.

Desktop-ul sistemului Linux Fedora 10

În imaginea de mai sus prezentăm fereastra de Desktop a sistemului Fedora 10. Bara de start cu meniurile aplicaţiilor poate fi mutată jos prin click pe ea şi dragată în partea de jos a ecranului.

#### Activitatea de învăţare 3. (TOC)

Instalarea sistemului de operare pentru reţea

Competenţa: Instalează sistemul de operare pentru reţea

Obiective : Să instaleze sistemul de operare în reţea Linux

Tipul activităţii:  Harta traseu

Sugestii:

-elevii se vor lucra individual sau în grupe în funcţie de numărul de calculatoare de exerciţiu disponibile

-dacă este posibil elevii vor folosi resurse Internet pentru documentare sau fişele de documentare.

-timp de lucru recomandat: 30-60 minute

Conţinutul: Instalează sistemul de operare pentru reţea

Obiectivul: După această activitate veţi fi capabili să instalaţi un sistem de operare în reţea Linux.

Enunţ: Folosind fişa de documentare respectiv materialul din anexă realizaţi instalarea sistemului de operare în reţea :

Varianta 1. Instalarea în mod grafic

Varianta 2: Instalarea în mod text

Evaluare: La final fiecare elev/grupă va prezenta sistemul instalat.

### Tema 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea

### Fişa de documentare 4. Configurarea sistemului de operare pentru reţea (TOC)

Configurarea sistemului de operare în reţea presupune anumite setări ale sistemului care să permită deservirea clienţilor reţelei interne sau externe (Internet) cu anumite servicii cum ar fi:

- DHCP - alocarea dinamică de IP-uri clienţilor din reţeaua internă;

- HTTP - oferă pagini Web clienţilor din reţeaua Internet sau reţeaua internă;

- FTP - posibilitatea transferului de fişiere în reţea;

- DNS - serviciul numelor de domenii permite transformarea numelor de domenii (sau a calculatoarelor) în IP-ul asociat, respectiv invers;este un serviciu care optimizează accesarea paginilor Web sau a computerelor în reţea (În absenţa serviciului DNS,  URL-urile ar fi constituite din IP-urile serverelor Web !!)

- Mail - oferă posibilitatea triniterii şi primirii de mesaje electronice (Poştă electronică)

- Chat - oferă posibilitatea comunicării directe între clienţi prin: mesaje text, voce şi imagine (Ex: serviciul Yahoo-Messenger).

În acest ghid vom prezenta configurarea de bază a unui server de Linux care să ofere serviciile: HTTP, DNS şi DHCP. Înainte de configurarea serviciile menţionate sunt necesare câteva setări de bază: numele calculatorului, IP-urile interfeţelor de reţea, DNS-ul şi Gateway-ul necesar pentru accesarea Internetului.Sistemul Linux Fedora 10 permite ca anumite configurări să se realizeze din meniurile specifice de administrare (modul grafic) dar şi din linie de comandă.Toate serviciile oferite de sistemele Linux au anumite fişiere text în care îşi păstrează setările. Acest lucru permite administarea de la distanţă a sistemului cu clienţi de SSH sau Telnet care oferă o fereastră în linie de comandă (CLI) de la care pot fi apelate editoare de text (joe, vi) în care să se modifice parametrii de configurare a sistemului.Există şi un utilitar de administrare fişiere foarte util numit mc (Midnight Commander) care poate fi foarte folositor când nu avem acces la o interfaţă grafică (Dacă este instalat se apelează cu comanda mc.)

Fereastra aplicaţiei mc

Se poate întâmpla ca din diverse motive să nu putem instala modulul grafic X11 sau chiar să nu putem să instalăm sistemul în mod grafic. Atunci singurul mod de comunicare cu sistemul este modul text prin linia de comandă. Ce trebuie să ştim sunt câteva comenzi de bază: de deschidere a fişierelor pentru editare, salvare, închidere, setare starea serviciilor: pornire, oprire, activare la pornirea sistemului, etc. Pentru fiecare serviciu în parte prezentăm ambele moduri de configurare (pe cât posibil): mod grafic şi mod text.

În mod grafic configurările se fac din meniul Sistem(Administrare(”serviciul dorit”

Meniul Administrare

sau personalizarea unor aspecte din meniul Sistem(Preferinţe(…

Meniul Preferinţe

Menţionăm că unele dintre configurările realizate din meniurile specifice le folosim pentru a crea structura de bază a fişierelor text de configurare. Este obligatoriu a după o setare din modulul grafic să verificăm fişierul text asociat deoarece se pot produce erori în scrierea acestor fişiere (erori ce trebuie corectate!)

#### 4.1.Configurarea numelui calculatorului, configurarea interfeţelor de reţea, DNS şi Gateway.( TOC)

Urmăm calea din bara de meniu de pe Desktop: Sistem(Administrare(Reţea

Administrare reţea

În fereastra Configuraţie reţea se configurează „parţial”:

- numele calculatorului din selectorul Gazde

- serverul DNS din selectorul DNS

- interfeţele de reţea din selectorul Dispozitive

Fereastra configurare reţea

Selectăm tabul Gazde pentru configurarea numelui calculatorului, adresa IP asociată şi numele scurt (alias-ul). Bifăm “Show loopback” pentru a vizualiza parametrii adresei de loopback (bucla locală). Adresa de loopback 127.0.0.1 este asociată unei interfeţe de reţea virtuale necesară testării configuraţiilor de reţea chiar în absenţa unei interfeţe de reţea reale. Ei i se asociază numele localhost.localdomain şi numele scurt localhost. Pe o linie trebuie să fie o singură înregistrare de forma (elementele sunt separate printr-un Tab)

127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost

După cum observăm în imagine numele calculatorului setat în timpul instalării s-a suprapus peste prima înregistrare.

Pentru a evita acest lucru putem lăsa numele calculatorului localhost.localdomain în timpul instalării şi să-l adăugăm aici apăsând controlul Nou.

În cazul nostru selectăm prima înregistrare, apăsăm Editează şi modificăm prima înregistrare conform standardului de mai sus.

Fereastra Gazde (Hosts)

Fereastra de editare sau adăugare

Adăugăm IP-ul interfeţei de reţea, numele calculatorului (FQN) şi numele scurt

192.168.10.100	www.server.ro	www

Dacă avem mai multe interfeţe de reţea fiecare cu IP-ul său, de regulă numele calculatorului se asociază cu interfaţa conectată la Internet (în cazul nostru eth0). Se permite asocierea aceluiaşi nume şi celeilalte interfeţe de reţea(eth1).

192.168.1.1	www.server.ro	www

Aceste înregistrări vor fi folosite la setarea iniţială a serverului DNS. Dacă dorim putem să mai adăugăm şi alte înregistrări ale altor calculatoare cu care serverul nostru poate comunica pentru diverse funcţii.(backup, mail, dns, etc.). ex.

192.168.10.101	mail.server.ro	mail

192.168.10.102	dns.server.ro		dns

Se poate să existe câte un server pentru fiecare serviciu în parte (reţele mari).

Într-o reţea mică, un singur calculator poate deservi clienţii cu toate serviciile necesare.

Configurarea interfeţelor de reţea se realizează din aceeaşi fereastră de la categoria Dispozitive unde selectăm interfaţa simbolizată prin eth0, eth1…apoi apăsăm Editează.

În fereastra care apare putem introduce parametrii de conectare la reţea: IP-ul, masca de reţea şi gateway-ul reţelei din care face parte calculatorul (adresa ruterului-echipament sau calculator cu soft special care conectează reţele diferite).

Setăm ca placa de reţea să fie activată la pornirea calculatorului. Apăsăm Ok.

Serverele au de regulă IP-uri statice, setate manual, deoarece sunt multe configurări care depind de IP. Numai staţiile de lucru pot primi IP dinamic de la un server DHCP.

Procedăm la fel şi cu cealaltă interfaţă de reţea (eth1 în cazul nostru).

După cum se observă din imaginea de mai jos, trebuie să introducem doar IP-ul şi masca de reţea.

Nu introducem adresa de Gateway deoarece această interfaţă va ea însăşi gateway pentru reţeaua nostră internă, în raport cu reţeaua Internet.

Selectăm şi aici ca placa de reţea să fie activată la pornire.

Parametrii pentru eth0

Parametrii pentru eth1

Pentru setarea serverului DNS necesar conectării la Internet  alegem categoria DNS

unde introducem: numele calculatorului nostru, toate serverele DNS care deservesc calculatorul nostru, respectiv reţeaua internă.

Deoarece vom configura şi serviciul DNS, am optat ca primul server DNS din listă să fie chiar calculatorul nostru (va deservi reţeaua internă), urmat de adresele serverelor DNS primite de la ISP (furnizorul de Internet).

În ultimul câmp introducem numele domeniului nostru ex: server.ro.

Pentru finalizare alegem Salvare din meniul Fişier, iar în fereastra de confirmare care apare apăsăm Ok. (Ne avertizează că pentru a face active modificările trebuie să restartăm serviciile sau să repornim calculatorul)

Setare DNS

Confirmare salvare

În continuare verificăm şi eventual corectăm fişierele text de configurare. Numele şi locaţia în structura de directoare sunt:

Nume calculator :  fişierul hosts(	/etc/sysconfig/networking/profiles/default/hosts

Interfeţe reţea: fişierele ifcfg-eth0 şi ifcfg-eth1(

/etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 sau ifcfg-eth1

DNS: fişierul resolv.conf(	/etc/sysconfig/networking/profiles/default/resolv.conf

Aceste fişiere pot fi deschise urmând calea prezentată cu dublu click sau click dreapta pe fişier şi deschidere cu editor texte

La fel pot fi deschise folosind linia de comandă din fereastra Terminal din locaţia:

Aplicaţii(Utilitare de sistem(Terminal din bara de instrumente de pe Desktop. Este bine să adăugăm o legătură la acest utilitar pe Desktop pentru acces mai rapid.

Identificare Terminal

Adăugare legătură la terminal pe Desktop

Comenzile necesare accesării fişierelor de configurare sunt:

(se execută pe rând: deschidere, editare, salvare, închiere)

[root@www~]# gedit /etc/sysconfig/networking/profiles/default/hosts

[root@www~]# gedit /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0

[root@www~]# gedit /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth1

[root@www~]# gedit /etc/sysconfig/networking/profiles/default/resolv.conf

Pentru parametrii stabiliţi în exemplul nostru fişierele de configurare trebuie să arate astfel:

Înainte de modificarea fişierului hosts

După modificarea fişierului hosts

Înainte de modificarea fişierului ifcfg-eth0

După modificarea fişierului ifcfg-eth0

După modificarea fişierului ifcfg-eth1

Fişierul resolv.conf  în care de regulă nu avem de modificat.

După verificarea tuturor fişierelor prezentate mai sus şi operarea corecturilor necesare trebuie restartate serviciile de reţea care fac active noile modificări. Dacă activarea uneia dintre interfeţele de reţea esuează trebuie verificate fişierele de configurare pentru găsirea unor eventuale erori.

[root@www~]# service network restart

Dacă observăm ceva asemănător ca în figura de mai jos continuăm cu următoarele configurări.

Restartarea serviciilor de reţea. Observăm că totul este Ok.

#### 4.2.Dezactivarea SELinux (TOC)

Selinux reprezintă un sistem de siguranţă suplimentar pe care îl are sistemul Fedora. Mai mult încurcă decât ajută aşa că îl vom dezactiva. Se poate dezactiva din meniul Sistem(Administrare(SELinux Management sau din fişierul text de configurare config situat în locaţia /etc/selinux/config în care setăm parametrul SELINUX=disabled.

Meniul SELinux Management

Setare în mod grafic

Setare în fişierul text

După aceste modificări sistemul trebuie repornit pentru a se aplica efectiv modificările.

#### 4.3.Firewall(TOC)

Sistemul Firewall este modulul de protecţie al sistemului şi este implementat de aplicaţia iptables care se instalează odată cu sistemul.

Funcţionarea sistemului de protecţie se bazează pe blocarea sau activarea unor servicii, interfeţe de reţea, porturi, etc.

O configurare simplă se poate realiza din meniul Sistem(Administrare(Paravan de Protecţie sau din linia de comandă tastând setup şi cu tastele Tab, săgeţi, space şi Enter (dacă se cere putem introduce şi parametri numerici) defilăm prin lista de opţiuni şi activăm modulul de configurare Firewall unde urmărim şi activăm următorii parametri:

- Servicii de încredere: DNS, FTP, Mail, SSH, Samba, WWW(http), WWW securizat (https)

- Interfeţe de încredere: eth0 şi eth1

- Masquerading: eth1 activează rutarea şi permite conectarea reţelei locale la Internet (folosind aplicaţiile squid şi iptables; necesită configurări complexe !!).

Meniul Paravan de protecţie.

Apăsăm închide la fereastra cu recomandări.

Activare permisiune rulare servicii.

Activare permisiune rulare servicii (partea de jos a ferestrei).

Deblocarea accesului la interfeţele de reţea eth0 şi eth1.

Selectare interfaţă mascată

Setarea interfeţei de reţea care va fi mascată: eth1 în exemplul nostru. (va fi Gateway pentru reţeaua internă; Masquerading-ul este un mecanism prin care o reţea internă (cu IP-uri private- invizibile pe Internet)  poate fi “ascunsă” în spatele unui IP real. Toate calculatoarele conectate la reţeaua internă care accesează Internetul vor fi văzute cu IP-ul real al plăcii eth0. Este o metodă de a scădea costurile în ce priveşte achiziţionarea de IP-uri reale (vizibile pe Internet).

Configurarea în mod text (de la linie de comandă)

Comanda setup determină apariţia ferestrei de configurare a unor servicii cum ar fi:

- firewall,

- reţea (asemănător cu configurarea în mod grafic dar mai simplist),

- activarea/dezactivarea la pornire a unor servicii.(echivalent cu comanda

chkconfig --level 235 nume_serviciu on/off

unde cifrele sunt nivele (sapte de toate:0,1,2,3,4,5,6) la care rulează serviciul; 2 este nivelul multiutizator fără NFS-sisteme de fişiere în reţea, 3 este nivelul normal multiutilizator iar 5 este nivelul X11 mod grafic ), etc.

Fereastra de configurare

Cu tasta săgeată deplasăm selecţia la Configurare firewall şi apăsăm Enter

Firewall-ul poate fi activat sau dezactivat (nerecomandat). Dezactivarea se face numai în cazul în care dorim să impunem reguli personalizate şi care să asigure şi anumite funcţii speciale: redirectare, rutări speciale, înaintări de porturi, etc.). Aceste reguli sunt trecute într-un fişier text (sunt comenzi trimise aplicaţiei iptables) şi este  rulat în linia de comandă (ex: [root@www~] ./etc/rc.d/rc.firewall unde rc.firewall este fişierul care conţine regulile personalizate, iar punctul din faţa “/” îi transmite interpretorului de comenzi (shell) că trebuie să ruleze conţinutul acestui fişier ca un script executabil).

Bifarea unui element din listă se face cu tasta Space, tranziţia de la un buton la altul se face cu tasta Tab iar cu Enter “apăsăm” butonul.

Selectăm Personalizează

.

Urmărim şi modificăm parametrii exact ca şi în ferestrele grafice. Trecerea de la o fereastră la alta se face apăsând Forward sau Back.  Când am terminat, selectăm butonul Close şi apăsăm Enter.

….

Apăsăm Ok.

Confirmăm suprascrierea regulilor impuse de noi peste cele iniţiale. Ni se cere să verificăm starea serviciului iptables.

Apăsăm ieşire pentru a părăsi utilitarul.

Pentru salvarea configurărilor şi activarea la pornire a serviciului iptables tastăm pe rând:

[root@www~] service iptables save

[root@www~] chkconfig --level 235 iptables on

Salvarea regulilor firewall se face în fişierul iptables din locaţia   /etc/sysconfig/iptables

#### 4.4.Actualizarea sistemului. Instalarea unor aplicaţii.( TOC)

Pachetele de instalare pentru sistemele Linux Fedora sau RedHat sunt în general în format RPM (RedHat Package Manager) adică o arhivă specială ce conţine toate fişierele necesare instalării. Sistemul RPM permite operarea uşoară a pachetelor: instalare, dezinstalare, upgrade, etc. Pachetele RPM au în general nume de fişier de forma ex: lynx-2.8.6-17.fc10.i386 unde lynx este numele pachetului (aplicaţiei), 2.8.6-17 este versiunea, fc10 este versiunea sistemului de operare (Fedora 10) iar i386 este arhitectura minimală cerută (Intel 386). Sunt şi pachete care nu depind în mod exclusiv de versiunea sistemului de operare cum ar fi ex: webmin-1.420-1.noarch.rpm care poate fi instalat pe orice versiune de Fedora, RedHat, SuSE, Mandrake sau Caldera (Distribuţii care recunosc acest sistem de împachetare). Comenzi mai utilizate sunt:

- pentru instalarea unui pachet RPM :

[root@www~] rpm -i webmin-1.420-1.noarch.rpm

- pentru dezinstalare

[root@www~] rpm -u webmin-1.420-1.noarch.rpm

- pentru verificarea existenţei în sistem sau a versiunii

[root@www~] rpm -q webmin

Ce este marcat cu albastru în numele fişierului este numele scurt al aplicaţiilor.

Alte formate de pachete sunt cele în format sursă (necompilate).Pentru a fi utilizate, trebuie compilate şi apoi instalate.

Fedora utilizează un program foarte util în procesele de instalare, dezinstalare sau update numit yum care poate fi rulat la linia de comandă:

- pentru instalarea unui program :

[root@www~] yum install proftpd

- pentru dezinstalarea unui program

[root@www~] yum remove vsftpd

- pentru instalarea mai multor programe cu o singură comandă

[root@www~] yum install proftpd system-confi-bind lynx zip …..

- pentru actualizarea întregului sistem

[root@www~] yum update     (nu recomand acest lucru; se poate întâmpla să nu mai meargă sistemul la fel de bine ca înainte de actualizare (mai ales sistemul X11 - modul grafic)(recomand doar actualizarea aplicaţiilor de bază (lista de aplicaţii de mai jos)

Programele administrate cu yum trebuie să se găsească pe serverele cu aplicaţiile şi kiturile de instalare ale distribuţiei. Yum are o bază de date cu aceste servere şi comunică cu acestea pentru identificarea programelor şi a dependenţelor lor. În timpul instalării se poate să-şi actualizeze această bază de date. Dacă instalăm un program folosind comanda rpm fişierul RPM trebuie să fie pe calculator şi este posibil să ceară şi alte programe de care depinde, lucru care poate îngreuna lucrul. Cu yum acest lucru nu se întâmplă deoarece el instalează o dată cu programul solicitat şi pachetele adiţionale de care are nevoie. Singura problemă este că trebuie să avem conexiune Internet. Presupunem că avem conexiune la Internet. Vom instala sau actualiza un set de programe care ne sunt necesare pentru configurarea serverului nostru folosind yum:

[root@www~] yum install fetchmail wget bzip2 unzip zip nmap openssl lynx fileutils ncftp gcc gcc-c++ quota bind-chroot mysql mysql-devel mysql-server  cyrus-sasl cyrus-sasl-devel cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-md5 cyrus-sasl-plain postfix dovecot php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc curl curl-devel perl-libwww-perl ImageMagick libxml2 libxml2-devel joe mc system-config-bind ntp webalizer clamav perl-HTML-Parser perl-DBI perl-Net-DNS perl-Digest-SHA1 kernel-headers kernel-devel dhcp squid

#### 4.5.Configurarea serviciului HTTP(TOC)

Serviciul HTTP este asigurat în sistemele Linux de aplicaţia sau serverul Apache. El este responsabil cu furnizarea paginilor Web găzduite clienţilor din reţeaua internă sau externă (Internet).În cazul Internetului este obligatoriu cumpărarea şi înregistrarea unui nume de domeniu într-un server DNS  ex: server.ro

Configurarea serverului de Web constă în editarea fişierului httpd.conf din locaţia:

/etc/httpd/conf/httpd.conf  în care trebuie modificate câteva linii (sunt marcate în imagini cu albastru)

Locaţia fişierului de configurare

Adresa şi portul pe care aşteaptă cereri din partea clienţilor

Numele serverului şi portul asociat

Folosirea pentru numele serverului de Web numele setat în directiva ServerName

Locaţia paginilor Web: implicit este în	 /var/www/html	poate fi schimbată dacă este nevoie (pe un HDD nou montat în sistem în caz de spaţiu insuficient)

Utilizatorii sistemului pot întreţine propriul lor site dacă li se permite. Paginile lor Web vor fi stocate în directorul cu numele stabilit mai sus public_html (poate fi schimbat)

Locaţia paginilor Web a utilizatorilor se stabileşte prin directiva

<Directory /home/*/public_html>

unde * reprezintă orice utilizator existent ce are un director propriu în /home  iar public_html este directorul setat anterior situat în directorul utilizatorului

Aici se setează numele fişierelor de index (fişierul html care se deschide primul la apelarea site-ului se numeşte fişier de index) şi extensiile permise: index.html, index.htm, index.php, welcome.html, etc. sunt câteva exemple.

Salvăm modificările făcute şi tastăm la linia de comandă succesiv:

[root@www~] service httpd start	(pornim serviciul)

……

[root@www~] chkconfig --level 235 httpd on		(setăm activarea la pornire)

Testăm funcţionarea serverului Web tastând în browser :

http://192.168.10.100

Dacă observăm apariţia paginii de mai sus înseamnă că am configurat corect serverul Apache şi să continuăm cu celelalte configurări

Locaţia paginilor Web

Creăm un fişier text nou cu numele index.html

Deschidem fişierul cu un editor de text

Introducem codul unei pagini Web simple

Salvăm şi apelăm în browser adresa serverului

http://192.168.10.100

Dacă observăm pagina de mai sus înseamnă că serverul nostru este perfect funcţional.

Observaţie:

Serverul Web conţine un site principal apelabil prin tastarea în browser a URL-ului:

http://www.server.ro   (dacă există o înregistrare într-un server DNS care să facă asocirea dintre numele www.server.ro şi IP-ul 192.168.10.100)

sau

http://192.168.10.100 din extern (Internet) fără să fie nevoie de înregistare DNS

sau

http://192.168.1.1 din reţeaua internă dacă se permite ascultarea pe toate interfeţele de reţea: astfel trebuie să setăm  Listen (ascultarea) din

Listen 192.168.10.100:80  (valoare setată de noi- recomandată)

în

Listen *:80  (valoarea implicită)

Site-urile utilizatorilor pot fi apelate folosind variantele de mai sus astfel:

http://www.server.ro/~utilizator

http://192.168.10.100/~utilizator

http://192.168.1.1/~utilizator

După configurarea serverului DNS nu va mai trebui să folosim în URL-uri IP-urile serverului ci doar numele www.server.ro

#### 4.6.Configurarea serverului DNS(Serviciul Numelor de Domeniu)

#### ( TOC)

Serverul DNS lucrează în conjuncţie cu serverul Web. El realizează o conversie a numelor  calculatoarelor în IP-ul asociat pentru identificarea mai rapidă a resurselor URL, respectiv invers. Toate serverele Web din reţeaua Internet trebuie să aibă un nume de domeniu înregistrat într-un server DNS, altfel resursele oferite de ele pot fi accesate doar cunoscând IP-ul; lucru destul de greu de realizat într-o reţea ca Internetul. Pentru a accesa reţeaua Internet, la orice calculator trebuie setat adresa unui server DNS, respectiv Gateway-ul asociat. Când dorim să accesăm o resursă Internet (pagini web, mesagerie electronică, servicii de chat, servere FTP, etc.) bazată pe nume (ex: www.google.ro) pentru identificarea serverului Web, Mail, Chat, etc. trebuie realizată conversia numelui în IP, deoarece, pachetele de date care sunt transportate de la expeditor la destinatar sunt ghidate pe bază de adrese numerice (IP).

Presupunem că dorim să accesăm o pagină Web. Tastăm în browser adresa ei. În acest moment, intră în joc protocoalele de reţea (softuri specializate în schimbul de date între calculatoarele legate în reţea), care preiau cererea  noastră, îi atasează IP-ul nostru ca expeditor, IP-ul serverului DNS ca destinatar şi numele calculatorului care deţine informaţia dorită de noi(URL-ul) şi o trimite către serverul DNS. Acesta verifică existenţa în baza lui de date a numelui respectiv (de fapt domeniul). Dacă îl găseşte ne trimite înapoi un mesaj cu IP-ul resursei cerute. Urmează trimiterea cererii către serverul Web pe baza IP-ului primit de la DNS. Şi astfel vom primi de la acesta pagina Web solicitată. Dacă serverul DNS nu găseşte înregistrarea respectivă va trimite la rândul lui o cerere către alt server DNS cu care comunică, ş.a.m.d. până se găseşte ceea ce dorim. Dacă după un timp nu se găseşte nimic, se trimite un mesaj prin care suntem avertizaţi că  URL-ul cerut de noi nu există. Aproximativ aşa lucrează un server DNS !

Serverul DNS pe care îl vom configura va deservi reţeaua locală. Astfel, când dorim să accesăm site-ul stocat pe serverul nostru de Web, vom reduce timpul de acces. În plus, el va primi cererile de la clienţii locali şi le va transmite mai departe altor servere DNS cu care va comunica.

Vom configura serverul DNS folosind interfaţa grafică. Aplicaţia de configurare se numeşte system-config-bind şi am instalat-o la actualizarea sistemului cu yum. Ea nu se instalează odată cu instalarea sistemului de operare.

Aplicaţia este localizată în meniul Sistem (Administrare(Setări server(Domain Name System

Pornirea aplicaţiei

Interfaţa aplicaţiei

Fişierul hosts configurat mai devreme are un duplicat în /etc şi conţine informaţii de tip DNS. În baza de date DNS fiecare domeniu nou înregistrat se numeşte zonă, şi conţine informaţii legate de calculatoarele din domeniul rspectiv.

Apăsăm controlul Import care deschide automat calea către fişierul hosts din /etc. Alegem să deschidem fişierul.

Apăsăm butonul Ok, pentru confirmarea fişierului selectat automat.

Alegem Da pentru importul conţinutului fişierului hosts

Observăm apariţia unei noi zone denumite server.ro (numele zonelor este identic cu numele domeniilor). Odată cu zona server.ro numită Zona de Forward (Înaintare)  Internet apare şi zona denumită Zona de Reverse (Inversă) Internet.

- Zona Forward este responsabilă cu conversia numelor în IP

- Zona Reverse este responsabilă cu conversia IP-urilor în nume

În zona server.ro expandată se observă înregistarea de tip A (IPv4 Address) care precizează efectiv echivalenţa nume-IP. Înregistrarea păstrează doar prima parte din nume deoarece restul se adaugă automat (detectare automată a domeniului).

În zona 192.168.10 expandată se observă înregistarea de tip PTR (pointer) care precizează efectiv echivalenţa IP-nume. Înregistrarea păstrează doar ultimul octet (al patrulea) din IP deoarece restul se adaugă automat (detectare automată a IP-ului reţelei care în cazul nostru este 192.168.10.0)

Click dreapta pe numele de domeniu determină apariţia unui meniu contextual ce permite adăugarea de noi înregistrări în baza de date, ştergerea domeniului sau editarea lui. În imaginea de mai sus se selectează adăugarea unei noi înregistrări de tip A (Ipv4 Address), adică un nou calculator, sau acelaşi calculator cu alt IP (Interfaţă suplimentară de reţea)

Asocierea numelui calculatorului www.server.ro la IP-ul interfeţei eth1 192.168.1.1

Vizualizarea noilor înregistrări de tip forward

Vizualizarea noilor înregistrări de tip Reverse. Deoarece am introdus o nouă clasă de IP-uri 192.168.1.0 (adresa noii reţele) s-a creat o nouă zonă de Reverse

Dacă se apasă Salvează din bara de instrumente, apare un mesaj de confirmare a noilor modificări. Se salvează modificările şi se restartează automat serverul DNS.

Putem verifica funcţionarea serverului DNS, printr-o interogare DNS de pe alt calculator din reţeaua internă.  Deschidem o linie de comandă (pe un calculator Windows XP, Vista) urmând calea Start(Run(unde tastăm cmd sau de pe un sistem Linux (Terminal). Tastăm următoarea comandă:

Sub Windows

- interogare de tip forward

C:\Users\Administrator>nslookup www.server.ro

Server:  www.server.ro

Address:  192.168.1.1

Name:    www.server.ro

Addresses:  192.168.10.100

192.168.1.1

C:\Users\Administrator>

- interogare de tip reverse

C:\Users\Administrator>nslookup 192.168.1.1

Server:  www.server.ro

Address:  192.168.1.1

Name:    www.server.ro

Address:  192.168.1.1

C:\Users\Administrator>

Sub Linux

- interogare de tip forward

[root@www ~]# nslookup www.server.ro

Server:         192.168.10.100

Address:       192.168.10.100#53

Name:   www.server.ro

Address: 192.168.1.1

Name:   www.server.ro

Address: 192.168.10.100

[root@www ~]#

- interogare de tip reverse

[root@www ~]# nslookup 192.168.1.1

Server:         192.168.10.100

Address:       192.168.10.100#53

1.1.168.192.in-addr.arpa        name = www.server.ro.

[root@www ~]#

Pentru a ne asigura că serverul DNS este activat la pornirea calculatorului vom tasta comanda de la Terminal:

[root@www ~]# chkconfig –level 235 named on

#### 4.7.Configurarea serverului DHCP(TOC)

Serverul DHCP deserveşte reţeaua internă şi are rolul de a aloca dinamic IP-uri fiecărui calculator conectat în reţea.

Verificăm dacă aplicaţia dhcp este instalată:

[root@www ~]# rpm -q dhcp

dhcp-4.0.0-33.fc10

[root@www ~]#

Dacă observă rezultatul de mai sus înseamnă că aplicaţia este instalată şi se poate trece la configurare.  Dacă nu tastăm în terminal comanda

[root@www ~]# yum install dhcp

care va determina toate aplicaţiile necesare funcţionării serviciului DHCP

Configurarea se va face prin modificarea fişierului text dhcpd.conf situat în locaţia /etc/dhcpd.conf

Se modifică parametrii conform imaginii de mai jos

Configuraţia minimală

Pornirea serviciului DHCP şi activarea la pornire a calculatorului folosind succesiv comenzile:

[root@www ~]# service dhcpd start

[root@www ~]# chkconfig –level 235 dhcpd on

Testarea se face prin conectarea la interfaţa eth1 a unui calculator folosind un cablu inversor sau printr-un switch cu cabluri obişnuite.

Pornim calculatorul şi verificăm dacă alocarea automată de IP funcţioneză. Deschidem o linie de comandă cmd sub Windows sau  terminal sub Linux şi tastăm comanda:

Sub Windows (considerăm că placa de reţea este setată să primească IP automat)

C:\Users\Administrator>ipconfig  /all

Ethernet adapter Conexiune de reţea locală:

Connection-specific DNS Suffix  . : server.ro

Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet

Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-64-59-03-0B

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b1b6:7a44:2f14:2974%10(Preferred)

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.122(Preferred)

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Lease Obtained. . . . . . . . . . : 13 mai 2009 08:10:13

Lease Expires . . . . . . . . . . : 13 mai 2009 17:10:12

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

C:\Users\Administrator>

Sub Linux (considerăm că placa de reţea eth0 este setată să primească IP automat)

[root@www ~]# ifconfig

eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:F8:08:12:0C

inet addr:192.168.1.200  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::200:f8ff:fe08:120c/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:151 errors:29 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:19 errors:37 dropped:0 overruns:0 carrier:103

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:16204 (15.8 KiB)  TX bytes:4345 (4.2 KiB)

Interrupt:18 Base address:0xef80

[root@server ~]#

Configurarea serviciilor de bază a fost realizată complet

#### Activitatea de învăţare 4. (TOC)

Configurarea sistemului de operare pentru reţea

Competenţa: Configurează sistemul de operare

Obiective :

- Să configureze sistemul pentru conectarea la Internet (interfaţa de reţea, nume host, DNS, Gateway)

- Să instaleze aplicaţiile necesare funcţionării serviciilor.

- Să configureze serviciile: http, dhcp, DNS pentru sistemul de operare în reţea Linux

- Să realizeze un update al sistemului

Tipul activităţii:  Harta traseu

Sugestii:

-elevii se vor lucra individual sau în grupe în funcţie de numărul de calculatoare de exerciţiu disponibile

-dacă este posibil elevii vor folosi resurse Internet pentru documentare sau fişele de documentare.

-timp de lucru recomandat: 15-30 minute/serviciu configurat sau activitate administrativă (update, instalare aplicaţii)

Conţinutul: Configurarea sistemului de operare pentru reţea

Obiectivul: După această activitate veţi fi capabili să configuraţi un sistem de operare în reţea Linux.

Enunţ: Folosind fişa de documentare respectiv materialul din anexă realizaţi configurarea sistemului de operare în reţea :

Obs:

- Fiecare din activităţile de mai jos reprezintă o activitate de învăţare independentă.

- Fiecare element din lista ordonată de mai jos conţine un hyperlink către materialul ilustrativ. Folderul cu materiale trebuie să fie localizat lângă fişierul text pentru a funcţiona corect !

1.Configurarea numelui calculatorului, configurarea interfeţelor de reţea, DNS şi Gateway.

2.Dezactivarea SELinux

3.Firewall

4.Actualizarea sistemului. Instalarea unor aplicaţii.

5.Configurarea serviciului HTTP

6.Configurarea serverului DNS(Serviciul Numelor de Domeniu)

7.Configurarea serverului DHCP

Evaluare: La final fiecare elev/grupă va prezenta sistemul configurat. Se va verifica funcţionarea specifică a serviciilor instalate şi configurate.

# III. Glosar (TOC)

| Anaconda | Programul de instalare sub Linux |
| --- | --- |
| BIOS | (Basic Input Output System) Sistemul de bază intrare ieşire este un program de dimensiune mai mică de 2 MB care este rulat la pornirea calculatorului . Are un rol esenţial în funcţionarea calculatorului : verifică integritatea sistemului, încarcă sistemul de operare sau programul de instalare, face legătura între sistemul de operare şi componentele hardware. Are o interfaţă de control ce se activează la pornirea calculatorului apăsând o tastă (ex: Del, F10) sau combinaţii de taste. |
| boot-abil | Caracteristică a unui mediu de stocare (hard-disk, CD/DVD, flash-drive, etc.) ce permite ca la pornirea calculatorului, să se ruleze anumite aplicaţii de pe aceste unităţi (sistem de operare, utilitare, programe de instalare). Aceste unităţi boot-abile conţin nişte fişiere speciale (sistem) ce sunt căutate de BIOS la pornirea calculatorului. |
| cerinţele hardware | Valori minimale ale parametrilor specifici pentru principalele componente hardware necesare funcţionării optime a sistemului de operare instalat. |
| DHCP | (Dynamic Host Configuration Protocol) Protocolul de configurare dinamică a gazdei este o aplicaţie instalată pe un server care alocă automat o adresă IP unui calculator conectat în reţea. |
| distribuţie Linux | Un sistem de operare complet ce poate fi instalat şi rulat pe un calculator, asamblat de o firmă sau asociaţie. |
| DNS | (Domain Name Service) Serviciul numelor de domeniu este o aplicaţie instalată pe un server şi gestionează o bază de date cu informaţii despre alte calculatoare legate la Internet, care au asociat un nume de domeniu şi găzduiesc un site Web. Orice conexiune la Internet implică furnizarea de către distribuitorul de Internet (ISP) a cel puţin o adresă de server DNS, fără de care nu se poate accesa nici o pagină Web de pe Internet. DNS face o asociere între numele complet al calculatorului (adresa tastată în browser) şi adresa IP a acestuia. |
| Fedora | Un proiect al companiei RedHat, ce constă în crearea unui sistem de operare Linux performant şi distribuit gratuit. |
| formatare | Pregătirea unui dispozitiv pentru stocarea datelor. |
| FQN | (fully qualified name) Numele complet al calculatorului compus din numele scurt (când nu este asociat la un domeniu) şi numele domeniului. |
| FTP | (file transfer protocol) Protocolul de transfer fişiere este un grup de aplicaţii care permit gestionarea transferului de date între calculatoare într-o reţea internă sau Internet. |
| gateway | Poarta de intrare în reţea este adresa interfeţei de reţea a calculatorului prin care o reţea este conectată la altă reţea (ex: la Internet) . Calculatorului (care are cel puţin două interfeţe de reţea) sau echipamentului care conectează două reţele i se mai spune router. Adresa de gateway este utilizată de calculatoarele dintr-o reţea atunci când vor acces la resurse din altă reţea. |
| GNU/GPL | Fundaţia pentru soft liber. |
| grup | O asociere de utilizatori cărora li se pot atribui permisiuni specifice. |
| grupuri de volume | Partiţii grupate după tip pentru o administrare mai bună de către sistemul de operare. |
| interfaţă grafică (GUI) | Fereastră ce conţine elemente grafice-controale de diverse tipuri, imagini, etc. |
| interfaţă în linie de comandă (CLI) | Fereastră ce conţine un prompt unde se tastează comenzi specifice şi se afişează rezultatul acţiunii. |
| iso | Extensie specifică unui fişier arhivă specială ce înglobează toate fişierele necesare instalării unui sistem de operare sau aplicaţie. Folosind programe specializate de inscripţionare CD/DVD se pot crea CD/DVD-uri boot-abile de pe care se pot instala sistemele de operare. |
| kernel | Nucleul sistemului de operare. |
| kit de instalare | Program sau grup de programe utilizate pentru instalarea unui sistem de operare sau aplicaţii specifice. |
| live CD | Un CD ce conţine un sistem de operare ce poate fi rulat fără a fi instalat (un fel de demo) |
| Mail | Serviciu de poştă electronică |
| memorie virtuală | Spaţiu rezervat pe hard-disk utilizat pentru suplimentarea memoriei RAM. |
| multitasking | Un sistem de calcul care poate executa simultan mai multe activităţi. |
| multiuser | Mai mulţi utilizatori pot accesa simultan un sistem de calcul pentru acces la resursele acestuia. |
| MySQL | Sistem de gestiune baze de date gratuit, folosit împreună cu PHP. Toate datele din sit-urile moderne sunt stocate în baze de date MySQL. |
| partajarea | (share) Punerea la dispoziţia utilizatorilor a unor resurse (foldere, fişiere, echipamente, pagini web, etc.) ce pot fi accesate în reţea |
| partiţie | O porţiune dintr-un hard-disk sau uneori chiar un hard-disk întreg, obţinută prin formatare. |
| partiţie primară | Partiţie boot-abilă pe care se găseşte de obicei sistemul de operare. |
| PHP | (hypertext preprocessor) Preprocesor de hypertext este un limbaj de programare scriptic utilizat înpreună cu JavaScript, VbScript, etc. pentru crearea paginilor Web moderne. Paginile scrise în PHP sunt rulate pe server (compilate de preprocesorul PHP) şi rezultatul este trimis utilizatorului ca o pagină Web obişnuită (ca şi cum ar fi scrisă în limbajul HTML). |
| root | Administratorul sistemului Linux. Dacă se accesează sistemul ca root se obţin drepturi absolute asupra sistemul ceea ce este periculos uneori. |
| server | Computer înzestrat cu componente hardware performante pe care se instalează un sistem de operare în reţea cu scopul de a deservi alte computere (clienţi) cu servicii specifice (pagini Web, mail, fişiere, baze de date, etc.). |
| shell | Interpretorul de comenzi sub Linux. |
| sistem desktop | (workstation) Staţie de lucru, computer obişnuit. |
| sisteme de fişiere | Structuri de date având proprietăţi specifice şi dimensiuni fixe, organizate în funcţie de sistemul de operare, create prin formatare pe un dispozitiv de stocare utilizate pentru stocarea informaţiei. |
| upgrade | Actualizare sau aducerea la zi a unui sistem de operare sau aplicaţie. |

# IV. Bibliografie (TOC)

- Acostăchioaie, Dragoş. (2003). Administrarea şi configurarea sistemelor Linux, Bucureşti: Editura Polirom

- ***. La http://fedoraproject.org. 10.04.2009

- ***. La http://www.howtoforge.com/perfect-server-fedora-10 14.04.2009