Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar-Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Str.Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel 021-3111162, fax. 021- 3125498, vet@tvet.ro

SISTEME ELECTRONICE PENTRU TEHNICA DE CALCUL

Material de învăţare

Domeniul: Electronică şi Automatizări

Calificarea: Electronist reţele de telecomunicaţii

Nivel 2

2009

AUTOR:

CAZACU REMUS – profesor grad didactic I -   Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

BUJOR GABRIELA– profesor grad didactic I -   Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

COORDONATOR:

CAZACU REMUS – profesor grad didactic I -   Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC,  proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	7

II. Resurse	11

Tema 1 Surse stabilizate de tensiune	12

Fişa de documentare 1.1: Redresoare	…………………………………………………………...12

Activitatea de învăţare 1.1: Reprezentarea schemelor electrice pentru redresoare monofazate...16

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.1: Reprezentarea schemelor electrice pentru redresoare monofazate	18

Activitatea de învăţare 1.2: Identificarea elementelor specifice redresoarelor	19

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.2: Identificarea elementelor specifice redresoarelor	20

Activitatea de învăţare 1.3: Cerinţe minime necesare realizării schemelor electrice pentru redresoare monofazate monoalternanţă şi dublăalternanţă	21

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.3: Cerinţe minime necesare realizării schemelor electrice pentru redresoare monofazate monoalternanţă şi dublăalternanţă	22

Activitatea de învăţare 1.4: Redresoare monofazate	24

Activitatea de învăţare 1.5: Identificarea, verificarea şi depistarea defectelor la diode redresoare	27

Tema 1 Surse stabilizate de tensiune	28

Fişa de documentare 1.2: Stabilizatoare…………………………………………………………28

Activitatea de învăţare 1.6: Clasificarea stabilizatoarelor	31

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.6: Clasificarea stabilizatoarelor	32

Activitatea de învăţare 1.7: Mecanismul de stabilizare a unui stabilizator parametric de tensiune	33

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.7: Mecanismul de stabilizare a unui stabilizator parametric de tensiune	34

Activitatea de învăţare 1.8: Stabilizatoare parametrice cu diodă Zener	35

Activitatea de învăţare 1.9: Selectarea valorilor parametrilor diodelor stabilizatoare dintr-o foaie de catalog	38

Activitatea de învăţare 1.10: Simularea ridicării caracteristicilor la stabilizatoare parametrice cu diodă Zener	39

Tema 2 Amplificatoare	40

Fişa de documentare 2.1: Amplificatoare de curent	40

Activitatea de învăţare 2.1: Descrierea mărimilor caracteristice amplificatoarelor	45

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.1: Descrierea mărimilor caracteristice amplificatoarelor	46

Activitatea de învăţare 2.2: Clasificarea amplificatoarelor	47

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.2: Clasificarea amplificatoarelor	48

Activitatea de învăţare 2.3: Identificarea schemei de principiu a unui amplificator electronic cu tranzistor	49

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.3: Identificarea schemei de principiu a unui amplificator electronic cu tranzistor	50

Activitatea de învăţare 2.4: Interpretarea modului de amplificare la un amplificator de curent continuu	51

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.4: Interpretarea modului de amplificare la un amplificator de curent continuu	52

Activitatea de învăţare 2.5: Realizarea unui circuit amplificator cu un tranzistor în conexiunea EC	53

Tema 5 Dispozitive de afişaj electronic	54

Fişa de documentare 5.1: Dispozitive optoelectronice	54

Activitatea de învăţare 5.1: Identificarea dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern	58

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 5.1 Identificarea dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern	59

Activitatea de învăţare 5.2: Aplicaţii ale LED-urilor	60

Activitatea de învăţare 5.3: Optocuploare	61

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 5.3: Optocuploare	62

Activitatea de învăţare 5.4: Dispozitive optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase	63

Activitatea de învăţare 5.5: Trasarea caracteristicilor pentru diodele electroluminiscente	65

Tema 6 Descrierea componentelor unui sistem de calcul	67

Fişa de documentare 6.1: Unităţi de stocare	67

Activitatea de învăţare 6.1: Identificarea scopului şi a caracteristicilor unităţilor de stocare	70

Activitatea de învăţare 6.2: Unităţi de stocare	71

Anexa 1 Activitatea de învăţare 6.2: Unităţi de stocare	72

Activitatea de învăţare 6.3: Performanţele unităţilor de stocare	73

Tema 6 Descrierea componentelor unui sistem de calcul	74

Fişa de documentare 6.2: Porturi şi dispozitive de intrare	74

Activitatea de învăţare 6.4: Porturi şi dispozitive de intrare	77

Activitatea de învăţare 6.5: Scanner-ul	79

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 5.5: Scaner-ul	80

Tema 6 Descrierea componentelor unui sistem de calcul	81

Fişa de documentare 6.3: Dispozitive de ieşire	81

Activitatea de învăţare 6.6: Caracteristicile monitorului	84

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 6.6: Caracteristicile monitorului	85

Activitatea de învăţare 6.7: Imprimanta	86

Tema 7 Caracteristicile componentelor unui sistem de calcul	87

Fişa de documentare 7.1: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului	87

Activitatea de învăţare 7.1: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului	90

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 7.1: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului	91

Activitatea de învăţare 7.2: Specificaţii ale socketului	92

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 7.2: Specificaţii ale socketului	93

Activitatea de învăţare 7.3: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului	94

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 6.10: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului	95

Tema 8 Instalarea fizică componentelor unui sistem de calcul	97

Fişa de documentare 8.1: Instalarea memoriei RAM	97

Activitatea de învăţare 8.1: Identificarea memoriei RAM şi ROM	99

Activitatea de învăţare 8.2: Instalarea memoriei RAM	100

Tema 8 Instalarea fizică componentelor unui sistem de calcul	101

Fişa de documentare 8.2: Instalarea cablurilor de date	101

Activitatea de învăţare 8.3:	103

ANEXA 1 Activitatea de învăţare 8.3 Identificarea cablurilor de date	104

Activitatea de învăţare 8.4: Cabluri de date	105

Activitatea de învăţare 8.5: Instalarea cablurilor de date	106

III. Glosar	108

IV. Bibliografie	111

# I. Introducere

Materialul de învăţare a fost elaborat pentru realizarea competenţelor tehnice specifice modulului „Sisteme electronice pentru tehnica de calcul” şi are rolul de a conduce elevul la dobândirea competenţelor referitoare la identificarea, evaluarea performanţelor şi interconectarea circuitelor şi sistemelor electronice utilizate în tehnica de calcul.

Materialele de învăţare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de învăţare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică.

Prezentul material de învăţare, se adresează elevilor din cadrul şcolilor de arte şi meserii nivel 2, domeniul Electronică şi automatizări, calificarea Electronist reţele de telecomunicaţii.

Unităţile de competenţă tehnice din cadrul programului de la nivelul doi îl vor înzestra  pe elev cu o gamă mai largă de abilităţi practice şi creative.

Parcurgerea conţinuturilor şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe dobândite prin învăţare, în scopul orientării spre o anumită carieră profesională şi dezvoltarea capacităţii de comunicare, folosind un limbaj specializat, specific domeniului electronică şi automatizări.

Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje:

- orientarea asupra celui care învaţă, respectiv asupra disponibilităţilor sale, urmând să le pună mai bine în valoare;

- modulul poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice, datorită structurii sale elastice;

- permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale;

- oferă deschidere maximă atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical.

Materialul conţine câte o fişă de documentare pentru fiecare temă abordată, care  acoperă toate competenţele aferente modulului şi în care sunt rezumate toate conceptele din curriculum(www.tvet.ro, www.edu.ro) pentru fiecare temă. Activităţile de învăţare sunt create pe nivele diferite de dificultate şi pun în valoare stiluri diferite de învăţare; activităţile sunt concepute pentru orele de laborator şi de instruire practică ale modulului.

Prin natura activităţilor de învăţare, elevii vor trebui pregătiţi  pentru a evolua în situaţii adaptative complexe, în care nici din punct de vedere profesional nu există răspunsuri "unice" sau "cele mai bune".

Modulul „Sisteme electronice pentru tehnica de calcul” se desfăşoară pe durata anului şcolar astfel :

- 30 ore laborator tehnologic

- 90 ore instruire practică

| Competenţe/rezultate ale învăţării | Teme | Fişe suport |
| --- | --- | --- |
| C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice | Tema 1 Surse stabilizate de tensiune | Fişa de documentare 1.1 Redresoare |
|  |  | Fişa de învăţare 1.1 Reprezentarea schemelor electrice pentru redresoare monofazate |
|  |  | Fişa de învăţare 1.2 Identificarea elementelor specifice redresoarelor |
|  |  | Fişa de documentare 1.2 Stabilizatoare |
|  |  | Fişa de învăţare 1.6 Clasificarea stabilizatoarelor |
|  |  | Fişa de învăţare 1.7 Mecanismul de stabilizare a unui stabilizator parametric de tensiune |
|  | Tema 2 Amplificatoare | Fişa de documentare 2.1 Amplificatoare de curent continuu |
|  |  | Fişa de învăţare 2.1 Descrierea mărimilor caracteristice amplificatoarelor |
|  |  | Fişa de învăţare 2.2 Clasificarea amplificatoarelor |
|  |  | Fişa de învăţare 2.3 Identificarea schemei de principiu a a unui amplificator electronic cu tranzistor |
|  |  | Fişa de învăţare 2.4 Interpretarea modului de amplificare la un amplificator de curent continuu |
|  | Tema 5 Dispozitive de afişaj | Fişa de documentare 5.1 Dispozitive optoelectronice |
|  |  | Fişa de învăţare 5.1 Identificarea dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern |
|  |  | Fişa de învăţare 5.2 Aplicaţii ale LED-urilor |
|  |  | Fişa de învăţare 5.3 Optocuploare |
|  | Tema 6 Descrierea componentelor unui sistem de calcul | Fişa de documentare 6.1 Unităţi de stocare |
|  |  | Fişa de învăţare 6.1 Identificarea scopului şi a caracteristicilor unităţilor de stocare |
|  |  | Fişa de învăţare 6.2 Unităţi de stocare |
|  |  | Fişa de documentare 6.2: Porturi şi dispozitive de intrare |
|  |  | Fişa de învăţare 6.4 Porturi şi dispozitive de intrare |
|  |  | Fişa de documentare 6.3: Dispozitive de ieşire |
|  |  | Fişa de învăţare 6.6 Caracteristicile monitorului |
|  | Tema 7 Caracteristicile componentelor unui sistem de calcul | Fişa de documentare 7.1: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului |
|  |  | Fişa de învăţare 7.1 Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului |
|  |  | Fişa de învăţare 7.2 Specificaţii ale socketului |
|  | Tema 8 Instalarea fizică a componentelor unui sistem de calcul | Fişa de documentare 8.2: Instalarea cablurilor de date |
|  |  | Fişa de învăţare 8.3 Identificarea cablurilor de date |
|  |  | Fişa de învăţare 8.4 Cabluri de date |
| C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice | Tema 1 Surse stabilizate de tensiune | Fişa de documentare 1.1 Redresoare |
|  |  | Fişa de învăţare 1.3 Cerinţe minime necesare realizării schemelor electrice pentru redresoare monofazate monoalternanţă şi dublăalternanţă |
|  |  | Fişa de învăţare 1.4 Redresoare monofazate |
|  |  | Fişa de documentare 1.2 Stabilizatoare |
|  |  | Fişa de învăţare 1.8 Stabilizatoare parametrice cu diodă Zener |
|  |  | Fişa de învăţare 1.9 Selectarea valorilor parametrilor diodelor stabilizatoare dintr-o foaie de catalog |
|  |  | Fişa de învăţare 1.10 Simularea ridicării caracteristicilor la stabilizatoare parametrice cu diodă Zener |
|  | Tema 5 Dispozitive de afişaj | Fişa de documentare 5.1 Dispozitive optoelectronice |
|  |  | Fişa de învăţare 5.4 Dispozitive optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase |
|  | Tema 6 Descrierea componentelor unui sistem de calcul | Fişa de documentare 6.1 Unităţi de stocare |
|  |  | Fişa de învăţare 6.3 Performanţele unităţilor de stocare |
|  |  | Fişa de documentare 6.2: Porturi şi dispozitive de intrare |
|  |  | Fişa de învăţare 6.5 Scaner-ul |
|  |  | Fişa de documentare 6.3: Dispozitive de ieşire |
|  |  | Fişa de învăţare 6.7 Imprimanta |
|  | Tema 7 Caracteristicile componentelor unui sistem de calcul | Fişa de documentare 7.1: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului |
|  |  | Fişa de învăţare 7.3 Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului |
| C3. Interconectează circuite şi sisteme electronice în tehnica de calcul | Tema 1 Surse stabilizate de tensiune | Fişa de documentare 1.1 Redresoare |
|  |  | Fişa de învăţare 1.5 Identificarea, verificarea şi depistarea defectelor la diode redresoare |
|  | Tema 2 Amplificatoare | Fişa de documentare 2.1 Amplificatoare de curent continuu |
|  |  | Fişa de învăţare 2.5 Realizarea unui circuit amplificator cu un tranzistor în conexiunea EC |
|  | Tema 5 Dispozitive de afişaj | Fişa de documentare 5.1 Dispozitive optoelectronice |
|  |  | Fişa de învăţare 5.5 Trasarea caracteristicilor pentru diodele electroluminiscente |
|  | Tema 8 Instalarea fizică a componentelor unui sistem de calcul | Fişa de documentare 8.1: Instalarea memoriei RAM |
|  |  | Fişa de învăţare 8.1 Identificarea memoriei RAM şi ROM |
|  |  | Fişa de învăţare 8.2 Instalarea memoriei RAM |
|  |  | Fişa de documentare 8.2: Instalarea cablurilor de date |
|  |  | Fişa de învăţare 8.5 Instalarea cablurilor de date |

Absolvenţii nivelului 2, an de completare, vor dobândi abilitaţi şi cunoştinţe care le vor permite să continue pregătirea la nivelul 3.

# II. Resurse

Prezentul material de învăţare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fişe de documentare(documente ce oferă elevilor informaţiile esenţiale cu privire la unul dintre conţinuturile tematice aferent unei competenţe);

- fişe pentru activităţi de învăţare(documente care oferă elevilor suportul necesar pentru a-şi forma/exersa competenţele tehnice specializate aferente calificărilor pentru care se pregătesc, utilizând cunoştinţele transmise în cadrul activităţii de predare , informaţiile din fişele de documentare precum şi competenţele cheie şi competenţele tehnice generale dobândite anterior).

Elevii pot folosi atât materialul prezent (în formă printată) cât şi varianta echivalentă online.

# Tema 1 Surse stabilizate de tensiune

## Fişa de documentare 1.1: Redresoare

Pentru alimentarea aparaturii electronice sunt necesare surse de energie de curent continuu. Aceste surse pot fi surse chimice (baterii galvanice, acumulatoare) sau redresoare.

Redresoarele sunt circuite electronice care transformă energia electrică de curent alternativ în energie electrică pulsatorie de aceeaşi polaritate, având o componentă continuă.

Redresoarele se pot clasifica după următoarele criterii:

- după tipul tensiunii alternative redresate (numărul de faze):

- redresoare monofazate;

- redresoare polifazate;

- după numărul de alternanţe ale curentului alternativ pe care îl redresează:

- redresoare monoalternanţă;

- redresoare bialternanţă;

- după posibilitatea controlului asupra tensiunii redresate:

- redresoare necomandate;

- redresoare comandate;

- după natura sarcinii:

- redresoare cu sarcină rezistivă (R) ;

- redresoare cu sarcină inductivă (RL) ;

- redresoare cu sarcină capacitivă (RC).

În figura 1 este reprezentată schema bloc generală a unui redresor, părţile componente şi forma semnalelor în diferite puncte ale circuitului.

| Părţi componente | Rol funcţional |
| --- | --- |
| Transformatorul de alimentare(Tr) | Are rolul de a modifica valoarea tensiunii de reţea, în conformitate cu tensiunea continuă necesară alimentării consumatorului. Totodată, realizează şi separarea reţelei de alimentare de consumator. Tensiunea la bornele înfăşurării secundare a transformatorului este o mărime sinusoidală. |
| Redresorul propriu-zis(R) | Redresorul propriu-zis, cu proprietăţi de conducţie unilaterală, este alcătuit din dioda D, conectată între transformator şi rezistenţa de sarcină RS. Transformă tensiunea sinusoidală u2 într-o tensiune pulsatorie de aceeaşi polaritate u3. |
| Filtrul(F) | Reduce pulsaţiile tensiunii u3. (Extrage componenta continuă şi elimină, pe cât este posibil, componentele alternative ce apar la ieşirea blocului R). |
| Rezistenţa de sarcină(RS) | Rezistenţa pe care se obţine tensiunea continuã. |

În funcţie de performanţele consumatorilor, în unele situaţii poate lipsi transformatorul de reţea sau filtrul de netezire(eventual amândouă), dar în nici un caz redresorul propriu-zis. Diodele redresoare utilizează proprietatea joncţiunii pn, care permite trecerea unui curent electric semnificativ numai atunci când sunt polarizate direct. Se folosesc pentru transformarea tensiunii alternative în tensiune continuă. Simbolurile convenţionale pot fi orientate în orice direcţii, iar dimensionarea şi grosimea liniilor nu au importanţă. Mărimile care limitează funcţionarea diodelor redresoare într-o anumită gamă de valori se numesc parametri (valori) limită. Depăşirea lor poate conduce la distrugerea componentelor.

| Redresoare – tipuri construcive |
| --- |
| Schema electrică | Formele de undă ale tensiunilor |
| Redresoare monofazate monoalternanţă |
| Sarcină rezistivă |
| în care: uS – tensiune alternativă la bornele înfăşurării secundare; USM-valoarea de vârf a tensiunii; US – valoarea maximă a tensiunii la bornele înfăşurării secundare a transformatorului; U0 – componenta continuă a tensiunii redresate | UDinv max=USM UDinv max – tensiunea inversă maximă aplicată diodei Dioda conduce în intervalul (0,() şi este blocată în intervalul ((, 2() |
| Sarcină RC |
|  | UDinv max=2 USM Dioda conduce în intervalele ((1, (2), ((3, (4), …şi este blocată în afara acestor intervale. |

| Schema electrică | Formele de undă ale tensiunilor |
| --- | --- |
| Redresoare monofazate dublă alternanţă în punte |
| Sarcină rezistivă |
|  | Diodele D1 şi D3 conduc în intervalul (0,(), iar diodele D2 şi D4 conduc în intervalul ((, 2() |
| Sarcină RC |
|  | uDinv max ( USM Diodele D1 şi D3 conduc în intervalele ((1, (2), ((5, (6), …şi sunt blocate în afara acestora. Diodele D2 şi D4 conduc în intervalele ((3, (4), ((7, (8), …şi sunt blocate în afara acestora. |

### Activitatea de învăţare 1.1: Reprezentarea schemelor electrice pentru redresoare monofazate

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice părţile componente ale schemei bloc a unui redresor			- să cunoască rolul funcţional a elementelor componente

- să descrie forma semnalelor în diferite puncte ale circuitului

Tipul activităţii: Împerechere(potrivire)

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual, folosind fişa de lucru

- activitatea se poate face şi pe grupe sau în perechi

- timp de lucru recomandat 10 minute

Conţinutul: Reprezentarea schemelor electrice pentru redresoare monofazate monoalternanţă şi dublă alternanţă şi descrierea formelor de undă ale tensiunilor în diferite puncte ale circuitului

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la redresoarele monofazate.

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 1.1, caiet de notiţe) completaţi tabelul de mai jos cu schemele corespunzătoare precum şi formele de undă în diferite puncte ale circuitului din prima linie a tabelului.

| Denumire redresor | Schemă electrică | Forma de undă |
| --- | --- | --- |
| Redresor monofazat monalternanţă cu sarcină rezistivă |  |  |
| Redresor monofazat monalternanţă cu sarcină RC |  |  |
| Redresor monofazat dublă alternanţă în punte cu sarcină rezistivă |  |  |

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

Dacă aţi găsit toate informaţiile, puteţi trece la următoarea activitate , în caz contrar, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.1: Reprezentarea schemelor electrice pentru redresoare monofazate

| Denumire redresor | Schemă electrică | Forma de undă |
| --- | --- | --- |
| Redresor monofazat monalternanţă cu sarcină rezistivă |  |  |
| Redresor monofazat monalternanţă cu sarcină RC |  |  |
| Redresor monofazat dublă alternanţă în punte cu sarcină rezistivă |  |  |

### Activitatea de învăţare 1.2: Identificarea elementelor specifice redresoarelor

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice părţile componente ale schemei bloc a unui redresor			- să cunoască rolul funcţional a elementelor componente

- să enumere tipuri de redresoare după criterii de clasificare

Tipul activităţii: Diagrama păianjen

Sugestii:    - activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe mici (2-3 elevi),este posibil ca o grupă să întocmească diagrama unui mod de conexiune şi să expună colegilor rezultatele; dacă o grupă rezolvă  mai repede exerciţiul poate întocmi altă diagramă.

- timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Identificarea elementelor specifice redresoarelor.

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la redresoarele monofazate.

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 1.1, caiet de notiţe, material bibliografic) obţineţi informaţii despre redresoare şi organizaţi-le după modelul următor:

:

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate.

Dacă aţi obţinut suficiente informaţii, puteţi trece la următoarea activitate , în caz contrar, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.2: Identificarea elementelor specifice redresoarelor

### Activitatea de învăţare 1.3: Cerinţe minime necesare realizării schemelor electrice pentru redresoare monofazate monoalternanţă şi dublăalternanţă

Competenţa: C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice

Obiective:

- să identifice părţile componente ale schemei bloc a unui redresor

- să cunoască rolul funcţional a elementelor componente

- să descrie forma semnalelor în diferite puncte ale circuitului

Tipul activităţii: Metoda grupurilor de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în grupe de lucru(3-4 elevi)

- timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Cerinţe minime necesare realizării schemelor electrice pentru redresoare monofazate monoalternanţă şi dublăalternanţă

Obiectivul:  După această activitate veţi fi capabili să realizaţi scheme electrice cu redresoare monofazate.

Enunţ: Fiecare grupă trebuie să completeze câte o linie a tabelului(deci cerinţe minime pentru părţile componente ale schemelor electrice ale redresoarelor monofazate monoalternanţă şi dublăalternanţă). După un timp determinat , după ce aţi devenit „experţi” în subtema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

| Cerinţe minime | Redresor monofazat monalternanţă cu sarcină RC | Redresor monofazat dublă alternanţă în punte cu sarcină RC |
| --- | --- | --- |
| Transformator de alimentare |  |  |
| Redresor propriu-zis |  |  |
| Filtru |  |  |
| Valoarea componentei continue a tensiunii redresate |  |  |
| Formele de undă ale tensiunilor: uS şi ur într-un interval de timp |  |  |

Evaluare: La final fiecare elev va prezenta cunoştinţele acumulate după faza a doua a grupelor, altele decât cele studiate în prima fază. Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

Dacă aţi găsit toate informaţiile, puteţi trece la următoarea activitate , în caz contrar, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.3: Cerinţe minime necesare realizării schemelor electrice pentru redresoare monofazate monoalternanţă şi dublăalternanţă

| Cerinţe minime | Redresor monofazat monalternanţă cu sarcină RC | Redresor monofazat dublă alternanţă în punte cu sarcină RC |
| --- | --- | --- |
| Transformator de alimentare | Are rolul de a modifica valoarea tensiunii de reţea, în conformitate cu tensiunea continuă necesară alimentării consumatorului. Totodată, realizează şi separarea reţelei de alimentare de consumator. | Are rolul de a modifica valoarea tensiunii de reţea, în conformitate cu tensiunea continuă necesară alimentării consumatorului. Totodată, realizează şi separarea reţelei de alimentare de consumator. |
| Redresor propriu-zis | Redresorul propriu-zis este alcătuit din dioda D, conectată între transformator şi rezistenţa de sarcină RS. | Redresorul propriu-zis este alcătuit din 4 diode, două polarizate direct şi două polarizate invers. Transformă tensiunea sinusoidală de la ieşirea transformatorului într-o tensiune pulsatorie de aceeaşi polaritate. |
| Filtru | Este alcătuit din rezistenţa de sarcină RS în paralel cu un condensator electrolitic de capacitate C. Reduce pulsaţiile tensiunii de la ieşirea redresorului propriu-zis. (Extrage componenta continuă şi elimină, pe cât este posibil, componentele alternative ce apar la ieşirea blocului R). | Este alcătuit din rezistenţa de sarcină RS în paralel cu un condensator electrolitic de capacitate C. La apariţia primei alternanţe pozitive, diodele D2 şi D4 intră în conducţie, iar C se va încărca la valoare de vârf a tensiunii. Când tensiunea din secundar scade, diodele D2 şi D4 sunt polarizate invers şi se blochează, iar condensatorul începe să se descarce pe rezistenţa RS. Când tensiunea din alternanţa negativă depăşeşte în valoare absolută tensiunea pe condensator, se deschid diodele D1 şi D3 şi începe procesul de reîncărcare a condensatorului la valoare de vârf USM. |
| Valoarea componentei continue a tensiunii redresate |  |  |
| Formele de undă ale tensiunilor: uS şi ur într-un interval de timp |  |  |

### Activitatea de învăţare 1.4: Redresoare monofazate

FIŞĂ DE LUCRU

Competenţa: C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice

Obiective:

- să identifice părţile componente ale schemei bloc a unui redresor

- să cunoască rolul funcţional a elementelor componente

- să descrie forma semnalelor în diferite puncte ale circuitului

Sugestii:

- activitatea se poate face pe grupe

- timp de lucru recomandat 50 minute

Desfăşurarea lucrării

a) Materiale necesare

| Mijloace utilizate | Denumire | Notarea în circuit | Valoare/tip |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Rezistoare | RS | 470( |
|  |  | RS | 10k( |
|  | Condensatoare | C1 | 10(F/35V |
|  |  | C2 | 100(F/65V |
|  | Diode redresoare | D, D1 – D4 | 1N4007 |
|  | Punte redresoare |  | 1PM05 |
|  | Transformator de reţea | Tr | 220V/2X12Vef |
| Aparate | Multimetru digital sau analogic | V |  |
|  | Osciloscop catodic cu două spoturi sau două osciloscoape | OSC |  |
| Elemente de conectare | Platformă de lucru |  |  |
|  | Conductoare de legătură sau conectori |  |  |

b)Modul de lucru

1. redresorul monofazat dublă alternanţă în punte cu sarcină rezistivă

- se realizează montajul conform schemei electronice;

- se conectează osciloscopul catodic succesiv între bornele 1-2, 1-3, 3-4 şi se vizualizează formele de undă ale tensiunilor uS, ur, uD1, se măsoară amplitudinile USM şi UrM precum şi frecvenţele fus şi fur ale tensiunilor uS şi ur , iar valorile se înscriu în tabelul următor;

| USM (V( | UrM (V( | US (V( | U0 (V( | fus (Hz( | fur (Hz( | Relaţia dintre fus şi fur | UDinv max pentru redresoare cu sarcină |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | R | RC |

- se reprezintă grafic la aceeaşi scară în sistemul de axe de coordonate din figura următoare, tensiunile uS, ur, uD1;

- ţinând seama de valorile tensiunilor măsurate şi de relaţiile(din fişa de documentare 1): se completează tabelul dat mai sus;

- se conectează între bornele 3-4 un voltmetru de c.c., se măsoară valoarea medie a tensiunii redresate U0 şi se compară această valoare cu valoarea calculată în tabelul anterior;

- se înlocuiesc diodele D1, D2, D3 şi D4 cu puntea redresoare 1PM105 şi se repetă operaţiile de mai sus.

2. redresorul monofazat dublă alternanţă cu sarcină RC

- se conectează condensatorul C1 prin scurtcircuitarea bornelor 5 şi 6;

- se conectează osciloscopul catodic la bornele condensatorului C1, se vizualizează tensiunea uc1 şi se reprezintă grafic în sistemul de axe de coordonate, folosind aceeaşi scară de reprezentare folosită şi pentru tensiunea uS;

- se conectează la bornele condensatorului un voltmetru de c.c. şi se măsoară tensiunea medie redresată U0C1 , stabilindu-se o relaţie de ordine între U0 şi UoC1;

- se înlocuieşte condensatorul C1=10(F cu un condensator C2=100(F şi se reiau operaţiile de mai sus identificând modificările care apar în  forma de undă a tensiunii de ieşire.

### Activitatea de învăţare 1.5: Identificarea, verificarea şi depistarea defectelor la diode redresoare

Competenţa: C3. Interconectează circuite şi sisteme electronice în tehnica de calcul

Obiective:

- să identifice părţile componente ale schemei bloc a unui redresor monofazat dublă alternanţă

- să verifice diodele şi să depisteze eventualele defecte utilizând un multimetru digital sau analogic

Tipul activităţii: Studiu de caz

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- timp de lucru recomandat 10 minute

Conţinutul: Identificarea, verificarea şi depistarea defectelor la diode redresoare

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la redresoarele monofazate dublă alternanţă.

Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru:

1. Identificaţi circuitul din figura următoare :

2. Se pune comutatorul selector al multimetrului pe poziţia             , dacă aparatul este numeric şi pe domeniul rezistenţelor, dacă aparatul este analogic.

3. Măsuraţi rezistenţa fiecărei diode la polarizare directă, RD ; şi la polarizare inversă, RI . Valorile celor două rezistenţe se înscriu în tabelul 1 :

| Diode | RD((( | RI((( | Starea diodei/ defectul |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 |  |  |  |
| D2 |  |  |  |
| D3 |  |  |  |
| D4 |  |  |  |

Tabelul 1

4. Comparaţi valorile măsurate cu valorile prezentate în tabelul 2 şi stabiliţi starea diodelor

| Valorile rezistenţelor | Starea diodei |
| --- | --- |
| RD=mică | RI=mare | Diodă în stare de funcţionare |
| RD=mică | RI=mică | Diodă defectă(scurtcircuitată) |
| RD=mare | RI=mare | Diodă defectă(străpunsă) |

Tabelul 2

Evaluare: 2 puncte pentru fiecare sarcină corect rezolvată.

# Tema 1 Surse stabilizate de tensiune

## Fişa de documentare 1.2: Stabilizatoare

Stabilizatoarele sunt circuite electronice care se conectează între sursa de alimentare nestabilizată şi consumator, având rolul de a menţine constantă tensiunea sau curentul consumatorului, în raport cu variaţiile tensiunii sursei, ale rezistenţei sarcinii, ale temperaturii ambiante şi a altor factori perturbatori.

În vederea obţinerii acestora, se folosesc circuite electronice, numite circuite stabilizatoare, conţinând elemente neliniare (diode Zener) sau active (tranzistoare). Ele se intercalează între redresor şi rezistenţa de sarcină, având ca scop micşorarea variaţiilor tensiunii continue de alimentare (respectiv ale curentului redresat) până la limitele impuse de performanţele aparatului consumator. Cele mai frecvent folosite sunt stabilizatoarele de tensiune, reprezentate în schema bloc de mai jos, în care consumatorul de energie electrică de la ieşirea stabilizatorului este reprezentat sub forma unei rezistenţe de sarcină echivalente Rs.

Funcţionarea lor se bazează fie pe o comportare neliniarã a unui element prin care la o variaţie mare a unui parametru (curent) corespunde o menţinere practic constantã a altui parametru (tensiune) – cazul diodei Zener – fie pe o schemă în care, prin intermediul unei bucle de reacţie, un element neliniar (tranzistor) preia variaţiile de tensiune sau de curent ale sarcinii, menţinând parametrul de ieşire constant.

Clasificarea

stabilizatoarelor

# Circuitele stabilizatoare ce conţin un element neliniar, caracterizat printr-un parametru variabil cu valoare a curentului ce îl parcurge, poartã numele de stabilizatoare parametrice.

# Stabilizatoarele parametrice de tensiune se pot realiza cu diode Zener. Tensiunea la ieşirea stabilizatorului Ue trebuie menţinută aproximativ constantă. Această mărime este dependentă de tensiunea de intrare Ui şi de rezistenţa de sarcină RS.

# Stabilizatoarele de tensiune menţin constantă tensiunea de ieşire dacă tensiunea de intatre sau rezistenţa de sarcină se modifică între anumite limite admise.

# În figura următoare este prezentată schema electronică a unui stabilizator parametric de tensiune realizat cu o diodă Zener. Se analizează mecanismul de stabilizare, considerând că rezistenţa de sarcină este constantă, iar tensiunea de intrare se modifică.

# Presupunem că tensiunea de intrare Ui creşte. Această variaţie determină o creştere a intensităţii curentului IR. De asemenea, scade potenţialul în catodul diodei şi pentru tensiuni mai negative la bornele diodei, are loc o creştere rapidă a curentului IZ. Creşterea curentului IR este preluată de diodă. Tensiunea la bornele rezistenţei R creşte şi compensează astfel variaţia tensiunii de la intrare: . Dacă Ui creşte, ajunge la valoarea . Tensiunea UR creşte şi ajunge la valoarea . Tensiunea de ieşire va fi: , adică a rămas constantă.

# Dacă tensiunea de intrare scade, fenomenul se desfăşoară invers, cu condiţia ca Uimin(UZmin.

# Dacă tensiunea de intrare este constantă şi se micşorează rezistenţa de sarcină, creşte curentul Ie şi apare o tendinţă de scădere a tensiunii la bornele diodei Zener, ceea ce determină o micşorare a curentului IZ, deci şi a curentului IR, respective a tensiunii UR. Astfel, tensiunea la ieşirea circuitului rămâne constantă.

# Stabilizatorul va fi cu atât mai bun cu cât variaţia tensiunii de ieşire va fi mai mică.

Presupunând rezistenţa de sarcină constantă, o variaţie a tensiunii de intrare Ui va determina o variaţie a tensiunii de ieşire Ue.

Deoarece rezistenţa R preia diferenţa dintre tensiunea de la intrare şi cea de la ieşire, se numeşte rezistenţă de balast. Prin legarea în serie a două sau mai multe diode stabilizatoare, se obţin stabilizatoare cu tensiuni mai mari sau stabilizatoare cu mai multe tensiuni stabilizate. Pentru a obţine tensiuni stabilizate mai mari se pot conecta mai multe diode Zener în serie, iar pentru a mări valoarea factorului de stabilizare se pot folosi mai multe celule dispuse în cascadă. În oricare dintre cele două cazuri se impune ca punctul static de funcţionare să fie situat în imediata vecinătate a tensiunii Zener, iar puterea maximă admisibilă de disipaţie să nu depăşească puterea maximă admisibilă a diodei.

### Activitatea de învăţare 1.6: Clasificarea stabilizatoarelor

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să enumere trei mari categorii de stabilizatoare

- să identifice criteriile de clasificare ale stabilizatoarelor

Tipul activităţii: Învăţarea  prin categorisire

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- timp de lucru recomandat 15 minute

Conţinutul: Clasificarea stabilizatoarelor.

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să identificaţi tipuri de stabilizatoare, din diferite categorii.

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 1.2, caiet de notiţe), enumeraţi criteriile de clasificare ale stabilizatoarelor şi tipurile de stabilizatoare corespunzătoare fiecărui criteriu.

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.6: Clasificarea stabilizatoarelor

### Activitatea de învăţare 1.7: Mecanismul de stabilizare a unui stabilizator parametric de tensiune

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice elementele de circuit necesare realizării unui stabilizator parametric

- să cunoască mecanismul stabilizării, în situaţia în care se modifică valoarea sursei de alimentare

- să reprezinte schema electronică a unui stabilizator parametric cu două tensiuni stabilizate

Tipul activităţii: Problematizarea

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Analizarea mecanismului de stabilizare a unui stabilizator parametric de tensiune

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să explicaţi mecanismul de stabilizare, considerând că rezistenţa de sarcină este constantă, iar tensiunea de intrare se modifică.

Enunţ: 1. Alegeţi dintre elementele de circuit prezentate mai jos pe acelea care sunt necesare realizării unui stabilizator parametric şi desenează schema electronică.

2. Explică mecanismul stabilizării în situaţia în care se modifică valoarea sursei de alimentare( de intrare).

3. Reprezintă schema electronică a uni stabilizator parametric cu două tensiuni stabilizate.

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

- câte 2 puncte pentru realizarea corectă a schemelor electronice.

- 4 puncte pentru explicaţii.

Se va consulta fişa de documentare 1.2

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 1.7: Mecanismul de stabilizare a unui stabilizator parametric de tensiune

### 1.

# 2. Presupunem că tensiunea de intrare Ui creşte. Această variaţie determină o creştere a intensităţii curentului IR. De asemenea, scade potenţialul în catodul diodei şi pentru tensiuni mai negative la bornele diodei, are loc o creştere rapidă a curentului IZ. Creşterea curentului IR este preluată de diodă. Tensiunea la bornele rezistenţei R creşte şi compensează astfel variaţia tensiunii de la intrare. Tensiunea de ieşire va fi constantă. Dacă tensiunea de intrare scade, fenomenul se desfăşoară invers, cu condiţia ca Uimin(UZmin.

# Dacă tensiunea de intrare este constantă şi se micşorează rezistenţa de sarcină, creşte curentul Ie şi apare o tendinţă de scădere a tensiunii la bornele diodei Zener, ceea ce determină o micşorare a curentului IZ, deci şi a curentului IR, respective a tensiunii UR. Astfel, tensiunea la ieşirea circuitului rămâne constantă.

# Stabilizatorul va fi cu atât mai bun cu cât variaţia tensiunii de ieşire va fi mai mică.

### 3.

### Activitatea de învăţare 1.8: Stabilizatoare parametrice cu diodă Zener

FIŞĂ DE LUCRU

Competenţa: C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice

Obiective:

- să identifice elementele de circuit ale schemei electronice a unui stabilizator parametric

- să cunoască mecanismul de stabilizare

- să traseze caracteristicile de transfer şi caracteristicile de ieşire

- Sugestii:

- activitatea se poate face  în 2 echipe care vor schimba după 50 minute tipul lucrării

- timp de lucru recomandat 100 minute

Desfăşurarea lucrării

a) Materiale necesare

| Mijloace utilizate | Denumire | Notarea în circuit | Valoare/tip |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Rezistoare | R1 | 100( |
|  |  | R2 | 270( |
|  | Potenţiometre | P | 25k( |
|  | Diode Zener | DZ | PL5V1 |
|  | Comutator | K | 1PM05 |
| Aparate | Multimetru digital sau analogic | V, mA |  |
|  | Sursă de c.c. cu tensiune stabilizată şi reglabilă | S | 0(24V |
| Elemente de conectare | Platformă de lucru |  |  |
|  | Conductoare de legătură sau conectori |  |  |

b)Modul de lucru

1. trasarea caracteristicii de transfer

- se realizează montajul corespunzător schemei electronice;

- se pune comutatorul K pe poziţia deschis şi se reglează sursa de alimentare astfel încât tensiunea Ui să aibă valorile indicate în tabelul 1;

| Tabelul 1 |
| --- |
| Ui(V( | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Ue(V( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- pentru fiecare valoare a tensiunii Ui se măsoară tensiunea de ieşire Ue. Valorile măsurate se înscriu în tabelul 1;

- în sistemul de axe de coordonate se trasează prin puncte caracteristica de transfer pentru o sarcină infinită. Pe caracteristică se va marca punctul de la care începe stabilizarea tensiunii;

- se pune comutatorul K pe poziţia închis şi se reglează sursa de alimentare astfel încât tensiunea Ui să aibă o valoare mai mare decât tensiunea stabilizată:

;

- se reglează potenţiometrul P pentru a introduce o rezistenţă minimă în circuit;

- se măsoară intensitatea curentului electric prin rezistenţa de sarcină(R2+Rp) şi se notează această intensitate cu ;

- se măreşte tensiunea de intrare Ui din volt în volt până la 15 V şi se reglează potenţiometrul P astfel încât pentru fiecare valoare a tensiunii Ui curentul de ieşire Ie să fie egal  deci să fie constant;

- se completează tabelul 2 şi se trasează caracteristica  în acelaşi sistem de axe de coordinate de mai sus.

| Tabelul 2 |
| --- |
| Ie==ct | Ui(V( |  |  |  |  |  |  |
|  | Ue(V( |  |  |  |  |  |  |

2. trasarea caracteristicii de ieşire

- se realizează montajul corespunzător schemei electronice din figură, punând comutatorul K pe poziţia închis;

- se reglează potenţiometrul P pentru a introduce rezistenţa maximă în circuit;

- se reglează tensiunea sursei de alimentare la valoarea Ui=12V. Se măsoară tensiunea şi curentul de ieşire, iar valorile acestor mărimi se înscriu în tabelul 3;

| Tabelul 3 |
| --- |
| Ui=12V | Ie(mA( |  |  |  |  |  |  |
|  | Ue(V( |  |  |  |  |  |  |

- se reglează potenţiometrul P astfel încât valoarea curentului de ieşire Ie să crească cu 2mA până ajunge la valoarea maximă. Pentru fiecare valoare a curentului de ieşire se măsoară tensiunea Ue;

- pe baza datelor rezultate din tabelul 3 se trasează prin puncte caracteristica de ieşire în sistemul de axe de coordinate;

- se va marca pe grafic punctul în care Ue începe să scadă.

### Activitatea de învăţare 1.9: Selectarea valorilor parametrilor diodelor stabilizatoare dintr-o foaie de catalog

Competenţa: C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice Obiective:

- să interpreteze o foaie de catalog pentru diode stabilizatoare

- să identifice categorii de diode stabilizatoare pe baza datelor de catalog

Tipul activităţii: Experiment

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura pe grupe

- timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Selectarea valorilor parametrilor diodelor stabilizatoare dintr-o foaie de catalog

Obiectivul: Această activitate vă va învăţa să utilizaţi catalogul de componente pentru a determina valorile limită ale parametrilor diodelor stabilizatoare

Enunţ: Completaţi pentru fiecare categorie de diode stabilizatoare, cu datele din catalog pentru parametrii menţionaţi în tabelul de mai jos. Pentru colectarea informaţiilor necesare completării tabelului, veţi consulta un catalog de componente electronice.

1. Identificaţi codurile diodelor pentru care se cunosc valorile parametrilor specificaţi:

| Diode stabilizatoare |
| --- |
| Codul diodei | Tensiunea nominală de stabilizare(V( | Curentul de stabilizare maxim(mA( | Rezistenţa diferenţială în regiunea de stabilizare((( | Puterea maximă disipată(W( |
|  | 8,2 | 110 | 4,5 | 1 |
|  | 10 | 94 | 4 | 1 |
|  | 11 | 86 | 8 | 1 |
|  | 11 | 86 | 7 | 1 |
|  | 15 | 64 | 10 | 1 |

2. Completaţi pentru fiecare cod al diodelor Zener parametrii specifici menţionaţi în tabelul de mai jos. Identificaţi tipul capsulei.

| Diode Zener |
| --- |
| Cod | VZ(V( | IZ (mA( | rZ ((( | (VZ 10-4/0C | IZM (mA( | Capsula |
|  | Min | Nom | Max |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1N3016B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1N3020B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL3V3Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL10Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4DZ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1N3035B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1N3023B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL6V2Z |  |  |  |  |  |  |  |  |

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

### Activitatea de învăţare 1.10: Simularea ridicării caracteristicilor la stabilizatoare parametrice cu diodă Zener

Competenţa: C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice

Obiective:

- să realizeze prin simulare schema unui stabilizator parametric cu diodă Zener

- să reprezinte grafic caracteristicile de transfer şi caracteristicile de ieşire

Tipul activităţii:  Simulare

Sugestii:

- activitatea se poate face individual, iar rezultatele se vor prezenta în clasă

- timp de lucru recomandat 50 minute

Conţinutul:  Simularea pe calculator a experimentului de ridicare a caracteristicilor unui stabilizator parametric cu diodă Zener.

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să ridicaţi grafic caracteristicile cu metode virtuale de simulare pe calculator.

Enunţ: Utilizaţi programele de simulare a circuitelor electronice pe calculator pentru a edita schema de măsurare a caracteristicilor de transfer şi de ieşire la un stabilizator parametric cu diodă Zener.

Parcurgeţi toate etapele de lucru efectuate la ridicarea experimentală a caracteristicilor pe schema de măsurare editată pe calculator. Ridicaţi caracteristica de transfer, respectiv de ieşire cu rezultatele măsurărilor  virtuale efectuate.

Se recomandă consultarea fişei de documentare 1.2, a caietului de notiţe, a fişei de învăţare 1.8.

Evaluare: Elevii vor prezenta concluziile simulării în faţa clasei.

# Tema 2 Amplificatoare

## Fişa de documentare 2.1: Amplificatoare de curent

Prin amplificare înţelegem procesul de mărire a valorilor instantanee ale unei puteri sau ale altei mărimi, făra a modifica modul de variaţie a mărimii în timp şi folosind energia unor surse de alimentare.

Amplificatorul este un cuadripol activ la ieşirea căruia se obţine un semnal proporţional cu semnalul aplicat la intrare, având aceeaşi frecvenţă şi de putere mai mare. Pentru a realiza funcţia de amplificare, amplificatorul este alimentat de la o sursă de tensiune continuă şi o parte din energia de curent continuu este transformată în energie de curent alternativ în ritmul semnalului aplicat la intrare.

Un amplificator poate fi considerat ca în schema bloc din figura de mai jos în

domeniul timp sau în domeniul frecvenţă, unde x(t) este mărimea semnalului de intrare iar y(t) este semnalul de ieşire:

Reprezentarea amplificatorului ca un cuadripol

Factorul de amplificare (amplificarea) se introduce cu expresiile:

y(t) = A x(t -( )

unde A este amplificarea şi ( este timpul de întârziere (de trecere) ale semnalului în

amplificator.

Un amplificator cu mai multe etaje se poate considera ca fiind legarea în cascadă a mai multor amplificatoare simple, amplificarea globală fiind egală cu produsul amplificărilor. Caracteristica de frecvenţă a amplificatorului reprezintă dependenţa între modulul factorului de amplificare, de obicei în tensiune, şi frecvenţa semnalului de intrare şi se obţine experimental atacând la intrare amplificatorul cu un semnal sinusoidal de amplitudine constantă şi frecvenţă variabilă şi măsurându-se tensiunea de la ieşire. Modulul factorului de amplificare rezultă din raportul valorilor efective ale celor două tensiuni.

Banda de frecvenţă a amplificatorului se calculează cu relaţia:  B=fs-fj.

Se definesc următoarele amplificări:

| Amplificarea | Definiţie | Relaţia de calcul în dB |
| --- | --- | --- |
| Amplificarea în tensiune |  |  |
| Amplificarea în curent |  |  |
| Amplificarea în putere |  |  |

În etajele de amplificare, tranzistorul se poate conecta în trei moduri diferite(EC-emitor comun, BC-bază comună, CC-colector comun).

La clasificarea amplificatoarelor se consideră diferite criterii care se referă la domeniul frecvenţei semnalelor care pot fi prelucrate, structura schemelor amplificatoarelor şi natura elementelor din scheme, regimurile particulare de funcţionare ale elementelor active, natura mărimii amplificate, nivelul semnalelor, etc., fără a exista între diferite clasificări o delimitare precisă.

- După frecvenţa semnalelor, amplificatoarele pot fi împărţite în două mari grupe:

amplificatoare de curent continuu (c.c, care amplifică tensiuni şi curenţi cu variaţie arbitrară şi oricât de lentă şi deci pot lucra şi cu semnale alternative de joasă frecvenţă, proprietate asigurată de obicei prin cuplaje adecvate între etaje) şi amplificatoare de curent alternativ (ce au în structură cuplaje ce nu permit trecerea semnalelor de curent continuu).

- Amplificatoarele de curent alternativ, după domeniul frecvenţelor semnalelor, se

clasifică în:

-amplificatoare de audiofrecvenţă cu banda de la zeci de Hz la zeci de kHz, considerate în clasa amplificatoarelor de joasă frecvenţă;

-amplificatoare de videofrecvenţă, cu banda de la cca 20 Hz la 30 MHz, a căror denumire a fost dată după semnalul video din televiziune

-amplificatoare de radiofrecvenţă, ce sunt destinate pentru semnale cu frecvenţa mai mare de 100 kHz şi au mai multe subdiviziuni.

- După lăţimea benzii de frecvenţă amplificatoarele de c.a. se împart în

amplificatoare de band îngustă şi amplificatoare de bandă largă.

Etajele de amplificare se clasifică şi după poziţia punctului static de funcţionare, adică

punctul de funcţionare fără semnal al dispozitivului activ în planul caracteristicilor sale de ieşire sau de intrare, componentele de curent continuu ale mărimilor de terminal ale

dispozitivului activ fiind însă diferite de cele de punct static. După acest criteriu sunt etaje de amplificare clasă A, B, C, AB.

- După natura mărimii de interes la ieşirea amplificatoarelor, acestea se grupează

în amplificatoare de tensiune, de curent, şi de putere.

- O clasificare după nivelul semnalului şi putere este următoarea:

-amplificatoare de semnal mic, în care este posibilă elaborarea schemelor

echivalente de analiză folosind modelele dispozitivelor active pentru semnale mici presupuse cu parametri constanţi şi anume cu valori determinate în punctul static. Este evident că în regim de semnal mic mărimile de terminal ale dispozitivelor active trebuie să se schimbe foarte puţin faţă de valorile de punct static, altfel parametrii variază cu nivelul semnalului (de exemplu panta g  = 40Ic la un tranzistor bipolar).

-amplificatoare de semnale mari, în care se consideră limitări determinate de de

puterea disipată de dispozitivul activ, distorsiunile semnalului, valorile maxime posibile

pentru curenţii şi tensiunile de terminal, temperatură, etc. La analiza şi proiectarea etajelor de amplificare pentru semnale mari se folosesc familii de caracteristici de terminal, cel mai des cele de ieşira şi metode grafo-analitice.

-amplificatoarele de putere cuprind în general etajele selective de putere în care

dispozitivele active lucrează în regim neliniar, urmărindu-se să se obţină o putere de current alternativ şi un randament cât mai mare.

Amplificatorul de curent continuu amplifică atât componenta alternativă cât şi pe cea continuă a unui semnal electric. Limita de jos a benzii de frecvenţă trebuie să fie zero iar caracteristica de frecvenţă are forma din figura următoare:

Caracteristicile de transfer pentru un amplificator de curent continuu ideal (punctat) şi unul real.

Principalele cerinţe ale unui amplificator de curent continuu sunt: o amplificare mare (pantă accentuată a caracteristicii); zonă liniară mai mare decât amplitudinea maximă a semnalului; transmiterea polarităţii semnalului continuu (caracteristica să fie în două cadrane opuse); respectarea condiţiei de zero (unui nivel zero la intrare să-i

corespundă un nivel zero la ieşire deci caracteristica să treacă prin zero). Amplificarea se poate mări adăugând etaje de amplificare, prelungirea zonei de liniaritate se face prin mărirea nivelului sursei de alimentare şi după cum se va vedea prin utilizarea reacţiei negative iar pentru transmiterea polarităţii se folosesc două surse de alimentare sau montajele diferenţiale.

Un parametru important legat de condiţia de zero este tensiunea de decalaj sau

tensiunea de off-set care reprezintă tensiunea ce trebuie aplicată la intrarea amplificatorului pentru a obţine zero la ieşire. Eliminarea decalajului se face cu sisteme de reglaj (reglaj de nul) prevăzute în mod curent la amplificatoarele de curent continuu.

Un fenomen specific amplificatoarelor de curent continuu este fenomenul de derivă.

Presupunând un reglaj de nul perfect, deci tensiuni zero la intrare şi ieşire, se observă

că în timp tensiunea de ieşire are o deviaţie (derivă) lentă de la valoarea zero. Cauza

principală este modificarea temperaturii dar există şi o componentă datorată îmbătrânirii elementelor.

După principiul de funcţionare amplificatoarele de curent continuu sunt cu cuplaj direct sau cu modulare-demodulare. Cele cu cuplaj direct se împart la rândul lor în simetrice şi

nesimetrice.

Amplificatoare de c.c. nesimetrice

Acestea sunt cele mai simple dar cu performanţele cele mai modeste. Punctul

de plecare este un amplificator elementar. Cuplajul se face direct sau prin rezistenţe. La primul pas amplificatorul elementar în conexiune EC este completat cu reţeaua de polarizare. Caracteristica de transfer trece departe de origine şi în zona de liniaritate tensiunile au un singur semn, în cazul acesta fiind ambele pozitive.

Amplificatoare de c.c. simetrice

Schema unui etaj amplificator simetric sau diferenţial este prezentată în figura următoare. Calitatea principală a etajului este deriva redusă care depinde esenţial de

simetria schemei astfel că rezistenţele RC se aleg de valori iar tranzistoarele T1 şi T2 de performanţe cât mai apropiate. Amplificatorul are ca borne de intrare bazele tranzistoarelor iar ca borne de ieşire colectoarele acestora iar semnalele de

intrare şi de ieşire numite semnale diferenţiale sunt diferenţele semnalelor între baze

sau colectoare şi masă numite semnale comune: ui = uB1 – uB2; uo = uC1 – uC2.

Un amplificator de curent continuu cu cuplaj direct poate conţine atât etaje simetrice

cât si etaje nesimetrice şi este realizat îndeosebi sub formă integrată fiind cunoscut sub

denumirea de amplificator operaţional. Un amplificator operaţional este prevăzut cu două intrări( o intrare inversoare, o intrare neinversoare) şi o ieşire. Simbolul amplificatorului operaţional şi caracteristica de transfer sunt prezentate astfel:

Metodă larg utilizată pentru mărirea amplificării de putere şi a rezistenţei de

intrare constă în folosirea tranzistoarelor compuse (conexiune Darlington).

Conexiunea Darlington este o schemă cu două tranzistoare T1 şi T2, legate, curentul de colector al primului tranzistor T1 (de putere mică) fiind curent de bază pentru tranzistorul T2 (de putere). Conexiunea mai poartă numele de dublet.

Se utilizează adeseori şi conexiunea Darlington cu schimbare de polaritate

Factorul de amplificare în curent echivalent este aproximativ egal cu produsul factorilor de amplificare ai tranzistoarelor conexiunii, dar rezistenţa de intrare echivalentă pentru conexiunea Darlington cu schimbare de polaritate nu este mărită, fiind rezistenţa de intrare a primului tranzistor.

### Activitatea de învăţare 2.1: Descrierea mărimilor caracteristice amplificatoarelor

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să reprezinte amplificatorul ca un cuadripol

- să cunoască mărimile caracteristice ale amplificatorului: factor de amplificare, caracteristică de frecvenţă

- să identifice amplificările în tensiune, în curent, în putere

Tipul activităţii: Diagrama păianjen

Sugestii:    - activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe mici (2-3 elevi),este posibil ca o grupă să întocmească diagrama unui mod de conexiune şi să expună colegilor rezultatele; dacă o grupă rezolvă  mai repede exerciţiul poate întocmi altă diagramă.

- timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Descrierea mărimilor caracteristice amplificatoarelor

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare amplificatoare.

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 2.1, caiet de notiţe, material bibliografic) obţineţi informaţii despre amplificatoare şi organizaţi-le după modelul următor:

:

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate.

Dacă aţi obţinut suficiente informaţii, puteţi trece la următoarea activitate , în caz contrar, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.1: Descrierea mărimilor caracteristice amplificatoarelor

Definiţie:Amplificatorul este un cuadripol activ la ieşirea căruia se obţine un semnal proporţional cu semnalul aplicat la intrare, având aceeaşi frecvenţă şi de putere mai mare. Pentru a realiza funcţia de amplificare, amplificatorul este alimentat de la o sursă de tensiune continuă şi o parte din energia de curent continuu este transformată în energie de curent alternativ în ritmul semnalului aplicat la intrare.

Expresie factor de amplificare:

y(t) = A x(t -( )

unde A este amplificarea şi ( este timpul de întârziere (de trecere) ale semnalului în

amplificator.

Caracteristica de frecvenţă:Caracteristica de frecvenţă a amplificatorului reprezintă dependenţa între modulul factorului de amplificare, de obicei în tensiune, şi frecvenţa semnalului de intrare şi se obţine experimental atacând la intrare amplificatorul cu un semnal sinusoidal de amplitudine constantă şi frecvenţă variabilă şi măsurându-se tensiunea de la ieşire.

Reprezentarea amplificatorului ca un cuadripol:

Tipuri de amplificari:

| Amplificarea | Definiţie | Relaţia de calcul în dB |
| --- | --- | --- |
| Amplificarea în tensiune |  |  |
| Amplificarea în curent |  |  |
| Amplificarea în putere |  |  |

### Activitatea de învăţare 2.2: Clasificarea amplificatoarelor

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să enumere categoriile de amplificatoare

- să identifice criteriile de clasificare ale amplificatoarelor

Tipul activităţii: Învăţarea  prin categorisire

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- timp de lucru recomandat 15 minute

Conţinutul: Clasificarea amplificatoarelor

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să identificaţi tipuri de amplificatoare, din diferite categorii.

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 1.2, caiet de notiţe), enumeraţi criteriile de clasificare ale amplificatoarelor şi tipurile de amplificatoare corespunzătoare fiecărui criteriu.

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

Dacă aţi obţinut suficiente informaţii, puteţi trece la următoarea activitate , în caz contrar, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.2: Clasificarea amplificatoarelor

- După frecvenţa semnalelor, amplificatoarele pot fi împărţite în două mari grupe:

amplificatoare de curent continuu (c.c, care amplifică tensiuni şi curenţi cu variaţie arbitrară şi oricât de lentă şi deci pot lucra şi cu semnale alternative de joasă frecvenţă, proprietate asigurată de obicei prin cuplaje adecvate între etaje) şi amplificatoare de curent alternativ (ce au în structură cuplaje ce nu permit trecerea semnalelor de curent continuu).

- Amplificatoarele de curent alternativ, după domeniul frecvenţelor semnalelor, se clasifică în:

-amplificatoare de audiofrecvenţă cu banda de la zeci de Hz la zeci de kHz, considerate în clasa amplificatoarelor de joasă frecvenţă;

-amplificatoare de videofrecvenţă, cu banda de la cca 20 Hz la 30 MHz, a căror denumire a fost dată după semnalul video din televiziune

-amplificatoare de radiofrecvenţă, ce sunt destinate pentru semnale cu frecvenţa mai mare de 100 kHz şi au mai multe subdiviziuni.

- După lăţimea benzii de frecvenţă amplificatoarele de c.a. se împart în

amplificatoare de band îngustă şi amplificatoare de bandă largă.

Etajele de amplificare se clasifică şi după poziţia punctului static de funcţionare, adică

punctul de funcţionare fără semnal al dispozitivului activ în planul caracteristicilor sale de ieşire sau de intrare, componentele de curent continuu ale mărimilor de terminal ale

dispozitivului activ fiind însă diferite de cele de punct static. După acest criteriu sunt etaje de amplificare clasă A, B, C, AB.

- După natura mărimii de interes la ieşirea amplificatoarelor, acestea se grupează în amplificatoare de tensiune, de curent, şi de putere.

- O clasificare după nivelul semnalului şi putere este următoarea:

-amplificatoare de semnal mic, în care este posibilă elaborarea schemelor

echivalente de analiză folosind modelele dispozitivelor active pentru semnale mici presupuse cu parametri constanţi şi anume cu valori determinate în punctul static. Este evident că în regim de semnal mic mărimile de terminal ale dispozitivelor active trebuie să se schimbe foarte puţin faţă de valorile de punct static, altfel parametrii variază cu nivelul semnalului (de exemplu panta g  = 40Ic la un tranzistor bipolar).

-amplificatoare de semnale mari, în care se consideră limitări determinate de de

puterea disipată de dispozitivul activ, distorsiunile semnalului, valorile maxime posibile

pentru curenţii şi tensiunile de terminal, temperatură, etc. La analiza şi proiectarea etajelor de amplificare pentru semnale mari se folosesc familii de caracteristici de terminal, cel mai des cele de ieşira şi metode grafo-analitice.

-amplificatoarele de putere cuprind în general etajele selective de putere în care

dispozitivele active lucrează în regim neliniar, urmărindu-se să se obţină o putere de current alternativ şi un randament cât mai mare.

### Activitatea de învăţare 2.3: Identificarea schemei de principiu a unui amplificator electronic cu tranzistor

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să reprezinte amplificatorul cu tranzistor în conexiune EC, BC, CC

- să identifice modul de conexiune al tranzistorului în schema electrică de principiu

Tipul activităţii: Împerechere(potrivire)

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- activitatea se poate face şi pe grupe sau în perechi

- timp de lucru recomandat 5 minute

Conţinutul: Identificarea schemei de principiu a unui amplificator electronic cu tranzistor

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să identificaţi modul de conexiune al amplificatoarelor cu tranzistor.

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 2.1, caiet de notiţe) completaţi tabelul de mai jos cu denumirea corectă a conexiunii amplificatoarelor cu tranzistor,din prima linie a tabelului, corespunzătoare schemei de principiu din figură.

| amplificator cu un tranzistor în conexiunea EC; amplificator cu un tranzistor în conexiunea BC; amplificator cu un tranzistor în conexiunea CC |
| --- |
| Denumire conexiune | Schemă |

Evaluare: 2puncte pentru fiecare asociere corectă. Consultaţi Anexa 1.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.3: Identificarea schemei de principiu a unui amplificator electronic cu tranzistor

| Denumire conexiune | Schemă |
| --- | --- |
| amplificator cu un tranzistor în conexiunea CC |  |
| amplificator cu un tranzistor în conexiunea EC |  |
| amplificator cu un tranzistor în conexiunea BC |  |

### Activitatea de învăţare 2.4: Interpretarea modului de amplificare la un amplificator de curent continuu

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să descrie principalele cerinţe ale unui amplificator de curent continuu

- să explice tensiunea de decalaj

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura în grupuri mici(2-3 elevi)

- timp de lucru recomandat 15 minute

Conţinutul: Interpretarea modului de amplificare la un amplificator de curent continuu

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să înţelegeţi principalele cerinţe ale unui amplificator de ccurent continuu.

Enunţ: Pornind de la următoarele două enunţuri incomplete, realizaţi un eseu de   aproximativ 10 rânduri, în care să dezvoltaţi ideile conţinute în enunţuri. În realizarea eseului trebuie să folosiţi minim 7 termeni din lista de mai jos.

„Principalele cerinţe ale unui amplificator de curent continuu sunt: …………………………………………….

„Un parametru important legat de condiţia de zero este ………………………………………………………………………………....

Lista de termeni: amplificare, zonă liniară, amplitudinea, polarităţii, caracteristica, condiţiei de zero, nivel zero, etaje de amplificare, surse de alimentare, tensiunea de decalaj, sisteme de reglaj, amplificatoarele de curent continuu.

Evaluare : - câte 1 punct pentru fiecare cuvânt corect folosit în context

- 3 puncte pentru coerenţă şi corelare cu tema dată

Dacă aţi realizat cerinţa, puteţi trece la următoarea activitate. În cazul în care nu aţi reuşit, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 2.4: Interpretarea modului de amplificare la un amplificator de curent continuu

Principalele cerinţe ale unui amplificator de curent continuu sunt: o amplificare mare (pantă accentuată a caracteristicii); zonă liniară mai mare decât amplitudinea maximă a semnalului; transmiterea polarităţii semnalului continuu (caracteristica să fie în două cadrane opuse); respectarea condiţiei de zero (unui nivel zero la intrare să-i corespundă un nivel zero la ieşire deci caracteristica să treacă prin zero). Amplificarea se poate mări adăugând etaje de amplificare, prelungirea zonei de liniaritate se face prin mărirea nivelului sursei de alimentare şi după cum se va vedea prin utilizarea reacţiei negative iar pentru transmiterea polarităţii se folosesc două surse de alimentare sau montajele diferenţiale.

Un parametru important legat de condiţia de zero este tensiunea de decalaj sau

tensiunea de off-set care reprezintă tensiunea ce trebuie aplicată la intrarea amplificatorului pentru a obţine zero la ieşire. Eliminarea decalajului se face cu sisteme de reglaj (reglaj de nul) prevăzute în mod curent la amplificatoarele de curent continuu.

### Activitatea de învăţare 2.5: Realizarea unui circuit amplificator cu un tranzistor în conexiunea EC

Competenţa: C3. Interconectează circuite şi sisteme electronice în tehnica de calcul

Obiective:

- să identifice componentele unui circuit amplificator

- să realizeze desene de cablaj la scara 1:1

- să realizeze plăcuţe de circuit imprimat, urmând algoritmul de realizare a cablajelor imprimate

- să conecteze aparate în circuit

- să calculeze amplificarea

Tipul activităţii: Experiment

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual, în grupe mici(2-3 elevi)

- timp de lucru recomandat 50 minute

Conţinutul: Realizarea unui circuit amplificator cu un tranzistor în conexiunea EC

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la amplificatoarele cu un tranzistor

Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru ţinând cont de îndrumările maistrului instructor:

1. Alegeţi componentele pentru circuitul din figura următoare (amplificator cu un tranzistor în conexiunea EC cu divizor rezistiv în bază şi rezistenţă în emitor):

2. Desenaţi schema de cablaj;

3. Realizaţi plăcuţele de circuit imprimat, urmărind algoritmul de realizare a cablajelor imprimate ;

4. Alimentaţi montajele cu tensiunea de 15V ;

5. Conectaţi voltmetrele în circuit, aşa cum se indică în figură, pentru măsurarea tensiunilor Ui şi Ue ;

6. Calculaţi amplificarea, cu relaţia :

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea realizării sarcinilor.

# Tema 5 Dispozitive de afişaj electronic

## Fişa de documentare 5.1: Dispozitive optoelectronice

Dispozitivele optoelectronice reprezintă o categorie de dispozitive electronice a căror funcţionare presupune existenţa unei radiaţii electromagnetice în domeniul optic. Transformarea energiei radiaţiei electromagnetice în energie electrică şi invers se face în mod direct, fără intermediul altor forme de energie. Fenomenele fizice fundamentale care stau la baza funcţionării dispozitivelor optoelectronice sunt absorbţia radiaţiei electromagnetice în corpul solid şi recombinarea radiativă a purtătorilor de sarcină în

semiconductor. Dispozitivele electronice se împart în două mari categorii:

-dispozitive bazate pe efectul fotoelectric intern

-dispozitive optoelectronice electroluminescente

Dispozitive optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern

Fotorezistenţa

Fotorezistenţa este un rezistor realizat dintr-un material semiconductor, a cărei rezistenţă depinde de valoarea intensităţii fluxului luminos. Constructiv este realizată dintr-o plăcuţă de material semiconductor omogen, prevazută cu capete cu contacte ohmice. O mărime importantă ce defineşte fotorezistenţa este rezistenţa de întuneric, ca fiind rezistenţa la echilibru termic. Când nu cade lumina pe fotodiodă, prin ea trece un curent de valoare foarte mică, numit curent de întuneric. Când dioda este expusă la lumină, curentul invers creşte odată cu intensitatea luminii.

Fotodioda

Fotodioda este un dispozitiv optoelectronic realizat pe baza unei joncţiuni pn sau a unui contact metal-semiconductor, polarizat invers. În condiţii de întuneric, curentul prin joncţiunea polarizată invers este datorat perechilor electron-gol generate în interiorul regiunii de sarcină spaţială şi în regiunile neutre. În prezenţa luminii apare o generare suplimentară de purtători, deci un curent suplimentar. Generarea de purtători sub influenţa luminii se face în tot volumul joncţiunii unde lumina este absorbită. Purtătorii de sarcină generaţi în regiunile neutre se deplasează spre regiunea de sarcină spaţială prin curenţi de câmp sau de difuzie, dar sunt supuşi recombinării.

În figura de mai jos se prezintă caracteristicile statice ale fotodiodei la diferite valori ale iluminării:

Sensibilitatea fotodiodei este un parametru optic definit ca raportul dintre curentul invers prin diodă şi intensitatea luminii care îl produce.

O altă caracteristică importantă a fotodiodei este caracteristica spectrală, care indică răspunsul relativ al fotodiodei în funcţie de lungimea de undă a radiaţiei luminoase.

Fotoelementul

Fotoelementul este un dispozitiv optoelectronic care realizează conversia directă a energiei luminoase în energie electrică , prin apariţia la borne a unei tensiuni electromotoare. Constructiv, se poate spune, este identic cu fotodioda, doar că aria sa este mult mai mare pentru a putea oferi o suprafaţă mai mare de iluminare şi , deci o energie electrică mai mare. Întrucât de cele mai multe ori energia luminoasă

este cea solară fotoelementele se mai numesc şi baterii solare. Circuitul electric pentru aplicaţii nu mai cuprinde surse exterioare ci numai rezistenţa de sarcină.

Puterea maximă ce se poate obţine la ieşire este în jur de 30 mW

Fototranzistorul

Fototranzistorul este un dispozitiv optoelectronic, realizat pe o structură de tranzistor, al cărui curent de colector este comandat de un flux luminos. Baza tranzistorului este înlocuită cu o suprafaţă care poate fi iluminată, asigurând astfel curentul de bază necesar. Cu toate acestea unele fototranzistoare sunt prevăzute şi

cu electrod de bază . Simbolul grafic este prezentat pe figura următoare, iar caracteristicile sunt practic identice cu caracteristicile tranzistorului bipolar.

Fototiristorul

Fototiristorul este un dispozitiv optoelectronic realizat pe o structură de tiristor, a cărui aprindere se face sub acţiunea unui flux luminos. Şi în acest caz tensiunea de amorsare scade cu creşterea intensităţii    fluxului luminos.

Dispozitive optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase

Dioda electroluminescentă

Fenomenul de emisie a radiaţiei luminoase se mai numeşte şi luminescenţă. Emisia de lumină în semiconductoare se datorează recombinării radiative a purtătorilor de sarcină.

Dioda electroluminescentă (Light Emitting Diode), dioda LED, este realizată dintr-o joncţiune pn polarizată direct(tensiunea pea nod este mai mare decât tensiunea pe catod). Tensiunea de polarizare este cuprinsă între 1,2V şi 3,2V. Luminescenţa se realizează prin injecţie de purtători minoritari. Materialele din care sunt fabricate LED-urile sunt aliaje semiconductoare speciale. Culoarea radiaţiei luminoase depinde de acest tip de material. De exemplu, LED-urile din: GaP(galiu-fosfor) emit o culoare verde sau roşie, GaAsP(galiu-arseniu-fosfor) emit lumina de culoare galbenă sau roşie, GaAs(galiu-arseniu) emit radiaţie în infraroşu. Simbolul grafic şi caracteristicile curent-tensiune, respectiv cele spectrale se prezintă astfel:

Parametrii limită ai LED-ului sunt aceeaşi cu ai fotodiodei: tensiunea inversă maximă, curentul direct maxim, puterea disipată totală maximă, temperatura de stocare. Parametrul optic cel mai important este lungimea de undă a radiaţiei emise, care dă culoarea acesteia. Unitatea de măsură este nanometrul(nm).

Diodele electroluminescente sunt folosite ca simple indicatoare luminoase sau servesc la realizarea elementelor de afişare de interior(LED SMD) şi exterior(LED clasic), dar elementele de afişaj de dimensiuni reduse nu folosesc diode separate, ci acestea se realizeaza integrat în aceeaşi plăcuţă de semiconductor (GaAs). În scopul economisirii materialului semiconductor, dimensiunea reală a cifrei este foarte mică,iar pentru a fi uşor observabilă deasupra structurii se montează lentile convergente, care măresc imaginea.

Unul dintre cele mai utilizate moduri de afişaj este cel cu şapte segmente, fiecare segment are un LED, iar segmentele, aprinzându-se în funcţie de comanda primită, formează cifre de la 0 la 9. Segmentele sunt notate cu litere de la A la G.

Un afişaj cu şapte segmente este un circuit integrat

La telefoanele mobile se folosesc LED-uri SMD cu dimensiuni între 1-4mm. Cel mai mare display cu LED-uri din lume este în Las Vegas, SUA, având o lungime de 460m, creând un mirific pasaj pietonal.

Optocuploare

Optocuplorul se obţine prin interconectarea unei diode electroluminescente cu un fototranzistor (fotodioda, fototiristor, fotoelement, etc) astfel încât semnalul electric ajuns pe dioda LED să fie transferată de aceasta către fototranzistor. Optocuplorul realizează o izolare electrică totală între un circuit de intrare şi unul de ieşire, asemănător cu transformatorul. Când tensinea de intrare polarizează direct LED-ul, lumina emisă ajunge la fototranzistor şi îl deschide, generând astfel un current care circulă printr-o sarcină externă.

De obicei randamente de transfer relativ ridicate se obţin în domeniul frecvenţelor infraroşii. Optocuploarele pot fi utilizate pentru transfer de semnale atât de curent continuu, cât şi de curent alternativ, frecvenţa limită fiind ordinul zecilor de MHz.

Transmisiile prin fibre optice sunt de mare actualitate, căci permit transmiterea unor informaţii la distanţă, cu randament mare şi pierderi minime. Fibrele optice constituie o cale de cuplare a unui LED cu un fotodetector, printr-un cablu prin care lumina se poate propaga. Aplicaţiile lor sunt în domeniile electronicii medicale, reglajelor industriale, sistemelor cu microprocesoare, sistemelor de siguranţă şi mai ales comunicaţiilor.

### Activitatea de învăţare 5.1: Identificarea dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice dispozitive optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern	- să cunoască simbolul şi definiţia dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern

Tipul activităţii: Împerechere(potrivire)

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- activitatea se poate face şi pe grupe sau în perechi

- timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Identificarea dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să identificaţi şi să descrieţi dispozitivele optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 5.1, caiet de notiţe, cărţi de specialitate) completaţi tabelul de mai jos cu denumirea şi simbolul dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern,din prima linie a tabelului, corespunzătoare schemei de principiu din figură.

fotodioda, fotorezistenţa, fotoelementul, fototranzistorul,

|  |  | Dispozitiv optoelectronic realizat pe baza unei joncţiuni pn sau a unui contact metal-semiconductor, polarizat invers. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dispozitiv optoelectronic care realizează conversia directă a energiei luminoase în energie electrică , prin apariţia la borne a unei tensiuni electromotoare. |
|  |  | Dispozitiv optoelectronic, realizat pe o structură de tranzistor, al cărui curent de colector este comandat de un flux luminos. |
|  |  | Rezistor realizat dintr-un material semiconductor, a cărei rezistenţă depinde de valoarea intensităţii fluxului luminos. |

Evaluare: 2puncte pentru fiecare asociere corectă. Consultaţi Anexa 1

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 5.1 Identificarea dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern

| Fotodioda |  | Dispozitiv optoelectronic realizat pe baza unei joncţiuni pn sau a unui contact metal-semiconductor, polarizat invers. |
| --- | --- | --- |
| Fotoelementul |  | Dispozitiv optoelectronic care realizează conversia directă a energiei luminoase în energie electrică , prin apariţia la borne a unei tensiuni electromotoare. |
| Fototranzistorul |  | Dispozitiv optoelectronic, realizat pe o structură de tranzistor, al cărui curent de colector este comandat de un flux luminos. |
| Fotorezistenţa |  | Rezistor realizat dintr-un material semiconductor, a cărei rezistenţă depinde de valoarea intensităţii fluxului luminos. |

### Activitatea de învăţare 5.2: Aplicaţii ale LED-urilor

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice dispozitive optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase	- să cunoască simbolul, definiţia şi parametrii dispozitivelor optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase

Tipul activităţii: Proiect

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- timp de lucru recomandat o săptămână

Conţinutul: Identificarea dispozitivelor optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la dispozitivele optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase.

Enunţ: 1. Întocmiţi o planşă care să conţină aparatele din casa voastră, şcoală sau alte locaţii echipate cu LED-uri.

2. Menţionaţi culoarea lor. Observaţi când sunt aprinse.

3. Identificaţi aparate, panouri cu afişaje cu şapte segmente. Precizaţi unde le-aţi localizat, pentru ce sunt folosite şi ce segmente se aprind pentru fiecare cifră.

Pentru rezolvarea sarcinilor de lucru, consultaţi fişa de documentare 5.1., materiale bibliografice.

Evaluare:  Punctajul va fi acordat in funcţie de corectitudinea, de aspectul desenelor şi al informaţiilor.

### Activitatea de învăţare 5.3: Optocuploare

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice părţile componente ale unui optocuplor

- să cunoască funcţionarea optocuplorului

- să descrie utilizarea optocuploarelor

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura în grupuri mici(2-3 elevi)

- timp de lucru recomandat 15 minute

Conţinutul: Funcţionarea optocuplorului

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să înţelegeţi funcţionarea optocuplorului.

Enunţ: Pornind de la următoarele două enunţuri incomplete, realizaţi un eseu de   aproximativ 10 rânduri, în care să dezvoltaţi ideile conţinute în enunţuri. În realizarea eseului trebuie să folosiţi minim 7 termeni din lista de mai jos.

„Optocuplorul se obţine prin interconectarea unei …………………………………………….

„Optocuploarele pot fi utilizate pentru transfer de semnale atât de ………………………………………………………………………………..... Transmisiile prin fibre optice sunt de mare actualitate, căci permit ………………………………………… .

Lista de termeni: diode electroluminescente, fototranzistor, semnalul electric, izolare electrică, lumina emisă, curent, transfer, fibre optice, randament, informaţii la distanţă.

Evaluare : - câte 1 punct pentru fiecare cuvânt corect folosit în context

- 3 puncte pentru coerenţă şi corelare cu tema dată

Dacă aţi realizat cerinţa, puteţi trece la următoarea activitate. În cazul în care nu aţi reuşit, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 5.3: Optocuploare

Optocuplorul se obţine prin interconectarea unei diode electroluminescente cu un fototranzistor (fotodioda, fototiristor, fotoelement, etc) astfel încât semnalul electric ajuns pe dioda LED să fie transferată de aceasta către fototranzistor. Optocuplorul realizează o izolare electrică totală între un circuit de intrare şi unul de ieşire, asemănător cu transformatorul. Când tensinea de intrare polarizează direct LED-ul, lumina emisă ajunge la fototranzistor şi îl deschide, generând astfel un curent care circulă printr-o sarcină externă.

Optocuploarele pot fi utilizate pentru transfer de semnale atât de curent continuu, cât şi de curent alternativ, frecvenţa limită fiind ordinul zecilor de MHz.

Transmisiile prin fibre optice sunt de mare actualitate, căci permit transmiterea unor informaţii la distanţă, cu randament mare şi pierderi minime. Fibrele optice constituie o cale de cuplare a unui LED cu un fotodetector, printr-un cablu prin care lumina se poate propaga. Aplicaţiile lor sunt în domeniile electronicii medicale, reglajelor industriale, sistemelor cu microprocesoare, sistemelor de siguranţă şi mai ales comunicaţiilor.

### Activitatea de învăţare 5.4: Dispozitive optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase

Competenţa: C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice

Obiective:

- să identifice parametrii dispozitivelor optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase

- să selecteze dispozitivele optoelectronice pe baza datelor de catalog

- să descrie utilizarea dispozitivelor optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase

Tipul activităţii: Joc de rol

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura în perechi

- timp de lucru recomandat 20 minute

Numele şi prenumele elevului ……………………………………….

Data: ……………………………..

Conţinutul: Selectarea dispozitivelor optoelectronice bazate pe emisia radiaţiei luminoase în funcţie de valorile parametrilor

Obiectivul: După această activitate veţi fi capabili să stăpâniţi lucrul cu dispozitivele optoelectronice

Enunţ: În această activitate trebuie să jucaţi un rol în cadrul unei situaţii imaginare în care o persoană este cumpărător iar cealaltă persoană este un vânzător de dispozitive electronice.

Rolul cumpărătorului:

- Doriţi să achiziţionaţi LED-uri. Cereţi informaţii referitoare la parametrii limită, materialele din care sunt fabricate.

Rolul vânzătorului:

- veţi consulta catalogul de componente electronice pentru a selecta LED-urile care corespund cerinţelor.

- veţi analiza împreună cu cumpărătorul oferta.

- veţi stabili codul unui LED care corespunde cel mai bine cerinţelor şi îl veţi oferi spre vânzare.

Evaluare: Se va face pe baza unei fişe de observaţie completată de profesor, în care se va acorda un punctaj de la 1 la 10 pentru fiecare întrebare din fişa de observaţie. Părerile expuse vor fi discutate cu participanţii la activitate. Fişa de observaţie va fi păstrată în portofoliul personal.

| FIŞA DE OBSERVAŢIE |
| --- |
| ACTIVITATEA: JOC DE ROL |
| Numele elevilor participanţi: 1. 2. |
| ÎNTREBĂRI | PUNCTAJ |
|  | ELEV 1 | ELEV 2 |
| Informaţiile oferite au fost corecte? |  |  |
| Întrebările au fost corect formulate de parteneri? |  |  |
| Răspunsurile oferite au fost suficiente pentru a lămuri partenerul de discuţie? |  |  |
| Participanţii la dialog ştiu să-şi asculte partenerul de discuţie? |  |  |
| Tonul vocii a fost bine ales? |  |  |
| Care credeţi că au fost cele mai mari greşeli? |

### Activitatea de învăţare 5.5: Trasarea caracteristicilor pentru diodele electroluminiscente

FIŞĂ DE LUCRU

Competenţa: C3. Interconectează circuite şi sisteme electronice în tehnica de calcul

Obiective:

- să identifice componentele optoelectronice

- să traseze caracteristicile statice

Sugestii:

- activitatea se poate face pe grupe

- timp de lucru recomandat 30 minute

Desfăşurarea lucrării

a) Materiale necesare

| Mijloace utilizate | Denumire | Notarea în circuit | Valoare/tip |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Rezistoare | R, R1 | 1k( |
|  |  | R2 | 100k( |
|  | LED-uri | D | MDE 1101 R |
|  | Comutator | K | 1PM05 |
| Aparate | Multimetru digital sau analogic | V, mA |  |
|  | Sursă dublă de c.c. cu tensiune stabilizată şi reglabilă | S | 0(24V c.c. |
| Elemente de conectare | Platformă de lucru |  |  |
|  | Conductoare de legătură sau conectori |  |  |

b)Modul de lucru

1. trasarea caracteristicilor statice pentru diodele electroluminiscente

- se realizează montajul corespunzător schemei electronice;

- se reglează sursa de alimentare astfel încât intensitatea curentului  electric prin dioda electroluminiscentă (ILED) să aibă valorile indicate în tabelul 1;

| Tabelul 1 |
| --- |
| ILED(mA( | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| ULED(V( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- pentru fiecare valoare a intensităţii curentului se măsoară tensiunea la bornele LED-ului;

- pe baza datelor obţinute se trasează prin puncte caracteristica statică a LED-ului:  în sistemul de axe de coordonate.

# Tema 6 Descrierea componentelor unui sistem de calcul

## Fişa de documentare 6.1: Unităţi de stocare

O unitate de stocare citeşte sau scrie informaţii de pe/pe un mediu de stocare magnetic sau optic. O unitate de stocare poate fi folosită pentru a stoca date permanent sau pentru a citi informaţii de pe un hard-disk. Unităţile pot fi instalate în carcasa calculatorului, ca de exemplu hard-disk-ul. Pentru portabilitate, unele unităţi de stocare se pot conecta la calculator folosind un port USB, FireWire sau SCSI. Aceste unităţi portabile sunt numite unităţi detaşabile şi pot fi folosite de mai multe calculatoare.

Dispozitive de stocare a memoriei

Hard disk (disc fix) – este un dispozitiv cu capacitate de memorare mare pentru stocarea datelor. El constă din unul sau mai multe discuri magnetice suprapuse, care se rotesc. Hard disk-ul este principala sursă de stocare a informaţiei din calculator. Hard disk-ul este o unitate de stocare magnetică care este instalată în interiorul unui calculator. Este de obicei configurat ca partiţia C: şi conţine sistemul de operare şi aplicaţiile. Capacitatea de stocare a unui hard disk este măsurată în miliarde de biţi, adică gigabiţi (GB). Viteza unui hard disk este măsurată în numărul de mişcări de revoluţie pe minut (RPM). Preţul unui hard disk este determinat de mărimea spaţiului de memorare, pe de o parte, iar pe de altă parte de viteza cu care datele memorate pot fi accesate. Din punct de vedere al vitezei, hard disk-ul este superior celorlalte dispozitive de stocare a memoriei. Hard disk – urile pot fi interne sau externe. Diferenţa dintre hard disk-urile interne şi cele externe este că cele interne se află in interiorul unitaţii centrale, pe când cele externe se ataşează computerului. Unele hard disk-uri externe se ataşează prin intermediul portului USB, localizat în spatele computerului, iar alte modele necesită instalarea unui card special în computer care permite conectarea la unitatea centrală.

Unitatea optică este o unitate de stocare care foloseşte tehnologia laser pentru a citi date de pe mediul optic

CD – Compact Disc – majoritatea computerelor au o unitate de CD–ROM (Compact Disc – Read OnlyMemory). CD-urile arată exact ca şi CD-urile cu muzică, numai ca acestea conţin date. Avantajul CD-urilor este că se pot stoca pe ele o cantitate mare de date - 650 – 700 MB (echivalentul a 450 de dischete). CD-ul nu există numai sub forma “ROM (read only memory)” ci şi în forma inscriptibilă – CD-Recordable (poate fi scris o singura dată) sau CD-ReWritable (poate fi scris de mai multe ori).

DVD – Digital Versatile Disk – Unităţile DVD sunt similare cu unităţile CD – ROM, dar folosesc discuri DVD. Acestea pot stoca o mai mare cantitate de informaţie decât tradiţionalele CD-uri. De asemeni,transferul de date de pe DVD pe calculator este mult mai rapid. Un DVD poate stoca pe o parte 4.7 GB de date. DVD-urile care se pot inscripţiona pe două nivele pot stoca până la 8.5 Gb de date. DVD-urile duble

pot stoca până la 17 GB de date (de 25 de ori capacitatea unui CD).

Disc Zip – este o versiune mai mare a dischetelor, marea diferenţă fiind aceea că o discheta zip poate stoca o cantitate de 100 - 250 MB de date. Oferă de asemeni o creştere a vitezei în comparaţie cu vechile dischete. Aceste discuri necesită o unitate specială în care sunt citite şi scrise.

Disc Jaz – este similară discului Zip, dar necesită o unitate de scriere şi citire diferită de cea Zip. Diferenţa dintre acestea este aceea că o unitate Jaz poate stoca o cantitate mai mare de date (pâna la 1 GB). De asemenea, dischetele folosite nu sunt aceleaşi cu cele Zip, deci nu se vor putea folosi dischete Zip într-o unitate Jaz sau invers.

Floppy disk – mai sunt cunoscute şi sub numele de dischete. Sunt foarte lente în comparatie cu harddisk-urile şi se poate stoca pe ele o cantitate de informaţie relativ mică(1.44 MB). Deşi dischetele sunt foarte nesigure (se defectează foarte repede) şi nu reprezintă soluţia ideală pentru salvarea informaţiilor importante, majoritatea PC-urilor au o unitatea floppy ataşată. Pentru a putea lucra cu o discheta, aceasta va trebui mai întâi formatată. Prin formatare, sistemul de operare pregăteşte discheta pentru a fi folosită. Prin formatare discheta devine compatibilă cu sistemul de operare.

Unitatea pentru dischetă este o unitate de stocare ce poate fi folosită pentru a stoca date permanent. Unitatea de dischetă poate fi folosită pentru a porni calculatorul dacă se foloseşte o dischetă bootabilă. Foloseste discuri flexibile de 3.5 inch. Aceste discuri flexible magnetice pot stoca 720 KB sau 1.44 MB de date.

Unitatea flash este un tip de echipament de stocare care se conectează la un port USB. Un stick de memorie foloseşte un tip special de memorie care nu are nevoie de alimentare pentru a stoca datele. Aceste tipuri de unităţi de stocare pot fi accesate de sistemul de operare la fel ca şi celelalte tipuri de unităţi.

Unităţile, precum unităţile optice şi unităţile pentru dischetă, sunt instalate în locaşuri speciale care sunt accesibile din partea frontală a carcasei. Unităţile optice şi unităţile pentru dischetă stochează informaţia pe medii de stocare externe. Unităţile din locaşurile ex terne permit accesul la mediile de stocare fără a deschide carcasa.

### Activitatea de învăţare 6.1: Identificarea scopului şi a caracteristicilor unităţilor de stocare

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice scopul şi caracteristicile unităţilor de stocare

Tipul activităţii: Studiu de caz

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- timp de lucru recomandat 20 minute

Numele şi prenumele elevului ……………………………………..

Data: …………………………..

Conţinutul: Identificarea scopului şi a caracteristicilor unităţilor de stocare

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la unităţile de stocare.

Enunţ: Realizaţi o comparaţie între unităţile de stocare(unitate de dischetă, hard disc, unitate optică, unitate flash); găsiţi scopul şi caracteristicile fiecărui tip de unitate. La finalul identificării, precizaţi metode de îmbunătăţire a capacităţii de stocare a informaţilor.

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate.

Pentru rezolvarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea fişei de documentare 6.1.

### Activitatea de învăţare 6.2: Unităţi de stocare

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice scopul şi caracteristicile unităţilor de stocare

Tipul activităţii: Rezumat

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual sau cu participarea clasei

- timp de lucru recomandat 30 minute

Conţinutul: Identificarea scopului şi a caracteristicilor unităţilor de stocare

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la unităţile de stocare.

Enunţ: Realizaţi o comparaţie între unităţile de stocare(unitate de dischetă, hard disc, unitate optică, unitate flash); găsiţi scopul şi caracteristicile fiecărui tip de unitate. Organizaţi informaţiile sub forma unui tabel cu următoarea structură:

| Denumire unitate de stocare | 1. Unitate de dischetă | 2. Hard disk | 3. Unitate optică | 4. Unitate flash |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici |  |  |  |  |
| Scop |  |  |  |  |

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate.

Pentru rezolvarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea fişei de documentare 6.1. Dacă aţi obţinut suficiente informaţii, puteţi trece la următoarea activitate , în caz contrar, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### Anexa 1 Activitatea de învăţare 6.2: Unităţi de stocare

| Denumire unitate de stocare | 1. Unitate de dischetă | 2. Hard disk | 3. Unitate optică | 4. Unitate flash |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici | Foloseşte discuri flexibile de 3.5 inch. Aceste discuri flexible magnetice pot stoca 720 KB sau 1.44 MB de date. | Capacitatea de stocare a unui hard disk este măsurată în miliarde de biţi, adică gigabiţi (GB). Viteza unui hard disk este măsurată în numărul de mişcări de revoluţie pe minut (RPM). | Mediile CD si DVD pot fi înregistrate anterior (read-only), inscriptibile (scriere o singură dată) sau reinscriptibile (citire şi scriere de mai multe ori). CD-urile au o capacitate de stocare de aproximativ 700 MB. DVD-urile au o capacitate de stocare de aproximativ 8.5 GB pe o parte a discului. | Un stick de memorie foloseşte un tip special de memorie care nu are nevoie de alimentare pentru a stoca datele. Aceste tipuri de unităţi de stocare pot fi accesate de sistemul de operare la fel ca şi celelalte tipuri de unităţi |
| Scop | O unitate de stocare poate fi folosită pentru a stoca date permanent. Unitatea de dischetă poate fi folosită pentru a porni calculatorul dacă se foloseşte o dischetă bootabilă | O unitate de stocare magnetică care este instalată în interiorul unui calculator. Este de obicei configurat ca partiţia C: şi conţine sistemul de operare şi aplicaţiile. | O unitate de stocare care foloseşte tehnologia laser pentru a citi data de pe mediul optic. | Un tip de echipament de stocare care se conectează la un port USB. |

### Activitatea de învăţare 6.3: Performanţele unităţilor de stocare

Competenţa: C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice

Obiective:

- să cunoască rolul funcţional a unităţilor de stocare

- să descrie performanţele diferitelor tipuri de unităţi de stocare

Tipul activităţii: Metoda grupurilor de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în grupe de lucru(3-4 elevi)

- timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Performanţele unităţilor de stocare

Obiectivul: După această activitate veţi fi capabili să utilizaţi eficient unităţile de stocare.

Enunţ: Fiecare grupă trebuie să completeze câte o linie a tabelului(deci cerinţe minime pentru câteva tipuri de unităţi de stocare. După un timp determinat , după ce aţi devenit „experţi” în subtema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

| Performanţe | Hard disc | CD | DVD | Floppy disc | Unitate flash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitate de stocare a informaţiilor |  |  |  |  |  |
| Viteza cu care datele sunt memorate |  |  |  |  |  |
| Preţ |  |  |  |  |  |
| Particularităţi |  |  |  |  |  |

Evaluare: La final fiecare elev va prezenta cunoştinţele acumulate după faza a doua a grupelor, altele decât cele studiate în prima fază. Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

Dacă aţi găsit toate informaţiile(fişa de documentare 6.1), puteţi trece la următoarea activitate.

# Tema 6 Descrierea componentelor unui sistem de calcul

## Fişa de documentare 6.2: Porturi şi dispozitive de intrare

# Porturile seriale sunt socluri localizate în spatele unităţtii centrale, care permit conectarea unor dispozitive la calculator, cum ar fi modemul, mouse-ul. Se etichetează în mod normal cu COM1, COM2. Prin aceste porturi biţii unui byte se transmit pe rând, unul câte unul.

Porturile paralele sunt socluri localizate în spatele unităţii centrale, care permit conectarea unor dispozitive la calculator, cum ar fi imprimante, scanere. Se etichetează în mod normal cu LPT1, LPT2. Prin aceste porturi biţii unui byte se transmit simultan.

USB – Universal Serial Bus - este o componentă relativ nouă pentru PC. Se pot observa unul sau mai multe socluri USB în spatele unităţii centrale, permiţând astfel conectarea dispozitivelor create special pentru USB. Aceste dispozitive pot fi imprimante, scanere şi camere digitale.

Dispozitive de intrare – permit introducerea datelor în computer

Tastatura – este un periferic standard. Cu ajutorul tastaturii introducem date în calculator. Tastatura calculatorului seamană cu cea a unei maşini de scris, dar are unele taste în plus. Cuprinde cinci categorii de taste: alfanumerice, numerice, de deplasare a cursorului, funcţionale şi speciale. Tastaturile moderne conţin

taste adiţionale, special concepute, pentru a uşura lucrul cu Microsoft Windows şi navigarea pe Internet.

Ceea ce este important de urmărit atunci când cumpărăm o tastatură este faptul că aceasta trebuie să fie robustă şi uşor de folosit.

Mouse-ul. Utilizând acest dispozitiv de intrare, nu mai este nevoie ca fiecare comandă să fie dată sub forma unui text sau a unei înşiruiri de numere, fiind suficient un clic de mouse pe elementul de interfaţă pentru a declanşa o anumită comandă. Mouse-ul a devenit un dispozitiv obişnuit o dată cu introducerea sistemului de operare Microsoft

Windows, unde se selectează iconiţe, comenzi din meniuri derulante, etc. Pe sistemul de operare DOS, controlul se realiza numai cu ajutorul tastaturii. Astăzi a devenit un dispozitiv indispensabil. Există diferite tipuri de mouse -uri. Cel mai des folosit este mouse -ul cu scroll, cel care are o mică rotiţă.

TrackBall (bila rulantă) – reprezintă o alternativă la mouse-ul tradiţional. Seamănă cu un mouse care stă pe spate. Bila rulantă se mişcă cu degetele până când săgeata mouse-ului ajunge în poziţia dorită. Este preferat de către graficieni şi cei care se ocupă cu partea de design. Permite un control mult mai fin al mişcării cursorului pe ecran. Ceea ce defineşte acest trackball este flexibilitatea.

TouchPad – cu un touchpad cursorul mouse-ului poate fi deplasat pe ecran prin mişcarea degetului pe o suprafaţă plană. În locul celor două butoane ale mouse-ului, în jumătatea inferioară a dispozitivului se află două taste.

TouchScreen – nu este altceva decât un monitor care reacţionează la atingere. Prin atingerea uşoară a unei pictograme de pe suprafaţa ecranului va fi executată comanda care corespunde pictogramei. Folosit în combinaţie cu un creion special, poate fi folosit de către artişti pentru realizarea lucrărilor de artă originale.

Light Pen – este folosit pentru a permite utilizatorului să indice către o zonă a ecranului şi este de cele mai multe ori folosit pentru a selecta din meniuri.

Scaner-ul – este comparabil cu un copiator. Transformă imaginile (fotografii, schiţe, chiar şi texte) în format digital. “Copia” nu este însă obţinută pe hârtie ca la copiatoare, ci este trimisă în calculator, deci este “digitizată”. Aceste imagini pot fi modificate, redimensionate şi printate. Manipularea imaginilor scanate se face în interiorul calculatorului, folosind diferite programe de grafică. De asemeni se poate scana text şi se poate converti nu în imagine, ci în text care mai apoi poate fi modificat, salvat, printat, cu ajutorul unui editor de texte. Există un număr de programe specializate care

realizează aceasta operaţie, numite în general OCR – Optical Character Recognition – programe ce sunt special făcute pentru convertirea textului printat în text editabil cu aplicaţiile proprii.

Joystick – Este o manetă care se mişcă în toate direcţiile controlând deplasarea cursorului. Există mai multe tipuri, cele mai complexe răspunzând la mişcări pe cele trei axe şi au un număr de butoane configurabile. Multe jocuri necesită un joystick pentru funcţionare. Ca pentru multe lucruri, avem exact ceea ce am plătit, de aceea dacă plătim pentru un joystick, atunci ar trebui să investim într-un model bun, solid, care să reziste manipulării de către copii atunci când se vor juca.

Microfoanele – sunetele şi vorbirea pot fi si ele digitizate, dispozitivul de intrare corespunzător fiind microfonul. Sistemele moderne permit comunicarea cu calculatorul şi transformarea cuvintelor în text. Majoritatea sistemelor de acest gen au nevoie de o perioadă de învăţare, când software-ul învaţă să răspundă la particularităţile vocii utilizatorului. Deşi nu este o metodă perfecţionată, este cheia viitorului în tehnologie. Microfonul mai este folosit şi pentru telefonia prin Internet.

Camerele Web – o cameră web se poate monta pe monitorul PC -ului şi permite comunicarea în două sensuri, incluzând nu doar text, ci şi imagini şi sunete. Deşi nu este considerată ca făcând parte din kitul de bază al unui PC, mulţi utilizatori folosesc camerele web.

Camerele digitale – pot fi folosite în acelaşi mod tradiţional ca şi vechile camere, diferenţa fiind că în loc să salvezi imaginile pe o rolă de film, sunt salvate în format digital în memoria camerei. Aceste poze/imagini pot cu uşurinţă să fie transferate în computerul personal şi modificate cu ajutorul programelor de grafică instalate în computer. Singurele limitări sunt date de calitatea imaginilor şi de numărul maxim al

acestora care se poate stoca în memoria camerei.

### Activitatea de învăţare 6.4: Porturi şi dispozitive de intrare

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice scopul şi caracteristicile porturilor şi cablurilor

Tipul activităţii: Studiu de caz

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- timp de lucru recomandat 20 minute

Numele şi prenumele elevului ……………………………………..

Data: …………………………..

Conţinutul: Identificarea scopului şi a caracteristicilor porturilor şi cablurilor.

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la porturi şi cabluri.

Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru:

- Observaţi cu atenţie următoarele porturi (porturile de intrare/ieşire ale unui calculator conectează echipamente periferice cum ar fi imprimante, scannere şi echipamente portabile) şi cabluri întâlnite la un sistem de calcul şi prezentaţi semnificaţia fiecăruia.

- Identificaţi aceste componente, la un sistem de calcul, pe durata efectuării stagiului de practică la agentul economic ştiind că porturile  si cablurile utilizate în mod curent sunt de tip: Serial, USB, FireWire, Paralel, SCSI, Retea, PS/2, Audio, Video .

- Componentele hardware conectate la unitatea centrală prin porturi şi cabluri sunt : tastatura, mouse-ul, monitorul, boxele, imprimanta, hardiscul extern, cititorul de carduri, alte unităţi de stocare externă,  etc. Întocmiţi un album cu aceste componente şi precizaţi semnificaţia semnificaţia lor.

- Ţinând cont de compatibilitatea componentelor hardware, de oferta unor firme de specialitate alcătuiţi un model de sistem de calcul .

Pentru rezolvarea acestei activităţi de învăţare folosiţi fişa de documentare 6.1, material bibliografic, Internet-ul, reviste de specialitate.

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate.

### Activitatea de învăţare 6.5: Scanner-ul

Competenţa: C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice

Obiective:

- să cunoască rolul funcţional al scaner-ului

- să descrie performanţele scaner-ului

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura în grupuri mici(2-3 elevi)

- timp de lucru recomandat 15 minute

Conţinutul: Performanţele scanner-ului

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să înţelegeţi funcţionarea scanner-ului.

Enunţ: Pornind de la următoarele două enunţuri incomplete, realizaţi un eseu de   aproximativ 10 rânduri, în care să dezvoltaţi ideile conţinute în enunţuri. În realizarea eseului trebuie să folosiţi minim 7 termeni din lista de mai jos.

„Scaner-ul este comparabil cu un copiator, el transformă .…………………………………………….

„Manipularea imaginilor scanate se face ………………………………………… .

Lista de termeni: comparabil, copiator, imaginile, format, digital, calculator, hârtie, programe, operaţie, grafică, text, convertirea, specializate, aplicaţiile.

Evaluare : - câte 1 punct pentru fiecare cuvânt corect folosit în context.

- 3 puncte pentru coerenţă şi corelare cu tema dată.

Dacă aţi realizat cerinţa, puteţi trece la următoarea activitate. În cazul în care nu aţi reuşit, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 5.5: Scaner-ul

Scaner-ul este comparabil cu un copiator. Transformă imaginile (fotografii, schiţe, chiar şi texte) în format digital. “Copia” nu este însă obţinută pe hârtie ca la copiatoare, ci este trimisă în calculator, deci este “digitizată”. Aceste imagini pot fi modificate, redimensionate şi printate. Manipularea imaginilor scanate se face în interiorul calculatorului, folosind diferite programe de grafică. De asemeni se poate scana text şi se poate converti nu în imagine, ci în text care mai apoi poate fi modificat, salvat, printat, cu ajutorul unui editor de texte. Există un număr de programe specializate care

realizează aceasta operaţie, numite în general OCR – Optical Character Recognition – programe ce sunt special făcute pentru convertirea textului printat în text editabil cu aplicaţiile proprii.

# Tema 6 Descrierea componentelor unui sistem de calcul

## Fişa de documentare 6.3: Dispozitive de ieşire

Dispozitive de ieşire – extragerea datelor se face prin intermediul acestor dispozitive, dupa prelucrarea în calculator. Datele sunt extrase în forma optică (pe hârtie sau pe ecran) sau într-una acustică (sunete şi muzică).

Monitorul (VDU – Visual Display Unit) - este dispozitivul de ieşire standard. Dacă PC-ul nu ar afişa pe monitor datele curente, lucrul cu calculatorul ar fi imposibil. Monitorul este un ecran de tip televizor şi poate fi de diferite mărimi, cele mai obişnuite fiind cele de 15 '' până la cele de 21 ''.

O calitate proastă a monitorului sau un monitor întreţinut greşit poate afecta vederea utilizatorului. Monitorul cu tub catodic este cel mai folosit tip. Imaginea este formată (ca la televizoare) pe suprafaţa unui tub cu raze catodice. Dezavantajul ar fi că ocupă mult spaţiu.

Monitoarele flat screen (monitoarele cu ecran plat) – dacă monitoarele tradiţionale se bazau pe acceaşi tehnologie ca şi televizoarele, monitoarele moderne au ecran plat LCD – Liquid Crystal Display. Acestea au avantajul de a ocupa mai puţin loc pe birou şi folosesc mai puţină energie decât monitoarele tradiţionale.

Calitatea unui monitor este dată de:

Mărimea eranului (dimensiunea diagonalei) măsurată în inch sau ţoli (1 inch/tol=2,54 cm).

Rezoluţia – măsurată în pixeli (punct de imagine) – cu cât este mai înaltă rezoluţia, cu atât este mai mare numărul de puncte de imagine în care este împărţit ecranul şi deci, este mai clară imaginea.

Frecvenţa cadrelor – măsurată în Hertz – arată de câte ori pe secundă este reîmprospătată imaginea (se regenerează o nouă imagine).

Aspectul ergonomic – se referă mai ales, la radiaţia monitorului, cunoscându-se faptul că multe ore petrecute în faţa calculatorului provoacă probleme ochilor. Multe jocuri necesită instalarea de plăci video cu grafică cât mai performantă pentru a putea rula. Plăcile video avansate conţin propriul lor CPU care efectuează numai operaţii pentru afişarea imaginilor pe ecran. Trebuie ţinut cont de asemeni că o placă grafică performantă la un monent, se poate doveni depăşită peste 2-3 ani.

Instrumente de proiecţie - aceste dispozitive de proiecţie pot fi ataşate computerului şi sunt utile atunci când avem nevoie să facem o prezentare unui grup de persoane. Astfel de prezentări pot fi făcute în Power Point şi se folosesc atât în vânzări cât şi în instituţiile de învăţământ. La achiziţionarea unui astfel de dispozitiv trebuie avută în vedere rezoluţia (minim XGA) şi luminozitatea lămpii (cu cât mai mare cu atât mai bine). Alţi factori ce ar trebui luaţi în considerare sunt zgomotul şi costul schimbării pieselor în cazul defectării acestora.

Imprimanta – pentru ca datele prelucrate pe calculator să fie obtţnute din nou pe hârtie, este necesară o imprimantă. Există mai multe tipuri de imprimante, ce se disting dupa tehnica de imprimare.

Imprimanta cu pini (matricială) - lucrează prin rularea unui rând de pini peste o bandă de cerneală.Cu câţi mai mulţi pini are imprimanta, cu atât calitatea este mai bună. Imprimantele matriciale moderne folosesc 24 de pini. Este foarte ieftină, are nevoie de o hârtie specială (fără fire), dar este neplăcut de zgomotoasă şi este pe cale de dispariţie. Imprimantele matriciale sunt folosite pentru un volum foarte mare şi calitatea nu este importantă. (exemplu, companiile care printează statele de plată)

Imprimanta cu jet de cerneală- funcţionează prin pulverizarea a unor jeturi mici de cerneală pe pagină. Imprimantele cu cerneală sunt mult mai silenţioase în comparaţie cu cele matriciale, nu necesită hârtie specială. Imprimantele cu jet de cerneală sunt ideale pentru printarea unui volum relativ mic, calitatea fiind o prioritate, pe când viteza nu.

Imprimanta cu laser – lucrează cu un toner, asemănător unui copiator. Foloseşte hârtie normală, dar este foarte scumpă, mai ales cea color şi, de aceea, este mai puţin accesibilă utilizatorului normal. Organizaţiile mari folosesc de regulă imprimantele laser pentru că sunt foarte rapide şi oferă o calitate a imprimării ridicată. De regulă aceste imprimate sunt conectate la computere prin intermediul reţelei. Aceasta semnifică că fiecare persoană care are un computer legat la reţea poate accesa imprimanta şi nu are nevoie de una personală. Imprimantele cu laser au avantajul printării rapide la o calitate foarte bună. Se numesc imprimante laser deoarece conţin un mic laser în interiorul lor.

Imprimantele laser color – deşi majoritatea imprimantelor laser printează în alb şi negru (monocrome), au apărut imprimante laser color. Deşi rezultatul printării este excelent, trebuie ţinut cont de faptul că atunci când se printează color, preţul pe pagină poate fi foarte ridicat, comparând cu cel al printării monocrome.

Plotter-ul (trasatorul) - sunt dispozitive de ieşire similare imprimantelor, dar permit printarea imaginilor mari. Se folosesc în sectoarele de design şi cercetare pentru tipărirea planurilor şi a desenelor de constructii.

Când cumpăraţi o imprimantă trebuie să aveţi în vedere următoarele caracteristici: calitatea imprimării sau rezoluţia (măsurată în dpi=dots per inch), viteza de lucru (în pagini/minut sau caractere tipărite pe secundă), modalitatea de alimentare cu hârtie şi zgomotul (măsurat în decibeli). Costul întreţinerii unei imprimante trebuie de asemenea luat in considerare. De exemplu, când tonerul se termină, trebuie înlocuit şi uneori costul este foarte ridicat. Întreţinerea imprimantelelor cu jet de cerneală poate fi de asemeni destul de scumpă.

Memoria imprimantelor – fiecare imprimantă are un chip propriu de memorie. Atunci când printăm imagini foarte mari şi dorim o calitate bună, trebuie luată în considerare şi posibilitatea adăugarii de memorie imprimantei. Această operaţie ar trebui făcută de o persoană specializată.

Dispozitive acustice – sunt dispozitive de ieşire pentru sunet. Sunt utilizate pentru a asculta muzica, la rularea programelor de instruire, în special studiul limbilor străine. Sunt deja considerate o componentă standard al unui PC. De multe ori monitoarele sunt construite având deja speaker-ele încorporate.

Sintetizatoarele de voce – permit computerului să citească utilizatorului textul de pe ecran. Beneficiile sunt foarte mari, deoarece utilizatorul nu mai este legat de computer prin imagine.

Dispozitive de intrare/ieşire - unele dispozitive sunt atât dispozitive de intrare, cât şi de ieşire.

Modemul este un dispozitiv care permite transmiterea datelor prin linii telefonice informaţiile prelucrate pe calculator sunt stocate digital, în timp ce liniile telefonice sunt transmise în format analogic.

Modemul converteşte datele în sunete care sunt trimise de-a lungul liniei de telefon, iar la primire, modemul converteşte sunetul înapoi în date. Dacă utilizatorul doreşte să se conecteze la Internet, va avea nevoie de un modem (sau un dispozitiv echivalent). Dacă reţeaua este una ISDN sau cablu, atunci va fi necesar un dispozitiv similar modemului.

Touch screen - poate afişa un meniu (dispozitiv de ieşire) şi poate accepta intrarea atunci când sunt atinse meniurile afişate pe ecran (dispozitiv de intrare).

### Activitatea de învăţare 6.6: Caracteristicile monitorului

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să enumere categoriile de monitoare

- să identifice caracteristicile monitoarelor

- Tipul activităţii: Învăţarea  prin categorisire

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- timp de lucru recomandat 15 minute

Conţinutul: Caracteristicile monitoarelor

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să identificaţi tipuri de monitoare, din diferite categorii.

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 6.3, caiet de notiţe), enumeraţi categoriile de monitoare şi caracteristicile corespunzătoare fiecărui monitor.

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

Dacă aţi obţinut suficiente informaţii, puteţi trece la următoarea activitate , în caz contrar, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 6.6: Caracteristicile monitorului

Monitorul (VDU – Visual Display Unit) - este dispozitivul de ieşire standard. Dacă PC-ul nu ar afişa pe monitor datele curente, lucrul cu calculatorul ar fi imposibil. Monitorul este un ecran de tip televizor şi poate fi de diferite mărimi, cele mai obişnuite fiind cele de 15 '' până la cele de 21 ''.

O calitate proastă a monitorului sau un monitor întreţinut greşit poate afecta vederea utilizatorului. Monitorul cu tub catodic este cel mai folosit tip. Imaginea este formată (ca la televizoare) pe suprafaţa unui tub cu raze catodice. Dezavantajul ar fi că ocupă mult spaţiu.

Monitoarele flat screen (monitoarele cu ecran plat) – dacă monitoarele tradiţionale se bazau pe acceaşi tehnologie ca şi televizoarele, monitoarele moderne au ecran plat LCD – Liquid Crystal Display. Acestea au avantajul de a ocupa mai puţin loc pe birou şi folosesc mai puţină energie decât monitoarele tradiţionale.

Calitatea unui monitor este dată de:

Mărimea eranului (dimensiunea diagonalei) măsurată în inch sau ţoli (1 inch/tol=2,54 cm).

Rezoluţia – măsurată în pixeli (punct de imagine) – cu cât este mai înaltă rezoluţia, cu atât este mai mare numărul de puncte de imagine în care este împărţit ecranul şi deci, este mai clară imaginea.

Frecvenţa cadrelor – măsurată în Hertz – arată de câte ori pe secundă este reîmprospătată imaginea (se regenerează o nouă imagine).

Aspectul ergonomic – se referă mai ales, la radiaţia monitorului, cunoscându-se faptul că multe ore petrecute în faţa calculatorului provoacă probleme ochilor. Multe jocuri necesită instalarea de plăci video cu grafică cât mai performantă pentru a putea rula. Plăcile video avansate conţin propriul lor CPU care efectuează numai operaţii pentru afişarea imaginilor pe ecran. Trebuie ţinut cont de asemeni că o placă grafică performantă la un monent, se poate doveni depăşită peste 2-3 ani.

### Activitatea de învăţare 6.7: Imprimanta

Competenţa: C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice

Obiective:

- să cunoască rolul funcţional al imprimantei

- să descrie performanţele imprimantei

Tipul activităţii: Referat

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individua

- activitatea este recomandată elevilor avansaţi, care au rezolvat bine celelalte sarcini de lucru

- timp de lucru recomandat 2 săptămâni

Conţinutul: Analiza funcţionării imprimantelor.

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să înţelegeţi funcţionarea imprimantei, să cunoaşteţi caracteristicile acesteia când doriţi să o cumpăraţi.

Enunţ: Întocmiţi într-o perioadă de 2 săptămâni un referat utilizând surse documentare concrete(filme documentareTV, internet, pliante, articole din ziare, vizite de studiu) în care să prezentaţi un model de imprimantă. Acesta se va finaliza cu un raport care să aibă în vedere: calitatea imprimării sau rezoluţia (măsurată în dpi=dots per inch), viteza de lucru (în pagini/minut sau caractere tipărite pe secundă), modalitatea de alimentare cu hârtie şi zgomotul (măsurat în decibeli), costul întreţinerii, impactul ei asupra vieţii social-economice.

Se recomandă consultarea fişei de documentare 6.3, a caietului de notiţe, a materialului bibliografic.

Evaluare: Elevii vor prezenta concluziile studiului în faţa clasei.

# Tema 7 Caracteristicile componentelor unui sistem de calcul

## Fişa de documentare 7.1: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului

Unitatea centrală de prelucrare (UCP) este considerată creierul calculatorului. Este cunoscută şi sub numele de procesor. Majoritatea calculelor se efectuează în procesor. În termeni de putere de procesare, unitatea centrală de prelucrare este cea mai importantă componentă a unui calculator. UCP-urile sunt fabricate sub diverse forme, fiecare stil având nevoie de un anumit tip de slot sau socket pe placa de bază. Cei mai cunoscuţi producători de microprocesoare sunt Intel si AMD.

Socketul sau slotul unui procesor este conectorul care joacă rol de interfaţă între placa de bază şi procesor. Majoritatea sockeţilor şi procesoarelor folosite la ora actuală au la baza arhitectura pin grid array (PGA), în care pinii de pe partea de dedesubt a procesorului sunt inseraţi în socket, fără a folosi forţa (zero insertion force - ZIF). ZIF se referă la forţa necesară pentru a insera un procesor într-un socket sau slot de pe placa de bază. Procesoarele bazate pe sloturi sunt proiectate în forma de cartuş şi intră într-un slot asemănător cu cele folosite de plăcile de extensie. Figura următoare prezintă cele mai comune specificaţii ale unei UCP.

Unitatea de procesare execută un program, care reprezintă o secvenţă de instrucţiuni stocate în prealabil. Fiecare model de procesor are un set de instrucţiuni pe care le execută. Procesorul execută programul prin procesarea fiecărei secvenţe de date după cum este ghidat de program şi de setul de instrucţiuni. În timp ce unitatea centrală de procesare execută un pas din program, instrucţiunile rămase şi datele sunt stocate în apropiere într-o memorie specială numită cache. Există două arhitecturi majore ale setului de instrucţiuni:

- Reduced Instruction Set Computer (RISC) Aceste arhitecturi folosesc un set relativ mic de instrucţiuni şi chip-urile RISC sunt proiectate să execute aceste instrucţiuni foarte rapid.

- Complex Instruction Set Computer (CISC) Aceste arhitecturi folosesc un set larg de instrucţiuni, rezultând mai puţini paşi executaţi pentru o operaţie.

Unele procesoare încorporează hyperthreading pentru o creştere de performanţă. În cazul folosirii tehnicii hiperthreading, unitatea centrală de procesare poate executa simultan mai multe segmente de cod pe fiecare bandă de asamblare. Pentru un sistem de operare, un singur procesor care foloseşte hyperthreading apare ca două procesoare.

Puterea unui procesor este măsurată prin viteza şi cantitatea de date pe care o poate procesa. Viteza unui procesor este evaluată în ciclii pe secundă. Viteza unui procesor actual este măsurată în milioane de ciclii pe secundă, numiţi megahertzi (MHz) sau miliarde de ciclii pe secundă, numiţi gigahertzi (GHz). Cantitatea de date pe care un procesor o poate procesa la un moment dat depinde de magistrala de date a procesorului. Aceasta este numită şi magistrala procesorului sau front side bus (FSB). Cu cât magistrala este mai mare, cu atât este mai puternic procesorul. Procesoarele actuale au o magistrală de date de 32 sau 64 de biţi.

Overclocking-ul este o tehnică folosită pentru a determina procesorul să funcţioneze la o viteză mai mare decât specificaţiile originale. Overclocking-ul nu este o metodă sigură de creştere a performanţei unui calculator şi poate avea ca efect defectarea procesorului.

MMX este un set de instrucţiuni multimedia încorporate în procesoarele Intel. Procesoarele care suportă MMX pot efectua multe operaţii multimedia obişnuite care sunt efectuate de obicei de plăci de sunet sau video separate. Totuşi, doar aplicaţiile software scrise special pentru a apela instructiuni MMX pot folosi avantajele acestui set de instrucţiuni.

Cele mai noi tehnologii de proiectare a procesoarelor a rezultat în găsirea de noi moduri de a încorpora mai multe unităţi centrale de prelucrare pe acelaşi cip. Mai multe procesoare sunt capabile să proceseze concurent mai multe instrucţuni:

- Procesoare Single Core. Un singur nucleu (core) aflat pe cip se ocupă de toate prelucrările. Un producător de plăci de bază poate asigura socketuri pentru mai mult de un singur procesor, dând astfel posibilitatea de a construi un calculator multi-procesor puternic.

- Procesoare Dual Core. Două nuclee într-un singur cip în care ambele nuclee procesează informaţia simultan.

UCP şi ansamblul radiator/ventilator pot fi instalate pe placa de bază înainte ca aceasta să fie montată în carcasă.

Unitatea centrală de prelucrare (UCP). Figura 1 ilustrează un prim-plan al unităţii centrale de procesare şi al plăcii de bază. UCP şi placa de bază sunt sensibile la descărcările electrostatice. Atunci când manevraţi o UCP şi o placă de bază, asiguraţi-vă că acestea sunt aşezate pe un covor antistatic împământat. Ar trebui să purtaţi o brăţară antistatică atunci când lucraţi cu aceste componente.

Când manevraţi o UCP, să nu atingeţi niciodată contactele acesteia.

UCP este securizată în socket-ul său de pe placa de bază printr-un sistem de pârghie/clemă. Socket-urile UCP din ziua de astăzi sunt socket-uri ZIF (Zero Insertion Force - Forta Zero la Inserţie - nu trebuie întâmpinată nici o forţă la introducerea lor). Ar trebui să fiţi familiarizaţi cu sistemul de pârghie/clemă înainte de a încerca să instalaţi UCP în socket-ul plăcii de bază.

Pasta termoconductoare ajută la păstrarea rece a UCP.

Figura 2 ilustrează cum se aplică pasta termoconductoare pe UCP.

Atunci când instalaţi o UCP uzată, curataţi-o împreună cu baza radiatorului folosind alcool izopropilic. Această manevră curaţă orice urmă de pasta termoconductoare anterioară. Suprafeţele sunt acum pregătite pentru un nou strat de pastă termoconductoare. Urmăriţi toate recomandările producătorului referitoare la aplicarea pastei termoconductoare.

Ansamblul Radiator/Ventilator. Figura 3 ilustrează un ansamblu radiator/ventilator. Este un echipament de răcire compus din două părţi. Radiatorul atrage căldura dinspre procesor. Ventilatorul îndepărtează căldura de la radiator. Ansamblul radiator/ventilator are de regulă un conector de alimentare cu 3 pini.

Figura 4 ilustrează conectorul şi legătura ansamblului radiator/ventilator cu placa de bază.

### Activitatea de învăţare 7.1: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice caracteristicile CPU

- să cunoască funcţionarea CPU

- să enumere tipuri de arhitecturi ale setului de instrucţiuni

- să precizeze specificaţiile socketului

Tipul activităţii: Diagrama păianjen

Sugestii:    - activitatea se poate desfăşura individual sau pe grupe mici (2-3 elevi),este posibil ca o grupă să întocmească diagrama unui mod de conexiune şi să expună colegilor rezultatele; dacă o grupă rezolvă  mai repede exerciţiul poate întocmi altă diagramă.

- timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Identificarea elementelor specifice CPU.

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la unitatea centrală de prelucrare.

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 6.4, caiet de notiţe, material bibliografic) obţineţi informaţii despre unitatea centrală de prelucrare şi organizaţi-le după modelul următor:

:

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate.

Dacă aţi obţinut suficiente informaţii, puteţi trece la următoarea activitate , în caz contrar, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 7.1: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului

### Activitatea de învăţare 7.2: Specificaţii ale socketului

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să cunoască rolul socketului, arhitectura

- să descrie utilitatea socketului

Tipul activităţii: Expansiune

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura în grupuri mici(2-3 elevi)

- timp de lucru recomandat 15 minute

Conţinutul: Specificaţii ale socketului

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să înţelegeţi rolul socketului.

Enunţ: Pornind de la următoarele două enunţuri incomplete, realizaţi un eseu de   aproximativ 10 rânduri, în care să dezvoltaţi ideile conţinute în enunţuri. În realizarea eseului trebuie să folosiţi minim 7 termeni din lista de mai jos.

„UCP-urile sunt fabricate sub diverse forme, fiecare stil având nevoie de un anumit tip de …………………………………………….

„Socketul sau slotul unui procesor este conectorul care joacă rol de ………………………………………… .

Lista de termeni: placa de bază, microprocesoare, interfaţă, arhitectura, pin grid array (PGA), ZIF, procesoarele, sloturi, cartuş, plăcile de extensie.

Evaluare : - câte 1 punct pentru fiecare cuvânt corect folosit în context

- 3 puncte pentru coerenţă şi corelare cu tema dată.

Dacă aţi realizat cerinţa, puteţi trece la următoarea activitate. În cazul în care nu aţi reuşit, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 7.2: Specificaţii ale socketului

UCP-urile sunt fabricate sub diverse forme, fiecare stil având nevoie de un anumit tip de slot sau socket pe placa de bază. Cei mai cunoscuţi producători de microprocesoare sunt Intelşi AMD.

Socketul sau slotul unui procesor este conectorul care joacă rol de interfaţă între placa de bază şi procesor. Majoritatea sockeţilor şi procesoarelor folosite la ora actuală au la baza arhitectura pin grid array (PGA), în care pinii de pe partea de dedesubt a procesorului sunt inseraţi în socket, fără a folosi forţa (zero insertion force - ZIF). ZIF se referă la forţa necesară pentru a insera un procesor într-un socket sau slot de pe placa de bază. Procesoarele bazate pe sloturi sunt proiectate în forma de cartuş şi intră într-un slot asemănător cu cele folosite de plăcile de extensie. Figura următoare prezintă cele mai comune specificaţii ale unei UCP.

### Activitatea de învăţare 7.3: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului

Competenţa: C2. Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice

Obiective:

- să identifice caracteristicile CPU

- să cunoască funcţionarea CPU

- să enumere tipuri de arhitecturi ale setului de instrucţiuni

- să precizeze specificaţiile socketului

Tipul activităţii: Cubul (Situaţia problemă este simbolizată de un cub, pe ale cărei feţe sunt înscrise sarcini: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează)

Sugestii:   - clasa de elevi este împărţită în 6 grupe, fiecare având câte un coordonator. Fiecare coordonator rostogoleşte aleatoriu cubul. Faţa de sus a cubului (atunci când acesta rămâne nemişcat) va indica sarcina grupului respectiv cu privire la problema dată (descrie, analizează, etc.).

- timp de lucru 40 minute

Conţinutul: Descrierea, caracterizarea tipurilor de CPU şi specificaţiile socketului.

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la unitatea centrală de prelucrare(CPU).

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 6.4, caiet de notiţe, material bibliografic, internet) obţineţi informaţii despre unitatea centrală de prelucrare şi organizaţi-le după modelul următor:

Descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează.

Toate cuvintele de mai sus se referă la tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului.

Vom urmări să asociem fiecărui cuvânt elementele cele mai importante referitoare la tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului. Vom realiza 6 pătrate (fiecare simbolizând feţele unui cub) în care vom scrie cate un cuvânt. Când vom da clik pe dreptunghi se va afişa informaţia corespunzătoare.

Când cubul se rostogoleşte el se va opri cu una din cele 6 feţe în sus. Atunci se trece la aplicaţiile verbului scris pe faţa cubului, verb care se referă la tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului.

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate.

Dacă aţi obţinut suficiente informaţii, puteţi trece la următoarea activitate , în caz contrar, consultaţi Anexa 1 şi refaceţi activitatea.

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 6.10: Tipuri de CPU şi specificaţii ale socketului

Descrie:

Unitatea centrală de prelucrare (UCP) este considerată creierul calculatorului. Este cunoscută şi sub numele de procesor. Majoritatea calculelor se efectuează în procesor. În termeni de putere de procesare, unitatea centrală de prelucrare este cea mai importantă componentă a unui calculator. UCP-urile sunt fabricate sub diverse forme, fiecare stil având nevoie de un anumit tip de slot sau socket pe placa de bază. Cei mai cunoscuţi producători de microprocesoare sunt Intel si AMD.

Socketul sau slotul unui procesor este conectorul care joacă rol de interfaţă între placa de bază şi procesor. Majoritatea sockeţilor şi procesoarelor folosite la ora actuală au la baza arhitectura pin grid array (PGA), în care pinii de pe partea de dedesubt a procesorului sunt inseraţi în socket, fără a folosi forţa (zero insertion force - ZIF). ZIF se referă la forţa necesară pentru a insera un procesor într-un socket sau slot de pe placa de bază. Procesoarele bazate pe sloturi sunt proiectate în forma de cartuş şi intră într-un slot asemănător cu cele folosite de plăcile de extensie.

Compară:

Analizează:

Unitatea de procesare execută un program, care reprezintă o secvenţă de instrucţiuni stocate în prealabil. Fiecare model de procesor are un set de instrucţiuni pe care le execută. Procesorul execută programul prin procesarea fiecărei secvenţe de date după cum este ghidat de program şi de setul de instrucţiuni. În timp ce unitatea centrală de procesare execută un pas din program, instrucţiunile rămase şi datele sunt stocate în apropiere într-o memorie specială numită cache.

Asociază:

Există două arhitecturi majore ale setului de instrucţiuni:

- Reduced Instruction Set Computer (RISC) Aceste arhitecturi folosesc un set relativ mic de instrucţiuni şi chip-urile RISC sunt proiectate să execute aceste instrucţiuni foarte rapid.

- Complex Instruction Set Computer (CISC) Aceste arhitecturi folosesc un set larg de instrucţiuni, rezultând mai puţini paşi executaţi pentru o operaţie.

Aplică:

Cele mai noi tehnologii de proiectare a procesoarelor a rezultat în găsirea de noi moduri de a încorpora mai multe unităţi centrale de prelucrare pe acelaşi cip. Mai multe procesoare sunt capabile să proceseze concurent mai multe instrucţuni:

- Procesoare Single Core. Un singur nucleu (core) aflat pe cip se ocupă de toate prelucrările. Un producător de plăci de bază poate asigura socketuri pentru mai mult de un singur procesor, dând astfel posibilitatea de a construi un calculator multi-procesor puternic.

- Procesoare Dual Core. Două nuclee într-un singur cip în care ambele nuclee procesează informaţia simultan.

Argumentează:

Puterea unui procesor este măsurată prin viteza şi cantitatea de date pe care o poate procesa. Viteza unui procesor este evaluată în ciclii pe secundă. Viteza unui procesor actual este măsurată în milioane de ciclii pe secundă, numiţi megahertzi (MHz) sau miliarde de ciclii pe secundă, numiţi gigahertzi (GHz). Cantitatea de date pe care un procesor o poate procesa la un moment dat depinde de magistrala de date a procesorului. Aceasta este numită şi magistrala procesorului sau front side bus (FSB). Cu cât magistrala este mai mare, cu atât este mai puternic procesorul. Procesoarele actuale au o magistrală de date de 32 sau 64 de biţi.

# Tema 8 Instalarea fizică componentelor unui sistem de calcul

## Fişa de documentare 8.1: Instalarea memoriei RAM

Caracteristicile memoriei interne sunt: capacitatea, timpul de acces şi ciclul de memorie.

- Capacitatea memoriei interne arată dimensiunea depozitului de informaţie;

- Timpul de acces reprezintă intervalul de timp care se scurge din momentul în care s-a emis o cerere de acces la memorie pentru a se executa o operaţie de citire sau scriere şi până în momentul în care a început să se execute efectiv operaţia respectivă. Se măsoară în microsecunde sau monosecunde;

- Ciclul de memorie reprezintă intervalul de timp în care se realizează o operaţie în memorie (citire sau scriere). Se măsoară în microsecunde sau monosecunde.

Există două tipuri de memorie internă:

  - memorie ROM;

  - memorie RAM.

RAM – Random Access Memory - este memoria temporară în care sistemul de operare este încărcat atunci când deschidem calculatorul şi unde aplicaţiile noastre sunt copiate atunci când le pornim.

Deoarece această memorie este volatilă, este necesar ca datele prelucrate să fie salvate (memorate), ca atunci când închidem calculatorul, aceste date să nu se piardă. Ca regulă, cu cât avem mai mult RAM, cu atât este mai bine şi cu atât mai bine va funcţiona calculatorul. Cel mai des întâlnim memorii de 128 Megabytes instalate în PC-uri.

ROM – BIOS (Read Only Memory – Basic Input Output System) - este un cip special care se găseşte pe placa de bază. Conţine software pe care calculatorul îl rulează în timpul procedurii de start. Conţine software care permite computerului să lucreze cu sistemul de operare, de exemplu este responsabil pentru copierea în RAM a sistemului de operare atunci când deschidem calculatorul.

Capacitatea memoriei interne a unui calculator este dimensiunea memoriei RAM şi este o caracteristică de performanţă a sistemului. De memoria RAM depinde lungimea maximă a unui program care poate fi încărcat într-o sesiune de lucru şi executat de procesor. Noile generaţii de calculatoare sunt dotate cu memorie CMOS permanentă, în care se poate scrie şi citi. Această memorie păstrează conţinutul în afara sesiunii de lucru, deoarece are un acumulator propriu care îi asigură alimentarea atunci când este oprit. În CMOS sunt păstrate informaţii despre configurarea calculatorului, tipul şi capacitatea HDD, tipul FDD, capacitatea memoriei interne, data calendaristică, parola de acces, etc. Aceste informaţii pot fi modificate de utilizator atunci când se reconfigurează calculatorul. Acumulatorul acestei memorii se încarcă singur atunci când se alimentează calculatorul.

Calculatoarele au o memorie mai specială numită memoria CACHE. Aceasta aparţine microprocesorului şi este o memorie tampon între memoria RAM şi microprocesor.

Memoria CACHE este o memorie mult mai rapidă decât memoria RAM. Microprocesorul este şi el mai rapid decât memoria RAM, de aceea la execuţia unui program este posibil ca microprocesorul să aştepte după memoria RAM. Timpii de aşteptare pot fi eliminaţi dacă microprocesorul este dotat cu memorie CACHE, unde pot fi aduse din RAM blocuri de instrucţiuni pentru a fi executate de microprocesor. Cu cât memoria CACHE este mai mare, cu atât creşte viteza de lucru a calculatorului.

Instalarea memoriei RAM

Ca UCP şi ansamblul radiator/ventilator, memoria RAM este instalată pe placa de bază înainte de a o fixa în carcasa calculatorului.

Înainte de a instala un modul de memorie, consultaţi documentaţia plăcii de bază sau website-ul producătorului pentru a vă asigura că memoria RAM este compatibilă cu placa de bază.

Memoria RAM asigură stocarea temporară de date pentru UCP în timpul funcţionării calculatorului. Memoria RAM este o memorie volatilă, ceea ce înseamnă că conţinutul acesteia se pierde odată cu stingerea calculatorului. În general, mai multă memorie RAM sporeşte performanţele calculatorului.

Urmaţi aceşti paşi pentru instalarea memoriei RAM:

- Aliniaţi memoria RAM cu slotul de memorie şi apăsaţi până când dispozitivele laterale de prindere au intrat în poziţie.

- Asiguraţi-vă că dispozitivele laterale de prindere au fixat modulul RAM. Verificaţi vizual eventuale contacte expuse.

Repetaţi aceşti paşi pentru module suplimentare de memorie RAM.

Cerinţele de sistem pentru un desktop virtual includ: o memorie RAM de minimum 512 MB şi un sistem de operare Windows 2000 sau XP.

Localizaţi slot-urile pentru RAM pe placa de bază.

Asiguraţi-vă că nici unul din contactele modulului RAM nu este vizibil. Reaşezaţi modulul RAM dacă este necesar.

Verificaţi butoanele de fixare pentru a vă asigura ca modulul RAM este bine prins.

Instalaţi module RAM suplimentare folosind aceeasi procedură.

### Activitatea de învăţare 8.1: Identificarea memoriei RAM şi ROM

Competenţa: C3. Interconectează circuite şi sisteme electronice în tehnica de calcul

Obiective:

- să identifice memoriile RAM şi ROM, pe baza documentaţiei tehnice şi în limita performanţelor impuse prin sarcina de lucru

Tipul activităţii: Rezumare

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- timp de lucru recomandat 20 minute

Numele şi prenumele elevului ……………………………………..

Data: …………………………..

Conţinutul: Identificarea memoriilor RAM şi ROM

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi informaţiile referitoare la memoria internă.

Enunţ: Realizaţi o comparaţie între memoriile RAM şi ROM; găsiţi avantajele şi dezavantajele fiecărui tip de memorie.

Pentru rezolvarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea fişei de documentare 8.1.

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate.

### Activitatea de învăţare 8.2: Instalarea memoriei RAM

Competenţa: C3. Interconectează circuite şi sisteme electronice în tehnica de calcul

Obiective:

- să cunoască caracteristicile memoriei interne

- să descrie etapele necesare instalării memoriei RAM

- Tipul activităţii: Problematizarea

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Analizarea modului de instalare a memoriei RAM

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să explicaţi particularităţile memoriei RAM, şi modul de instalare a memoriei RAM

Enunţ: 1. Prezentaţi caracteristicile memoriei interne

2. Explicaţi etapele necesare instalării memoriei RAM

3. Completaţi fişa tehnologică pentru instalarea memoriei RAM

4. Comparaţi observaţiile făcute în fişa voastră cu cele ale colegilor care au realizat aceeaşi fişă tehnologică.

| Caracteristici generale ale plăcii de bază | Componente, resurse necesare | Scule utilizate | Operaţii pregătitoare | Operaţii de montare a componentelor | Finalizarea instalării | Verificarea calităţii montajului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Evaluare: Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

Se va consulta fişa de documentare 8.1.

# Tema 8 Instalarea fizică componentelor unui sistem de calcul

## Fişa de documentare 8.2: Instalarea cablurilor de date

Cablurile de curent/alimentare sunt folosite pentru a distribui electricitate de la sursa de alimentare la placa de bază şi alte componente. Cablurile de date transmit informaţii între placa de bază şi dispozitivele de stocare, precum hard disk-urile. Cablurile adiţionale conectează butoanele şi ledurile din partea frontală a carcasei calculatorului la placa de bază.

Conectarea cablurilor de date

Unităţile se conectează la placa de bază folosind cabluri de date. Unitatea ce este conectată determină tipul de cablu de date folosit. Tipurile de cabluri de date sunt PATA, SATA şi floppy disk.

Cabluri de date PATA. Cablul PATA este uneori denumit "cablul panglică", deoarece este lat şi plat. Cablul PATA poate să aibă 40 sau 80 de conductori. Un cablu PATA are de obicei 3 conectori de 40 de pini. Un conector de la capătul cablului se conectează la placa de bază. Ceilalţi doi se conectează la unităţi. Dacă sunt instalate mai multe unităţi de hard disk, unitatea master ("stăpân") se va conecta la conectorul din capăt. Unitatea slave ("sclav") se va conecta la conectorul din mijloc.

Fig. 1 Cablu de date PATA pentru placa de bază

O dungă pe cablul de date indică pinul 1. Conectaţi cablul PATA în unitate cu indicatorul de pin 1 de pe cablu aliniat la indicatorul de pin 1 de la conectorul unităţii. Indicatorul de pin 1 de pe conectorul unităţii este de obicei cel mai apropriat de conectorul de alimentare de pe unitate. Multe plăci de bază au doua controllere PATA ce asigură suportul pentru maximum patru unităţi PATA.

Cabluri de date SATA. Cablul de date SATA are un conector de 7 pini. Un capăt al cablului este conectat la placa de bază. Celălalt capăt este conectat la orice unitate care are un conector de date SATA.

Cabluri de Date Floppy. Cablul de date al unităţii floppy are un conector de 34 de pini. Asemănător cu cablul de date PATA, cablul de date floppy are o dungă care indică locaţia pinului 1. Un cablu de date floppy are de obicei trei conectori de 34 de pini. Un conector de la capătul cablului se conectează la placa de bază. Ceilalţi doi conectori se conectează la unităţi. Dacă sunt instalate mai multe unităţi floppy, unitatea A: se va conecta la conectorul din capăt. Unitatea B: se va conecta la conectorul din mijloc.

Conectaţi cablul de date floppy în unitatea cu indicatorul de pin 1 de pe cablu aliniat cu indicatorul de pin 1 de pe conectorul din unitate. Plăcile de bază au un singur controller pentru unitatea floppy, ce asigură suport pentru maximum două unităţi floppy.

Dacă pinul 1 de pe cablul de date floppy nu este aliniat cu pinul 1 de pe conectorul de pe unitate, unitatea floppy nu va funcţiona. Nealinierea nu va dăuna unităţii, însă LED-ul de activitate va sta aprins permanent. Pentru a repara această problemă, închideţi calculatorul şi reconectaţi cablurile de date astfel încât pinul 1 de pe cablu şi pinul 1 de pe conector să fie aliniate. Restartaţi calculatorul.

Respectaţi următorii paşi pentru instalarea cablurilor de date:

- Conectaţi capătul destinat plăcii de bază al cablului PATA în socket-ul/soclul plăcii de bază. [Fig. 1]

- Inseraţi conectorul de la capătul îndepărtat al cablului PATA la unitatea optică. [Fig. 2]

- Conectaţi un capăt al cablului SATA în socket-ul de pe placa de bază. [Fig. 3]

- Conectaţi celălalt capăt al cablului SATA în unitatea de hard disk. [Fig. 4]

- Conectaţi capătul destinat plăcii de bază al cablului floppy în soclul de pe placa de bază. [Fig. 5]

- Inseraţi conectorul de la capătul îndepărtat al cablului floppy în unitatea floppy.[Fig. 6]

Fig. 2 Cablu de date PATA pentru dispozitivul optic

Fig. 3 Cablu de date SATA pentru placa de bază

Fig.4 Cablu de date SATA pentru hard disk

Fig. 5 Cablu de date Floppy pentru placa de bază

Fig. 6 Cablu de date Floppy pentru unitatea de dischetă

Activitatea de învăţare 8.3: Identificarea cablurilor de date

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice cablurile de date

- să cunoască caracteristicile cablurilor de date: SATA, PATA, Floppy

Tipul activităţii: Împerechere(potrivire)

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- activitatea se poate face şi pe grupe sau în perechi

- timp de lucru recomandat 20 minute

Conţinutul: Identificarea cablurilor de date

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să identificaţi şi să descrieţi cablurile de date

Enunţ: Folosind surse diferite(fişa de documentare 8.2, caiet de notiţe, cărţi de specialitate) completaţi tabelul de mai jos cu denumirea corespunzătoare a cablurilor de date, din prima linie a tabelului

Cablu de date PATA pentru dispozitivul optic, Cablu de date Floppy pentru unitatea de dischetă, Cablu de date SATA pentru hard disk, Cablu de date Floppy pentru placa de bază, Cablu de date SATA pentru placa de bază

Evaluare: 2puncte pentru fiecare asociere corectă. Consultaţi Anexa 1

### ANEXA 1 Activitatea de învăţare 8.3 Identificarea cablurilor de date

| Cablu de date SATA pentru placa de bază |  |
| --- | --- |
| Cablu de date Floppy pentru placa de bază |  |
| Cablu de date SATA pentru hard disk |  |
| Cablu de date Floppy pentru unitatea de dischetă |  |
| Cablu de date PATA pentru dispozitivul optic |  |

### Activitatea de învăţare 8.4: Cabluri de date

Competenţa: C1. Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice

Obiective:

- să identifice cablurile de date

- să cunoască caracteristicile cablurilor de date: SATA, PATA, Floppy

Tipul activităţii: Harta conceptuală

Sugestii: - activitatea se poate desfăşura individual

- activitatea se poate face şi pe grupe sau în perechi

- timp de lucru recomandat 50 minute

Conţinutul: Întocmirea unei lucrări de laborator care să descrie etapele instalării cablurilor de date

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să identificaţi şi să descrieţi cablurile de date

Enunţ: Elaboraţi o lucrare de laborator care să conţină:

- echipamentul recomandat;

- etapele de parcurs în vederea instalării cablurilor de date ţinând cont de specificul fiecăruia: cablu de date PATA pentru dispozitivul optic, cablu de date Floppy pentru unitatea de dischetă, cablu de date SATA pentru hard disk, cablu de date Floppy pentru placa de bază, cablu de date SATA pentru placa de bază;

- note de recomandare pentru realizarea corectă a etapelor de lucru.

Pentru rezolvarea acestei activităţi de învăţare folosiţi surse diferite(fişa de documentare 8.2, caiet de notiţe, cărţi de specialitate).

Evaluare: Elevii vor prezenta materialele concepute în faţa clasei. Punctajul se acordă în funcţie de corectitudinea informaţiilor.

### Activitatea de învăţare 8.5: Instalarea cablurilor de date

FIŞĂ DE LUCRU

Competenţa: C3. Interconectează circuite şi sisteme electronice în tehnica de calcul

Obiective:

- să cunoască importanţa cablurilor interne într-un sistem de calcul

- să identifice elementele necesare instalării cablurilor de date

- să urmeze etapele pentru instalarea cablurilor de date

Sugestii:

- activitatea se poate face pe grupe

- timp de lucru recomandat 40 minute

Data :                                             Numele elevului :

Desfăşurarea lucrării

Echipamentul recomandat

- Calculatoare cu surse de alimentare, plăci de bază

- Cablu de date pentru hard disk.

- Cablu de date pentru unitatea optică.

- Cablu de date pentru unitatea de dischete.

- Brăţara antistatică şi covorul antistatic

- Trusa de scule

- Manualul plăcii de bază

Etapa 1

Aliniaţi conectorul sursei de alimentare la mufa de pe placa de bază.

Apăsaţi uşor până când clema face clic în locul corespunzător.

Etapa 2

NOTĂ: Acest pas este necesar numai dacă calculatorul dumneavoastră are un conector auxiliar de curent.

Aliniaţi conectorul auxiliar de curent la mufa auxiliară de pe placa de bază.

Apăsaţi uşor până când clema face clic în locul corespunzător.

Etapa 3

Conectaţi la sursa calculatorului hard disk-ul, unitatea optică şi unitatea de dischetă. Asiguraţi-vă că unitatea de dischete are conectorul introdus în locaşul corespunzător.

Etapa 4

NOTĂ: Acest pas este necesar numai dacă PC-ul dumneavoastră are un conector de alimentare pentru ventilator.

Introduceţi conectorul de alimentare pentru ventilator în cea mai apropiată locaţie de alimentare a plăcii de bază.

Etapa 5

NOTĂ: Pinul 1 de pe cablul PATA trebuie să fie aliniat cu Pinul 1 de pe conectorul plăcii de bază şi al conectorului hard disk-ului.

Aliniaţi şi conectaţi cablul de date al unităţii hard disk în conectorul plăcii de bază.

Aliniaţi şi conectaţi celălalt capăt al cablului unităţii de date al hard disk-ului în conectorul hard disk-ului.

Etapa 6

NOTĂ: Pinul 1 de pe cablul PATA trebuie să fie aliniat cu Pinul 1 de pe conectorul plăcii de bază şi al conectorului unităţii optice.

Aliniaţi şi conectaţi cablul de date al unităţii optice în conectorul plăcii de bază.

Aliniaţi şi conectaţi celălalt capăt al cablului de date al unităţii optice în conectorul unităţii optice.

Etapa 7

NOTĂ: Pinul 1 de pe cablul unităţii dischetei trebuie să fie aliniat cu Pinul 1 de pe conectorul plăcii de bază şi al conectorului unităţii de dischete.

Aliniaţi şi conectaţi cablul de date al unităţii dischetei în conectorul plăcii de bază.

Aliniaţi şi conectaţi celălalt capăt al cablului de date al unităţii dischetei în conectorul hard disk-ului.

Pentru sprijin în derularea activităţii solicitaţi ajutorul maistrului de practică sau consultaţi bibliografia de specialitate, fişa de documentare 8.2.

# III. Glosar

| Diodă | Dispozitiv electronic format dintr-o joncţiune pn cu contacte metalice pe cele două regiuni p şi n, introduse într-o capsulă |
| --- | --- |
| Redresoarele | Circuite electronice care transformă energia electrică de curent alternativ în energie electrică pulsatorie de aceeaşi polaritate, având o componentă continuă. |
| Stabilizatoarele | Circuite electronice care se conectează între sursa de alimentare nestabilizată şi consumator, având rolul de a menţine constantă tensiunea sau curentul consumatorului, în raport cu variaţiile tensiunii sursei, ale rezistenţei sarcinii, ale temperaturii ambiante şi a altor factori perturbatori. |
| Amplificare | Procesul de mărire a valorilor instantanee ale unei puteri sau ale altei mărimi, făra a modifica modul de variaţie a mărimii în timp şi folosind energia unor surse de alimentare. |
| Amplificatorul | Cuadripol activ la ieşirea căruia se obţine un semnal proporţional cu semnalul aplicat la intrare, având aceeaşi frecvenţă şi de putere mai mare. |
| Caracteristica de frecvenţă | Dependenţa între modulul factorului de amplificare, de obicei în tensiune, şi frecvenţa semnalului de intrare |
| Tensiunea de decalaj (tensiunea de off-set) | Tensiunea ce trebuie aplicată la intrarea amplificatorului pentru a obţine zero la ieşire. |
| Curent continuu (c.c.) | Deplasarea sarcinilor electrice într-un singur sens |
| Curent alternativ (c.a.) | Deplasarea sarcinilor electrice alternează în timp |
| Schemă electrică | Reprezentarea grafică a structurii circuitului electric |
| Circuit electronic | Ansamblu de componente electronice interconectate |
| Simbolul componentei electronice | Reprezentarea grafică simbolică a componentei electronice |
| Parametrul componentei electronice | Mărime care caracterizează comportarea componentei electronice în timpul utilizării |
| Formă de undă | Proprietate a unei figuri determinată de raporturile dintre diferitele ei dimensiuni |
| Aparat de măsură | Instrument cu rolul de a măsura mărimi electrice |
| Catalog de componente electronice | Culegere de date despre componentele, aparatele şi echipamentele electronice |
| Valoare de catalog | Valoarea numerică a parametrului respectiv, precizată în catalogul de componente electronice |
| Date de catalog | Totalitatea informaţiilor despre componente electronice oferite de catalogul de componente electronice |
| Dispozitivele optoelectronice | Categorie de dispozitive electronice a căror funcţionare presupune existenţa unei radiaţii electromagnetice în domeniul optic. |
| Luminescenţă | Fenomenul de emisie a radiaţiei luminoase. Emisia de lumină în semiconductoare se datorează recombinării radiative a purtătorilor de sarcină. |
| Fotorezistenţa | Resistor realizat dintr-un material semiconductor, a cărei rezistenţă depinde de valoarea intensităţii fluxului luminos. |
| Fotodioda | Dispozitiv optoelectronic realizat pe baza unei joncţiuni pn sau a unui contact metal-semiconductor, polarizat invers. |
| Dioda electroluminescentă -LED | Dispozitiv optoelectronic realizat dintr-o joncţiune pn polarizată direct(tensiunea pea nod este mai mare decât tensiunea pe catod) |
| Fototranzistorul | Dispozitiv optoelectronic realizat pe o structură de tranzistor, al cărui curent de colector este comandat de un flux luminos |
| Optocuplorul | Dispozitiv optoelectronic realizat prin interconectarea unei diode electroluminescente cu un fototranzistor (fotodioda, fototiristor, fotoelement, etc) astfel încât semnalul electric ajuns pe dioda LED să fie transferată de aceasta către fototranzistor |
| Unitate de stocare | Dispozitiv care citeşte sau scrie informaţii de pe/pe un mediu de stocare magnetic sau optic. |
| Hard disk (disc fix) | Dispozitiv cu capacitate de memorare mare pentru stocarea datelor |
| Unitatea flash | Tip de echipament de stocare care se conectează la un port USB |
| Disc Zip | Versiune mai mare a dischetelor, marea diferenţă fiind aceea că o discheta zip poate stoca o cantitate de 100 - 250 MB de date |
| Socketul sau slotul | Conectorul care joacă rol de interfaţă între placa de bază şi procesor |
| Overclocking-ul | Tehnică folosită pentru a determina procesorul să funcţioneze la o viteză mai mare decât specificaţiile originale. |
| MMX | Set de instrucţiuni multimedia încorporate în procesoarele Intel. |
| CPU-unitatea centrală de prelucrare | Cea mai importantă componentă a unui calculator, majoritatea calculelor se fac în procesor |
| RAM – Random Access Memory | Memoria temporară în care sistemul de operare este încărcat atunci când deschidem calculatorul şi unde aplicaţiile noastre sunt copiate atunci când le pornim. |
| ROM – BIOS (Read Only Memory – Basic Input Output System) | Cip special care se găseşte pe placa de bază. Conţine software pe care calculatorul îl rulează în timpul procedurii de start, permite computerului să lucreze cu sistemul de operare. |
| Cablurile de curent/alimentare | Cabluri folosite pentru a distribui electricitate de la sursa de alimentare la placa de bază şi alte componente. |
| Cablurile de date | Transmit informaţii între placa de bază şi dispozitivele de stocare, precum hard disk-urile |
| Cablurile adiţionale | Conectează butoanele şi ledurile din partea frontală a carcasei calculatorului la placa de bază. |
| Cablul PATA | Cablu denumit "cablul panglică", deoarece este lat şi plat, poate să aibă 40 sau 80 de conductori. Un cablu PATA are de obicei 3 conectori de 40 de pini. |
| Cablul de date SATA | Cablu care are un conector de 7 pini. Un capăt al cablului este conectat la placa de bază, iar celălalt capăt este conectat la orice unitate care are un conector de date SATA. |
| Cablul de date al unităţii floppy | Cablu care are un conector de 34 de pini. Asemănător cu cablul de date PATA, cablul de date floppy are o dungă care indică locaţia pinului 1. Are de obicei trei conectori de 34 de pini. |

# IV. Bibliografie

- Dragoş Cosma, Florin Mareş, Doina Dick, Aurelian Chivu, (2008). Electronică-Tehnologii şi măsurări. Bucureşti : CD PRESS

- Constantin Miroiu, Virgil Olaru, (1983). Lucrări practice de componente şi circuite electronice. Bucureşti : EDP

- Dragoş Cosma, Cătălin Dorin Cosma, Aurelian Chivu, Ana Maria Chivu, (2008).Componente şi circuite electronice– Lucrări practice.Editura Arves

- Ibrahim K.F., (2001). Introducere în electronică : Editura Teora

- Nicolae Drăgulănescu. (1989). Agenda Radioelectronistului, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Tehnică.

- Aurelian Chivu, Dragoş Cosma, (2005). Electronică analogică.Electronică digitală – Lucrări practice.Craiova : Editura ARVES

- http://www.cisco.ctcnvk.ro

# Text boxes

Reţea de alimentare de tensiune alternativă

Tr.

R

F

Consumator

RS

u1

0      T/2  T      t

u2

0      T/2  T      t

u3

0    T/2   T       t

u3

0   T/2   T        t

u4

0    T/2   T       t

u4

0    T/2   T        t

u1                       u2                        u3                      u4

Schema bloc generală a unui redresor

ii                                                           ie

ui                                      ue

Schema bloc a unui stabilizator de tensiune

Consumator

Rs

Redresor

Stabilizator

după modul de montaj al elementului de reglaj

- serie

- derivaţie

după complexitatea schemei folosite

- cu amplificator de eroare

- fără amplificator de eroare

după modul de obţinere a semnalului de eroare care comandă elementul de reglaj

- cu compensare

- cu reacţie

Ue

0                      Isc          Ie

R              IR                 Ie

UR                   IZ

Ui                                                    Ue         RS

DZ

Schema electronică a unui stabilizator parametric de tensiune realizat cu o diodă Zener

R              IR                 Ie

UR

DZ1

Ui                                                              Ue2

DZ2    Ue1

Stabilizatoare cu diode legate în serie, cu două tensiuni la ieşire

# Caracteristica de ieşire a stabilizatorului

# Caracteristica de transfer

Ue

UZ

0

0                               Ui

R

Ui                   RS

Ue(V(

0                                          Ui(V(

Ue(V(

0                                          Ie(mA(

Rolul părţilor componente

-transformatorul de reţea, cu ajutorul căruia se obţine în secundar valoarea tensiunii alternative ce trebuie redresatã ;

-redresorul propriu-zis, cu proprietãţi de conducţie unilateralã, la ieşirea căruia se obţine o tensiune (de un singur sens) pulsatorie;

-filtrul de netezire, cu rolul de a micşora pulsaţiile tensiunii redresate, redând o tensiune de formã cât mai apropiatã de cea continuã ;

-rezistenta de sarcinã, pe care se obţine tensiunea continuã.

Clasificare

-după tipul tensiunii alternative redresate (numărul de faze): monofazate şi polifazate;

-după numărul de alternanţe ale curentului alternativ pe care îl redresează: monoalternanţă şi bialternanţă;

-după posibilitatea controlului asupra tensiunii redresate:

redresoare necomandate şi redresoare comandate;

-după natura sarcinii: redresoare cu sarcină rezistivă (R) , redresoare cu sarcină inductivă (RL)  şi redresoare cu sarcină capacitivă (RC)

Definiţie

Redresoarele sunt circuite electronice care transformă energia electrică de curent alternativ în energie electrică pulsatorie de aceeaşi polaritate, având o componentă continuă.

Părţile componente ale schemei bloc

-transformatorul de alimentare

-redresorul propriu-zis

-filtrul

-rezistenţa de sarcină

Redresoare

Rolul părţilor componente

Clasificare

Definiţie

Părţile componente ale schemei bloc

Redresoare

- cu compensare

- cu reacţie

după modul de obţinere a semnalului de eroare care comandă elementul de reglaj

- cu amplificator de eroare

- fără amplificator de eroare

după complexitatea schemei folosite

- serie

- derivaţie

după modul de montaj al elementului de reglaj

Clasificarea stabilizatoarelor

R              IR                 Ie

UR                   IZ

Ui                                                    Ue         RS

DZ

Schema electronică a unui stabilizator parametric de tensiune realizat cu o diodă Zener

R              IR                 Ie

UR

DZ1

Ui                                                              Ue2

DZ2    Ue1

Stabilizatoare cu diode legate în serie, cu două tensiuni la ieşire

Amplificatoare

Reprezentarea amplificatorului ca un cuadripol

Definiţie

Expresia factorului de amplificare

Caracteristica de frecvenţă

Ii                            Ie

Ui                                         Ue

Tipuri de amplificări

Ii                            Ie

Ui                                         Ue

Unitatea centrală de prelucrare -CPU

Arhitecturi ale setului de instrucţiuni

Definiţie

Specificaţii ale socketului

Caracteristicile  CPU

Unitatea centrală de prelucrare -CPU

-Reduced Instruction Set Computer (RISC) Aceste arhitecturi folosesc un set relativ mic de instrucţiuni şi chip-urile RISC sunt proiectate să execute aceste instrucţiuni foarte rapid.

-Complex Instruction Set Computer (CISC) Aceste arhitecturi folosesc un set larg de instrucţiuni, rezultând mai puţini paşi executaţi pentru o operaţie.

Este considerată creierul calculatorului. Este cunoscută şi sub numele de procesor. Majoritatea calculelor se efectuează în procesor.

UCP-urile sunt fabricate sub diverse forme, fiecare stil având nevoie de un anumit tip de slot sau socket pe placa de bază. Cei mai cunoscuţi producători de microprocesoare sunt Intel si AMD. Socketul sau slotul unui procesor este conectorul care joacă rol de interfaţă între placa de bază şi procesor. Majoritatea sockeţilor şi procesoarelor folosite la ora actuală au la baza arhitectura pin grid array (PGA), în care pinii de pe partea de dedesubt a procesorului sunt inseraţi în socket, fără a folosi forţa (zero insertion force - ZIF). ZIF se referă la forţa necesară pentru a insera un procesor într-un socket sau slot de pe placa de bază. Procesoarele bazate pe sloturi sunt proiectate în forma de cartuş şi intră într-un slot asemănător cu cele folosite de plăcile de extensie.

Puterea unui procesor este măsurată prin viteza şi cantitatea de date pe care o poate procesa. Viteza unui procesor este evaluată în ciclii pe secundă. Viteza unui procesor actual este măsurată în milioane de ciclii pe secundă, numiţi megahertzi (MHz) sau miliarde de ciclii pe secundă, numiţi gigahertzi (GHz). Cantitatea de date pe care un procesor o poate procesa la un moment dat depinde de magistrala de date a procesorului. Aceasta este numită şi magistrala procesorului sau front side bus (FSB). Cu cât magistrala este mai mare, cu atât este mai puternic procesorul. Procesoarele actuale au o magistrală de date de 32 sau 64 de biţi.

Compară

Asociază

Aplică

Analizează

Argumentează

Descrie

uS

(                2(               3(                4(            (t

0

Tensiunea de     uD

ieşire a redresorului

fără filtru               0             (                2(               3(                4(            (t

ur

0             (                2(               3(                4(            (t

uC1

Tensiunea de ieşire             (                2(               3(                4(            (t

a redresorului cu  0

filtru capacitiv     uC2

0             (                2(               3(                4(            (t